# 浅谈智能建筑中的电气工程及其自动化技术探讨论文_王青艳

（身份证号码：13032119820811XXXX）

摘要：随着智能建筑是依托现在信息产业的迅速发展而逐步发展起来的产业。其集网络技术、通讯技术、电子技术、自动控制技术和传感技术等先进技术于一身，以建筑为平台，提供系统的办公自动化、通讯网络化等服务，为人们生活工作提供安全、方便、环保的建筑环境。

关键词：智能建筑；电气工程；自动化技术

前言：

智能建筑中电气工程自动化技术的应用和发展具有重要的作用和意义。该自动化系统技术水平的提高能节省资源、减少人力，还能确保相关设备的安全、规范和可靠运行。并且随着电气工程自动化系统的不断完善和技术水平的不断提高，其在智能建筑中会得到更好的应用。电气自动化技术是向现代化发展的重要标志，也是电气工程发展的核心技术支持，应该得到大力的推广和广泛的应用。

1 智能建筑概述

现代化智能建筑就是以建筑的平面解析图为基础平台，根据人们生活对网络的需求，安装互联网设备系统、建筑物基础设备管护系统以及发生危险情况的公共安全逃生通道等，智能建筑是在确保人们生活基木需求和安全居住的同时，不断完善建筑物的现代化功能，为居住的用户提供安全、可靠、舒适的生活环境。智能建筑的兴起和发展是现代化社会进步的必然趋势，智能建筑能满足人们对建筑物基础设备的需求，同时能为施工人员和楼层管理人员提供安全的工作环境，确保人们的生命财产安全。智能建筑中的电气工程自动化技术已经在各个领域得到广泛应用，它具有自身的技术优势和特点，能有效的提供建筑物管理工作的质量。

2 电气自动化技术特点

智能建筑中的电气工程自动化技术是将现代多媒体功能、通信功能、布线技术、信息技术以及功能软件有效结合的全自动操作系统。这种自动化技术系统能实现对整个建筑物的远程控制，及时掌握现场情况，如现场楼层的配电系统、中央空调系统、排水系统以及电梯系统等情况进行监控。其最大的技术有点就是能节约资源、节省人力，还能确保系统的安全可靠运行。的，同时也可以达到预警、防静电等功能。TN-C-S系统的组成部分是两个接地系统，分别是TN-C系统和TN-S系统。这种系统的安全性极高，能有效提高住宅用户的安全性。

3 智能建筑中电气自动化技术的应用

3.1中央控制室选址及室内设备布置

中央控制室应尽量靠近控制负荷中心，应离变电所、电梯机房、水泵房等会产生强电磁干扰的场所15m以上。上方及毗邻无用水和潮湿的机房及房间；室内控制台前应有1.5m的操作距离，控制台离墙布置时，台后应有大于1m的检修距离，并注意避免阳光直射；当控制台横向排列总长度超过7m时，应在两端各各留大于1m的通道；中央控制室宜采用抗静电架空活动地板，高度不小于20m。

3.2给水排水系统

现代建筑中给水系统一般有水泵直接给水、高位水箱给水和气压罐给水三种方式，室内排水一般采用重力流直接排放的方式，有泵房时设置集水坑，通过潜污泵排出室外，水泵直接给水控制系统在缓冲池中装有三个液位传感器，用来检测溢流，最低报警水位和允许的启泵液位，还设有检测水压的传感器，主要用来完成恒压供水工频泵启停控制，检测和报警以及设备运行管理功能。高位水箱给水控制系统能够通过完成检测生活泵启停控制及报警设备运行时间累计和用电量累计等功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆气压罐给水控制系统可以完成生活泵启停控制检测及报警设备运行管理等功能，排水控制系统依靠排水泵、生活水池、污水池、集水坑等设备能够完成潜污泵启停控制检测及报警等功能。

3.3变配电控制系统

智能建筑对于供电系统的要求很高，需要设置备用电源，以防止突发停电时备用电源能够继续工作，智能建筑变配电控制系统能够完成参数检测设备状态监视与故障报警电量计量等功能，智能建筑设备电气自动化系统中有几个比较重要的元件，一是现场控制器，该元件控制着智能建筑内的各种设备，受控于中央监控计算机的管理，但是如果中央监控计算机出现故障，该元件也能够独立进行运作。二是执行器，该元件属于系统中的末端主控元件，常见的有电动执行器即电磁阀、以电动机为动力元件的电动调节阀和通过叶片的面积来改变风量的电动风门等。三是传感器，该元件有很多类别，例如温度传感器、湿度传感器、压力传感器、流量传感器和变送器等。

3.4照明与动力控制系统

智能楼宇的照明用电量很大，因此，既保证照明质量，又做到节能设计是控制系统的关键。由于智能建筑一般都是高层建筑，电梯等动力系统也是一个重要的系统，出于安全性考虑，动力系统都自带有一个完善的计算机控制系统，对于动力系统实现完好的控制。对于走廊楼梯照明，下班时间关掉一般照明；投光灯等的动力控制系统，同电梯控制箱的电气触点相连，完成监视系统的运行状态和故障情况检查的功能。

3.5通风与空调控制系统

空调系统按空气处理设备的设置不同分为集中式空调系统、半集中式空调系统和局部空调系统三类。空调系统由冷源、热源和前端设备三大部分组成通风系统将室内的污染空气净化排除，吸入室外的新鲜空气，分为局部通风和全面通风两种空调控制系统。通过制冷系统实现设备启停顺序的控制、冷水机组开启台数控制、压差旁通控制、水流检测水泵控制、冷却水温度控制、工作状态显示与打印、水箱补水控制等功能；通过热水控制系统来实现交换器二次热水出口温度控制、热水泵控制及连锁工作状态显示与打印等功能；通过空气处理监控系统来实现回风温度控制、回风湿度控制、焓值控制、启停时间控制、联锁控制、过滤器堵塞报警、工作状态显示与打印等功能；通过风机盘管监控系统实现控制风机的风速、控制风机盘管、电动阀门的开启或关闭定时启停控制等功能。

3.6基于IP+无线技术的新型电气控制技术

在智能建筑的发展中，IP+无线技术是随着计算机技术和计算机网络技术的完善而产生的，是计算机网络技术在智能建筑中的具体应用。通过IP+无线网络技术，构成了特有的智能家居系统。由于终端设备采用IP管理，传输通过无线方式进行，可实现双向通信，其好处不言而喻，这也是智能建筑的系统控制的发展趋势。

结语：

随着我国科学技术的不断加强，建筑行业全面实行电气自动化是一种必然趋势。因为，只有这样建筑行业才能紧跟时代的发展，顺应当前市场的竞争环境，满足人们的需求。同时，电气工程自动化应用能够大大降低劳务需求量，增强作业的准确性和及时性，可有效避免安全事故的发生，保证工程的顺利运行。从而在节约了建筑成本的同时又提高了建筑工程的效率，增长了企业的盈利。致使企业能够具备更强的竞争力，能够迈向更加广阔的市场。

参考文献：

[1]林集武.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用[J].城市建设理论研究，2012（19）.

[2]杨成睿.关于电气自动化控制技术在智能建筑中的应用研究[J].电脑知识与技术，2011

[3]郑康年.公共建筑电气工程关键节点验收的研究[C].建筑施工，2010.33（03）：215-216.

论文作者:王青艳

论文发表刊物:《电力设备》2018年第18期

论文发表时间:2018/10/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/41ed2a7de8642b7f4b947507.html