# 预应力管桩建筑桩基技术在工业与民用建筑中的应用论文_韦耀研

身份证号码：45012119841117****

摘要：在建筑工程逐渐发展的推动之下，预应力管桩技术水平得到了明显的提高，有效地提升了建筑工程的效率，不仅可以达到降低生产成本的作用，还可以使建筑工程质量稳步提升。基于此，本文对预应力管桩建筑桩基础技术进行论述，并介绍其在工业与民用建筑之中的实际应用。

关键词：预应力管桩；建筑桩基础；工民建；应用

引言

由于预应力砼管桩位于整个工程埋于地下的最底部，从分类上来说其属于隐蔽性工程，受地理位置基础性的影响其在结构上担任传递的作用。其质量的优劣关乎使用的安全性，所以，就如何实现对建筑物地基质量与安全性、可靠性的控制，在建筑施工整体的安全性评价中起着相当重要的作用。

1．预应力管桩简述

1.1管桩的分类

预制混凝土管桩、钢管混凝土管桩及钢管桩时几种管桩的种类。钢管桩及钢管混凝土管桩相对于预制混凝土管桩来说拥有强度较高、沉桩速度快、贯入能力强等优点，且其质量可靠，相应的，但其造价约为普通管桩价格的三到十倍左右。所以受经济能力的影响只有在一些极特殊建筑中才会运用此种管桩作为材料。

1.2预应力混凝土管桩的种类及优点

PC、PTC、PHC为预应力混凝土管桩主要的三大种分类，PHC与PC的制成是先张法预应力工艺与离心成型法共同制成的一种细长空心筒体构件。PHC与PC是目前我国民用与工业使用较为普遍的两种管桩类型。在抗震烈度与非抗震在6度和7度的地区较为适用。其A、AB、B、C四种型号的拟定是根据其抗弯性能与有效预应力值所划分。

优点：其施工简便、工业现代化生产、受局限性条件较少、适用范围较广，在一般性建筑与厂方均可使用；其成本是其他管型生产成本的五分之一，成本较低。

2．预应力管桩建筑桩基在工民建之中的应用

2.1预应力管桩施工方法与施工流程

采用静压法或锤击法对预应力管桩进行施工。预应力管桩的施工安装是一个较为复杂的过程，具体施工操作过程如下：在清表整平桩位进行放样→使机械准备就位→利用经纬仪工具调整垂直度→对第一节桩实行施工和操作→在第二节桩实行起吊作业→利用电焊工具接桩操作→对焊接的质量进行必要的检查，并标定垂直度→对第二节桩实行施工→简单重复之前的工艺，直到达到设计要求→检查整个桩的质量→对管桩托板模板进行制作，并进行安装→绑扎托板钢筋进行并对混凝土进行现场浇筑和养护→最后进行报验。

2.2做好充分的沉桩准备

应对根据地质勘测报告进行分析后在进行施工。明确所施工的地质情况是首先应该做的准备，就软土区而言其土质较差、成分较为杂乱，所以很难有效控制桩体的原本位置。应尽量避免在施工的过程对桩体的频繁移动，避免对安装完成的管桩产生挤压以防出现倾斜及断裂等问题。重锤低击是沉桩主要作业方式，在降低桩顶压力的同时将管桩前端做成尖楔形状以提高其穿透能力。控制网、水准基点与打桩前应是布置测量前提准备，控制点和水准点的数量不应少于3个，应按照先里后外、由中心向两侧对称的施工顺序。严格控制管桩的处置苏是一个重要的标准，如果发生倾斜应立即将管桩拉起修正位置后再重新安装。施工前每节管桩受锤击的对应端在距离管桩端部2m处用冲击电锤钻一个直径22～24mm的小孔。锤击过程中能及时释放地层中由于挤土引起的超孔隙水压力，利于保证管桩质量，利于管桩贯入。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3沉桩过程

2.3.1静压沉桩

在桩机就位前应确定好目标位置，并将桩机调至水平保持垂直状态，使用钢丝绳将桩身进行单点起吊，并将其水平移入并调平，同时使用经纬仪对桩体垂直程度进行检测，使入土垂直度始终保持在1%的范围内，同时将压装装置开启进行压装操作，几率压桩时间与压力表数值，并将压桩速度控制在1m/min。还应关注压桩压力与压入深度的变化范围，对照其他资料参数进行核查。

如发现压力数值忽上忽下是应立即停止操作，并关掉机器，参考相应资料进行细致分析，检查是否出现异常状况。如设计中对压桩压力有要求时应使压力偏差控制在±5%的范围内。对垂直度的相应控制：架设经纬仪，具体的方向是在桩机正面和侧面按90°正交方向，在整个过程中对下桩垂直度、整桩垂直度进行监控，使其的偏差不得大于1/200L。

2.3.2锤击沉桩

桩机就位，将桩机移动到之前确定好的目标桩位点，将桩机调平，使其稳定同时保持垂直状态。用钢丝绳绑住桩身单点起吊，仔细操作，使其移入桩机，然后将桩机调平，并移动桩机使其对中，同时利用经纬仪对垂直度实行相应的核查，使入土垂直度保持在1%的范围以内，开始进行落锤锤击，根据经设计、监理确认的试桩记录明确的落锤高度、锤击数控制、停锤标准（最终贯入度数量）等参数进行锤击施工。

2.4施工质量管理控制探讨

（1）在大面桩基施工前必须组织勘察单位、设计单位、建设单位进行试桩，通过试桩确定沉桩的可能性和设计参数，同时确定落锤高度、停锤标准（最终停锤时的贯入度数值）。杜绝不经过试桩，盲目展开大面桩基施工。

（2）对于锤击桩施工过程中须时刻观测贯入度的变化，贯入度达到设计和规范要求时，须停锤，禁止盲目施打造成桩头破损进而导致桩身损伤（因振动力造成桩身出现微裂纹）。

（3）施工过程中经常出现锤击桩或静压桩未达设计标高但贯入度已达到规范数值或为零，此时若有效桩长与设计要求的有效桩长相差较大时，须立即通知设计人员到场查验。可在设计人员监督的情况下对以上未达设计标高的桩随机进行静载荷检测，若承载力达到设计要求，在不影响桩基整体稳定性（防倾覆、埋设深度要求等因素）可结合现场实际情况对设计桩长进行适当缩短以节约资源和建设成本。

（4）健全质量管理体系。建立健全的安检质量管理体系是施工单位施工前的必要准备，主要包括制定制管文件、程序文件、作业手册、质量手册与操作规程。体系文件是施工管理单位的管理质量的依据，所以应组织全体职工进行相关学习讨论，形成人人重视工程质量的氛围。

（5）编制施工组织设计方案。要根据工程的特点，结合施工组织设计的编制，制定项目质量计划，将工程质量目标层层分解，层层下达，层层落实，落实到每个作业班组，落实到岗位和个人，使每个人都了解并完成本职工作的质量要求和具体质量标准，明确自己的努力方向。

总结语

随着建筑工程施工技术的发展与提升预应力管桩建筑桩基技术在现代建设中广泛应用。文中就该技术的应用措施进行研究与分析，清楚地了解对预应力管桩的应用。但需注意在实际施工过程中针对施工环境具体情况对施工方案进行相应变化，可有效避免资源浪费也可保证施工质量。

参考文献：

[1]黄东明.试论预应力管桩建筑桩基技术在工业与民用建筑中应用[J].中国新技术新产品，2008，07：95-96.

[2]邢化林.预应力管桩建筑桩基技术在工业与民用建筑中应用[J].科技创业家，2012，24：100.

论文作者:韦耀研

论文发表刊物:《基层建设》2015年9期

论文发表时间:2016/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4215b505a6aeefdf3258c940.html