# 简述高级住宅建筑的清水混凝土施工论文_李良飞

摘要：清水混凝土就是通过处理浇筑后形成的混凝土原表面，来实现表面美观效果的现饶混凝土工程。与普通混凝土相比，清水混凝土是一次性浇筑成型，并绕筑出的混凝土质量较高，外墙不再需要任何装饰，即加快施工进度，又节省部分施工作业，具有很高的经济效益和社会效益。随着现代社会的发展，建筑形式也呈现多样化趋势，清水混凝土越来越受到建筑设计师和业主的青睐。

关键词：高级住宅建筑；清水混凝土施工

引言

高级住宅建筑施工中采用清水混凝土技术可节省大量粉刷材料和人工费用，并可一定程度上缩短工期，但要达到预期的装饰效果对施工技术和现场管理是极大挑战，施工中应做到每道工序均仔细施工，同时清水混凝土一次性浇筑成型和不可更改的特性决定在同墙体连接的各类构件、埋件的位置尺寸应非常准确，应与土建施工同时进行，要求外露节点部位应设计好与明缝交接措施等，探讨清水混凝土施工技术对提高其施工质量具有深远意义。

一、清水混凝土施工的特点和意义

（1）减少后期维护费用一般框架结构工程需经剔凿抹灰后方可做装饰面层，而抹灰面经长年使用后难免发生空鼓、裂缝、脱落，这类情况一旦发生，后期维修的工作量很大，尤其对楼层较高的维修更为困难，实现清水混凝土，取消抹灰，对减少维修工作量和维修费用十分有利。

（2）提升工程质量由于清水混凝土施工过程中，对每道工序的要求都十分严格，使得施工单位在施工时加大监控力度，全面提升施工的质量。

（3）有利于环境保护现在社会越来越强调环保的重要性，清水混凝土是现在市面上真正的绿色环保混凝土。由于其一次成型，不需要修补抹灰，大大减少了建筑垃圾。

（4）清水混凝土结构标准目前在我国建筑行业对与清水混凝土的结构还没有明确的标准体系，通过工程间相互比较、总结经验将清水混凝土的结构标准大致分为：①定位轴线通直、尺寸准确；②棱角顺直方正、线条顺直；③混凝土表面平整并色泽一致；④表面无明显气泡，无砂带和黑斑；表面无蜂窝、麻面、裂纹和露筋现象；⑤模板拼缝不显，拼缝规则有序；⑦模板接缝与施工缝处无挂浆、漏浆。

二、清水混凝土施工工艺和技术

2.1钢筋工程

（1）钢筋保护层

现浇的任何结构体系的结点必然有两个以上的构件交会，要在结点有限的空间内安排下交会构件的钢筋，必然要发生构件问钢筋的重叠、穿插和避让。除了保证一个构件按最小保护层，其他构件的钢筋不可能弯上弯下的避让，其保护层必然要相应增大，有的设计对此可能考虑不够周密，需要在施工前深化设计时加以考虑。

采用清水混凝土结构的工程，在钢筋翻样时，应高度注意结点部位的构造，安排好各构件钢筋的位置，同时注意由此引出的钢筋保护层的变化，提出处理建议，并及时和设计人员沟通，取得共识，以求在确保混凝土结构耐久性的前提下，得到妥善的构造处理，避免因保护层不足在结构的表面出现露筋、返锈等不良情况。

（2）钢筋的选用

采购钢筋宜选没有锈蚀的钢筋为好，已发生壳锈的钢筋不宜选用，发生壳锈并在钢筋表面形成锈斑的钢筋不得选用。因为锈蚀的钢筋在储存过程中锈蚀容易发展加剧，即使加工前进行了除锈处理，在很短时间又会出现明显的水锈。绑扎完毕的钢筋上有明显水锈时，浇筑混凝土前冲洗模板、浇筑后养护混凝土都有可能使锈水污染清水混凝土面。

2.2测量放线

（1）施工竖向精度

施工场区水准点的设置应大于3个，为了便于相互通视和校核，每个水准点的间距应保持在50～100m。由于水准点是竖向控制的基准依据，因此墙上水准点的应设置在稳定物体上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）平面轴线投测

设计轴线和细部线精确度与平面轴线精度密不可分，因此在平面上设计轴线和细部线，应首先校核轴线控制桩投测到施工平面图到纵横轴线。此外在具体工程实践中还需注意：上下楼层间的垂直偏差应小于3mm；竖向施测要在施工平面测量工作完成后方可进行；每段轴线施测自检合格后才能报检。

2.3模板工程

（1）模板设计的原则

结合各楼层的结构特征、装饰性清水混凝土建筑群各栋楼间的特点及施工单位的施工组织设计、施工组织进度，合理划分流水段。应考虑以下原则：保证施工单位的施工进度；准确表现装饰性清水混凝土饰面特征，并使模板支设方便；以最少的模板投入量保证模板在整个结构平面能合理周转；使模板能合理组拼，保证最少的模板落地量，尽量减少塔吊的吊次。

（2）面板的加工工序

下料：是指按清水饰面分隔线及模板尺寸的要求，通过套裁的方法，利用云石机将标准面板分成若干单元块，应选择裁剪面板不会出现“飞边”现象的合金锯片。加工时面板高度方向留5mm余量，宽度方向留15mm余量。下料成型后面板不允许出现破损现象，并摆放整齐，有利于下一步工序的进行。

研缝：是指为保证模板高度尺寸，防止漏浆，满足清水饰面分隔线的尺寸要求，经过精加工使之达到设计施工效果要求。它是清水模板加工不可缺少的工序之一，加工时高度方向比设计尺寸小0.3mm，研缝成型后刷清漆防潮并堆放整齐。

（3）模板骨架的加工

模板面板直接和混凝土接触，它加工的准确性是装饰性清水混凝土成败的关键，但离不开模板骨架在平整度、强度与刚度等方面所提供的有力保障。

2.4混凝土工程

清水混凝土运至施工现场后，一般采用混凝土输送泵绕筑，条件允许下，可采用移动灵活、饶筑方便的车泵。混凝土饶筑前应根据结构特点、工程量等，经过经济技术比较划分施工段。清水混凝土结构的施工缝要严格按照清水混凝土对表面效果的要求处理，避免影响到结构外观的协调。

由于混凝土的特殊性，其性能和一些物理特性，会随着时间变化和周围环境的影响而变化，因此要坚持信息化施工的原则，适当协调和调整混凝土绕筑工作，以确保连续施工。

三、高级住宅清水混凝土施工质量控制要点

3.1梁柱模板衔接

梁柱交接部位模板施工是清水混凝土施工中的难点，传统施工多为施工人员现场拼凑，最终难以保证接缝严密及梁柱交角方正，同时木条和角模易陷入混凝土中，因此该部位应尽量采用定型模板，由于该部位为整块钢模板便于梁体模板同U型板拼装形成严密组合，可采用薄铁片或胶带封闭接缝以防漏浆；待混凝土强度符合要求拆除模板时应先松U型柱模板上螺丝以周转使用。

3.2柱模拼装

单片柱模板加固多采用木方与竹胶板加固，可先在竹胶板上对应木方子部位用电钻钻钉钉子用孔，后用电钻在钉眼位置打同钉帽大小深约2mm的凹槽，便于钉子钉好后同板面相平；柱模拼装完成后应保证其高度低于梁底150mm，但加固模板用的木方子应较柱模高出至梁底或底板50mm左右，便于梁柱接头加固；梁柱接头部位的模板应结合梁的尺寸施工为U型模板，并采用加长螺栓与高出柱模板的木方子固定加固，也应在柱模板螺栓孔部位用电钻打眼，并在其位置上打直径等同于螺栓帽的深3mm的凹槽，以便加固后螺栓帽与板面平齐。

结束语：在清水混凝土施工中应确保混凝土拌合物色泽均匀、性能优良，并应严控混凝土入模温度、拆模时间和养护方式等进行全过程控制，并应做到施工中人员、机具材料的最佳组合方可保证清水混凝土施工质量，同时应防止其长期受日晒雨淋及大气污染，方可保证其最终感官效果，实现清水混凝土的功能和效益。

参考文献

[1]侯明华，王旭峰，蒋金生.清水混凝土工程技术的发展研究[J].施工技术，2011，34（3）：12-14.

[2]刘继军.浅谈清水混凝土技术[J].建材技术与应用，2010（12）：31-33.

论文作者:李良飞

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第23期

论文发表时间:2018/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4222928ff1393f2e6208e484.html