# 变压器领域论文_饶纯

摘要：CPC分类体系以ECLA分类体系为基础，并采用IPC分类体系的分类标准和层级结构，既融合了ECLA分类体系和USPC分类的体系的优势，又更好地与国际专利分类体系相融合，其细分相对于IPC、ECLA和USPC等分类体系更加精细，确保各分类号下的文献量适中。

关键词：CPC；变压器；H01F；铁芯；IPC

引言

目前全球主要的分类体系包括国际专利分类（IPC）、欧洲专利分类（ECLA、ICO）、日本专利分类（FI、F-Term）、美国专利分类（USPC），然而单独使用其中任何一种分类体系进行检索都存在局限性。

一、UA016审查单元IPC与CPC 分类体系比较

H01F下一共有17个大组，目前我所审查的UA016单元包括以下分类号：H01F27/00-27/42，H01F29/00-29/14，H01F30/00-30/16，H01F36/00-H01F36/00， H01F38/00-H01F38/08，H01F38/12-H01F38/12，H01F38/16-H01F38/16， H01F38/20-H01F38/40。分布于以下四个大组中：H01F27/00、H01F29/00、H01F30/00、H01F38/00。

二、H01F27/00分类号IPC与CPC分类体系比较

H01F27/00下的IPC分类号有27个，CPC分类号为91个，可以看出CPC相比于IPC进行了非常细致的下分组。

以一点组，H01F 27/28·线圈；绕组；导电连接 为例，在IPC分类体系下该一点组包括有：

·H01F 27/28线圈；绕组；导电连接

··H01F 27/29接线柱；抽头装置〔6〕

··H01F 27/30把线圈、绕组或其部件固定或夹紧在一起；线圈或绕组在磁芯、外壳或其他支架上的固定或安装

··H01F 27/32线圈、绕组或其部件的绝缘

即IPC分类体系下该一点组只细分为三个二点组，且每个二点组均没有细分，而CPC分类体系下该一点组包括：

H01F27/2804印制绕组

H01F27/2823导线（H01F27/2866优先）

H01F27/2847薄片；条（H01F27/2866优先）

H01F27/2866线和薄片的组合

H01F27/2871扁平线圈

H01F27/2876冷却（变压器和电感器的一般冷却入H01F27/08）

H01F27/288 屏蔽

H01F27/2895装在环形磁芯上的绕组

H01F27/29 接线柱；抽头装置{用于信号电感器}

H01F27/30 把线圈、绕组或其部件固定或夹紧在一起；线圈或绕组在磁芯、外壳或其他支架上的固定或安装

H01F27/32 线圈、绕组或其部件的绝缘

即在CPC分类体系下，该一点组下包括有11个二点组，每个二点组均有进一步的细分，共包括22个三点组和4个四点组。其中以H01F27/32（线圈、绕组或其部件的绝缘）的细分最多，该二点组进一步包括6个三点细分组和3个四点细分组。

三、H01F27/32 CPC案例分析

H01F27/32下的CPC分类号细分如下：

H01F27/32 线圈、绕组或其部件的绝缘

H01F27/321 使用流体仅用于绝缘的

H01F27/322 绝缘体形成用于流体循环的通道的

H01F27/323 位于绕组匝间或绕组层间的绝缘

H01F27/324 位于线圈与磁芯之间、不同绕组部分之间及线圈周围的绝缘；其他绝缘结构

H01F27/325 线圈筒（一般的线圈架入H01F5/02）

H01F27/326 特别适用于放电灯镇流器的

H01F27/327 封装或浸渍（封装线圈和磁芯入H01F27/022）

H01F2027/328 具有封装的箔式绕组的干式变压器，例如绕组同轴安装在具有冷却隔板的三相磁芯柱上

H01F2027/329 具有半导体层的绝缘体，例如用于减小电晕效应

其中两个下分四点组H01F2027/328和H01F2027/329为2000系列，是由ECLA分类体系的ICO映射过来的分类号，2000系列的分类号是CPC的索引码，与IPC的索引码相似，其也是被用来对附加信息进行分类。因此，2000系列的CPC分类号不能单独使用，必须与其他非2000系列的分类号一起使用，即为CPC利于检索的原则，专用于对附加信息进行分类。

3.1 CPC检索

本案为一种绕线架，将线圈绕制在该绕线架上，磁芯固定在绕线架的中空部，相关的分类号有：

H01F27/306 线圈或绕组在磁芯、外壳或其他支架上的固定或安装

另外，本申请为一种用于开关电源中的变压器，其包括初级和次级针脚，则根据CPC分类利于检索的原则，针脚属于一种接线柱，则可找到二点组H01F27/29，在该二点组下还包括一个2000系列的三点组H01F2027/297，它明确包括有针形端子，本着利于检索的原则，结合H01F27/306与该2000系列的分类号H01F2027/297一并进行检索。

H01F27/29接线柱；抽头装置

H01F2027/297 带有插入印制通道的孔中的针形端子的

CPC分类号检索过程：

VEN ..hi

编号 所属数据库 命中记录数 检索式

1 VEN 1578 H01F27/306/cpc

2 VEN 116 H01F2027/297/cpc

√3 VEN 23 23 and 24

浏览获得X类对比文件TW201340139 A，可以单篇评价权利要求1的新颖性。

若用IPC进行检索，其没有上述细分的三点组，只能用以下两个二点组进行检索：

··H01F 27/26把磁芯部件紧固在一起；磁芯在外壳或支架上的固定或安装

··H01F 27/29接线柱；抽头装置

VEN ..hi

编号 所属数据库 命中记录数 检索式

4 VEN 9415 H01F27/26/ic

5 VEN 13333 H01F27/29/ic

6 VEN 419 28 and 29

可以看出，用IPC进行检索文献量较CPC检索时要大得多，这必然造成效率相比于CPC检索时要下降。因此，由上述案例可看出，通过CPC进行检索，效率和准确率都得到提升。

四、小结

本文通过对UA016领域的CPC分类号进行分析，发现本领域CPC分类号的某些大组下分组较细，如：H01F27/00，某些与IPC分类差别不大，如：H01F29/00、H01F30/00。但在平常的实际审查中，H01F27/00是应用最广泛也最多的，因此，采用该组下的细分，仍然可以提高检索效率和准确度。另外，CPC分类体系中的2000系列分类号是对附加信息进行分类，在检索时，灵活的利用该2000系列分类号结合主分类号进行检索，可以进一步提升检索效率。

论文作者:饶纯

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第17期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4223c1d437c1d4cfb55b6e4f.html