# 建筑装饰工程墙体抹灰层开裂原因及控制措施论文_高建堂

甘肃省长城建设集团有限公司 甘肃兰州 730000

摘 要:随着近年来烧结粘土砖的逐渐淡出建筑材料，在框架填充墙上越来越多地应用了新型的墙体材料，但随着建筑的竣工，墙面抹灰出现大量裂缝。这是建筑工程中常见的通病。它不但影响了建筑的美观，更是建筑安全方面的一个巨大隐患。本文即针对墙体抹灰层出现裂缝的原因及如何控制加以论述。

关键词:墙体抹灰层；开裂；原因；控制

引 言：近年来，随着高层建筑的崛起，从房屋设计的合理性和提高住房面积的角度出发，高层建筑在建设过程中，限用粘土砖改用加气混凝土砌块。但是因结构设计和施工不当等问题，建成的墙面抹灰后出现深浅不一的裂缝、抹灰空鼓、抹灰面脱落等质量问题。这直接导致建筑的外部装饰美观性大打折扣，难以有效保障建筑设施的实际功能，问题严重还会引发安全事故，对此，应该引起人们的重视，积极发现问题的原因，分析制定合理的对策。

一、墙体抹灰层开裂原因探讨

基于加气混凝土砌块墙体的研究，在细化其研究内容的过程中，应关注与之相关的抹灰层开裂原因并加以总结。具体包括以下方面：

1.砌块自身干缩及自重的影响

在对加气混凝土砌块墙体抹灰层开裂原因进行探讨时，需要考虑其自身干缩及自重所产生的影响。具体表现为：①加气混凝土砌块应用过程中，因其存在吸水率高、收缩变形大的问题，且在制成的过程中会因水分的蒸发而出现体积收缩现象，致使这类材料支持下的墙体内部产生了应力。当其大于墙体抗拉及抗剪强度时，则会引发加气混凝土砌块墙体抹灰层开裂问题；②在加气混凝土砌体自重的作用下，会因砂浆与水分的蒸发、自身的轻微沉降等，导致砌块墙体与梁体间产生了裂缝，且会随着时间的推移形成贯通状裂缝，影响着建筑结构稳定性。

2.外部温差的影响

建筑材料应用过程中具有热胀冷缩的特性，加气混凝土砌块亦不例外。这种材料支持下的墙体应用过程中，由于砌体砂浆、加气混凝土砌块、混凝土结构等膨胀系数存在差异，会因外界气温变化的影响，引发墙体变形问题，为加气混凝土砌块墙体抹灰层开裂现象的出现创造了有利的条件。

3.其他方面的原因

①施工方面的原因。由于部分施工人员的责任意识薄弱、操作行为不规范，未能根据施工方案要求进行有效施工，导致这类墙体质量方面缺乏保障，会因其质量问题的发生造成加气混凝土砌块墙体抹灰层开裂现象的出现。同时，受到砌体体积收缩尚未完成就进行砌筑作业、工序安排不合理、抹灰前基层清理不干净及湿润不充分、未进行分层抹灰等因素的影响，使得加气混凝土砌块墙体方面出现了裂缝问题，影响抹灰层的应用质量及效果。

②设计方面的原因。在加气混凝土砌块墙体相关的设计工作开展中，由于对温度应力影响考虑不充分，且对砌体墙、柱的允许高厚比、建筑物伸缩缝的最大间距等超过了加气混凝土砌块规定的限值，造成了其抹灰层开裂问题的发生。同时，由于部分设计人员对加气混凝土砌块的功能特性、科学应用要求等缺乏充分考虑，也会引发该材料作用下墙体抹灰层开裂问题，制约了加气混凝土砌块墙体应用水平的提升。

二、避免出现裂缝的措施

1.提升图纸设计的合理性

在对墙体的施工前，应该仔细审阅设计图纸，一方面熟悉施工方向，另一方面查漏补缺。如果发现图纸设计中有不确定的地方，要明确提出来，及时作出调整，减少施工过程中不必要劳动。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.提升墙体砌筑质量，避免墙体抹灰层开裂

提升墙体砌筑质量需要多方面把控，砌墙所用的相关材料要符合施工的要求，如所用的砂石粒径、含泥量等要符合要求，加气混凝土砌块质量要合格。对于砌块的质量检查，要检验其有没有生产合格证，砌块外观尺寸是否合适，并现场抽检其性能。在施工过程中，严格按照图纸设计作业，操作符合规范，控制好砌块的含水量，对于砂浆的物料配比严格控制，保证砌墙的质量。墙体砌成后做好保护工作，防止受损，直至墙体自然坚固。施工过程中兼顾其他施工作业，做好准备工作，防止二次作业对墙体造成损害，注意不同材料的接缝构造。

3.粉刷要领

抹灰之前要对墙面进行清洁处理，再浇水润湿墙面，待墙体吸水合适时抹灰，这可以有效保持砂浆水分，对于石灰砂浆影响很大。墙面的砂浆作业要视加气混凝土砌块的强度而定，保持合理的过渡性，一些人认为加气混凝土墙体的强度低，表面应该用高强度水泥砂浆强化，但实际上两者之间通过低强度的水泥砂浆过渡，更利于墙体的建设。抹灰作业应选择专用的物料，合理把控抹灰的厚度，砂浆选材时要注意物料的柔韧性，通常外层的柔韧性及变性能力要比内层大。

4.抹灰层开裂防治技术

建筑装饰工程墙体抹灰层开裂的防治离不开标准的施工要求和施工程序，并且施工人员还要严格遵守施工要求和施工程序，这样才能有效的预防抹灰层的开裂。对于抹灰层开裂的防治主要有以下几个注意要点：首先是分层处理，对于墙面分层的厚度要求，大约保持在6mm，对于抹灰层分层的厚度要求，必须要保持35mm以上的的厚度，还要注意的是，要在墙体上加入钢丝网等，从而对墙体进行了改善；其次，施工人员在对墙面抹灰的时候，要使用湿水泥；再者，在实际施工的过程中，根据不同的墙体需要使用相应的水泥，严格把控抹灰材料的水灰比，使其保水效果达到最佳，减少建筑装饰工程墙体抹灰层的开裂；最后，在砂浆中加入特殊材料时，其搅拌的时间要保持在五分钟以上，并且根据不同墙体以及抹灰层的要求，采取相适应的搅拌时间，此外，为了减少砂浆混合的不均匀，需要在抹灰前重新对砂浆进行搅拌

5.严格把控砂浆原料的质量

对于砂浆原料的控制，砂石大小中等、含泥量小，灰膏用量准确保证粘稠适宜，砂浆配比合理，这些因素对墙体的平整有重要作用。在墙面处理过程中可以使用一些辅助物料，简化施工流程，提升施工质量。

6.喷砂界面剂的应用

喷砂界面剂主要适用于墙体的基层界面，在施工过程中，可以用喷枪将喷砂界面剂均匀涂抹到墙体上，一般厚度2-3毫米，表面呈毛状，这与水泥和沙子混合涂抹有相同效果。抹灰层也容易出现裂缝的情况，解决这一问题，可采用分格处理的办法，根据具体的墙面面积，分成合适大小的格子。

7.做好后期保护工作

施工完成后要做好后期保护工作，防止墙体遭受破坏，及时进行养护。不仅墙体需要良好的养护，抹灰层的养护工作也是必不可少的。如果抹灰层养护的不到位，会直接导致其开裂，并且在一年中，冬季和夏季的养护尤为重要。首先对于冬季来说，寒冷的天气会使抹灰层冻结，从而导致抹灰层易开裂；其次对于夏天来说，多雨的天气会是抹灰层因潮湿而腐烂，致使抹灰层损坏。可以对墙面喷水维护，在抹灰层凝固前，要避免墙体暴晒和水冲，防止抹灰层出现裂缝，注意保持墙体内外湿度一致性，防止干燥收缩程度不一造成墙面脱落，合理安排施工的工序

结束语

抹灰层开裂严重影响建筑工程的墙体质量，同时也削弱了建筑物的功能和审美效果，在具体施工过程中，墙体的建设工作受到多种因素的干扰，所以，在施工建设中要严格落实施工设计，使用合理的工艺方法，提高施工效果，避免墙体出现裂缝情况，从而提高建筑设施质量，创造更高的经济效益。

参考文献:

[1]张二雷，余平利.墙体抹灰层裂缝原因及控制[J].城市建设理论研究（电子版），2016，（24）：25-26.

[2]戴青海.墙体抹灰裂缝产生的原因及其预防措施[J].商品与质量?建筑与发展，2017，（4）：155，150

[3]刘莹.对建筑墙体抹灰裂缝的产生及原因分析[J].民营科技，2018（03）：112-113.

论文作者:高建堂

论文发表刊物:《防护工程》2019年18期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/422e21b4cc18122d5c31b00d.html