# 电厂发电机组电气设备的故障与维护措施论文_马楠

（北京太阳宫燃气热电有限公司 北京市 100028）

摘要：文章在分析电厂发电机组电气故障维修现状的同时，提出了现代电厂发电机组常见电气故障与维修策略，还提出了通过分级检修的方式来预防故障的发生，结合其中的注意实现，实现电气设备故障检修与维护水平的提升。

关键词：电厂发电机组；电气设备；故障；维护

1引言

在目前人们的物质生活水平随着我国社会经济的发展而不断提高的同时，人们对于电能以及供热的需求也在不断增加，给目前的热电企业带来了较大的生产压力，而且也表现出目前热电企业发电机组装机容量以及运行参数的提高，增加了机组运行维护的工作量和难度。尤其是在目前供电企业相关各项新技术和新设备在不断更新的形势下，也表现出运行维护人员需要不断学习新技术和新的理论知识，通过有效的电气设备故障诊断和检修措施来提高故障诊断、排除效率以及降低电气设备故障概率，保障热电厂发电机组的稳定和安全运行。

2电厂发电机组电气故障维修现状分析

在目前电力行业相关技术快速进步的同时，也在热电厂中普及应用现代预防性设备维护理论，同时也实现了热电厂发电机组电气故障概率的有效降低。这主要由于此理论的应用，可以确保在发电机组中的易损零件在达到使用期限之前进行及时的更换，并且通过对电气设备养护以及更换时间的科学规划来满足其实际应用情况和需求，起到预防电气设备故障出现的作用。在上述理论在目前电力行业中的广泛应用中，实现了我国发电企业电气设备维护水平的普遍提升，而且也在逐渐积累发电机组常见电气故障以及维修经验。但是与此同时，我国的发电技术在不断进步，同时发电机组及其电气设备也在不断更新换代，尤其是在现代能源需求快速增长的形势下，也增加了电气设备的故障概率，表现出发电机组电气故障的突发性和不确定性。为此，就需要针对电气设备的常见电气故障对其分级检修方式进行研究，通过规范的电气故障排除方法来达到保障发电机组安全与稳定运行的要求。

3现代电厂发电机组常见电气故障与维修

3.1做好对发电机组电气系统的分析

对于热电企业的设备维护部门来说，其重要的工作内容就是快速排除电气故障来保证发电机组的稳定运行。为了满足上述要求，此部门就需要在了解和分析发电机组电气系统基础上来实现电气设备故障诊断和排除能力的提升。尤其是在目前持续开展发电机组技改的过程中，还要了解和分析上述技改情况，而且基于上述技改情况以及设备的实际情况来对容易出现故障的位置、以及容易出现的故障现象等进行分析和总结。然后基于上述分析并结合电气设备故障表现来开展故障诊断工作，实现对故障的快速排除。

3.2做好对电气系统运行和养护记录的管理

在上述掌握和分析电气系统实际运行情况的基础上，为开展电气故障诊断和排除打下了良好的基础，而为了实现电气故障检修效率的提升，还要做好电气系统运行记录的管理工作。在此管理工作中，就是要有效记录与电气系统运行有关的参数数据以及设备检修情况等，便于在故障发生时设备检修人员可以结合故障发生之前设备的运行参数以及之前的检修记录来对故障情况进行快速定位以及原因分析，实现故障排除效率的提升。而且通过对电气设备及其零部件养护记录和更换记录的查阅，还可以排除是否是由于达到易损零件的使用寿命而引发故障的原因。还可以在此记录的基础上来分析电气设备的常见故障以及故障发生规律，为预防电气故障的发生奠定基础。举例说明，在发电机组运行中出现电气故障时，运行维护人员可以先对故障现象进行观察以及对故障部位进行确定，然后在对电气设备的运行记录以及零部件的更换记录进行查阅之后，针对即将达到使用期限的零部件是否出现损坏的情况进行检查，然后在查阅设备检修记录的情况下来大体确定故障位置和原因，然后采取相应故障的检修措施进行故障排除。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3做好电气设备的科学运行管理工作

对目前发电机组常见电气故障进行总结和分析可知，其中的发电机保护、变压器保护、调节装置以及高压线路保护等方面的故障概率较高。而且对目前热电企业的电气设备检修维护情况总结可知，目前我国的发电机组电气故障检修水平以及人员的相关故障检修经验和技能水平普遍较高，也就是目前的设备维护部门的电气故障排除能力较高。但是在目前设备运行维护理念和理论在不断更新的同时，也容易使得设备维护部门及人员收到传统管理理念以及设备维修基础操作的影响，表现出电气故障维修质量会对故障的发生概率产生直接影响的情况。为此，为了实现电气故障维修质量的提高，就需要通过科学的管理方式和严格的维修操作管理来开展电气故障维修工作，而且通过上述科学的管理来减少或避免由于不合理的检修维护工作而引发的故障，同时也起到的预防电气故障并延长电气设备使用寿命、提升电气系统运行稳定性的作用。为了满足上述科学管理的要求，就需要完善热电企业的的自身管理体系，在严格管理电气故障维修过程的同时，还要通过现场管理、完善的制度以及岗位工作绩效考核等方式来引导和规范设备运行维护人员的基本操作，做好对人员操作的有效监控，切实保证电气设备维修质量，防止出现由于不规范的操作而引发故障的问题，有效保障发电机组的稳定运行。

4以电气设备分级检修方式提高预防常见故障的发生

在经过上述电气故障的总结和分析实现对常见电气故障的记录和汇总之后，为了实现对常见电气故障的有效预防，可以通过电气设备维护部门开展分级检修和维护的方式来实现。这就需要在对常见电气故障预防措施的制定过程中，需要通过系统、设备分级方式以及在分析常见电气系统故障的基础上来实现，通过上述预防措施来减少常见电气故障的发生概率，实现保障电气系统安全稳定运行的作用。也就是在开展发电机组电气系统的检修工作中，根据不同电气设备的重要程度、不同电气设备对发电机组稳定运行的重要程度、不同电气故障的发生概率来对电气设备的维修优先等级进行确定，采取分级检修的方式来实现对电气设备的科学管理，有效预防电气系统故障的发生。

5电厂发电机组电气故障排除步骤与注意事项

线路故障以及设备故障是热电企业电气系统中比较常见的故障类型，而且容易由于绝缘子老化以及线路折断、虚接等问题而造成系统故障的问题。为此，在上述电气故障发生之后，就需要在检查运行记录的同时，与中心监控人员了解故障发生前后的异常情况，然后到现场开展故障现象中的气味以及外观等因素的检查工作，针对上述外观检查以及异常现象的分析来对故障点进行判断，基于故障引发原因来开展故障排查工作。比如针对线路虚接而导致的 故障来说，需要在故障检修之后保证接触点不存在故障，而针对绝缘子故障来说，则需要对相应的元件进行更换。通过上述规范化的按现场维修工作来实现故障排除效率的提升，有效降低电气故障对发电机组正常运行造成的影响。此外，由于人为因素引起的故障以及非常见故障来说，还需要做好与监控人员和操作人员的沟通，判断故障原因是否是误操作引起的，通过对检修流程的规范以及维修过程的质量控制来做好常见电气故障的维修工作。

6结语

由于规模不断扩大以及生产压力不断增加的热电企业中，其电气故障的检修维护工作量和难度也在随之增加，同时也直接影响发电机组的稳定与安全运行。为此就需要通过预防性检修理论来对电气故障检修与维修进行指导，掌握技改之后的电气设备运行和故障特点，通过对故障检修工作的阶段性总结并做好易损部件的及时更换，实现对电气故障的有效预防以及故障的及时处理，实现热电企业运行稳定性的提升。

参考文献：

[1] 魏志伦, 德湘轶. 浅析电厂发电机组电气设备的故障与维护[J]. 南方农机, 2018(11).

[2] 王琪. 浅论电厂电气设备故障分析及管理[J]. 科技风, 2017(6):257-257.

[3] 柴茂生. 电厂电气设备维护与检修的技术要点分析[J]. 山东工业技术, 2018(24).

论文作者:马楠

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/422f9d2743a00ae94711bd50.html