# 装配式住宅建筑施工过程中的质量控制研究论文_周鸣宇

摘要：装配式施工与传统的住宅建筑混凝土施工技术具有明显区别，其在施工的过程中需在施工现场外对梁柱等结构予以加工和处理，将构件运输到施工现场进行安装。因此通过对装配式施工技术的应用，进而促进施工技术和管理流程的转变，为了确保管理工作的全面性、合理性及有效性，则需要对装配式施工予以全面的质量管控，提升装配式住宅建筑施工质量。基于此，本文简要分析了装配式住宅建筑施工过程中的质量控制问题，并提出相关质量控制策略，以期为业内人员提供一定借鉴。

关键词：装配式住宅建筑；质量控制；策略

1导言

近年来，我国建筑企业的发展速度得到进一步的提升，装配式施工技术受到建筑企业的青睐，因此在施工中尤为常见。对此，为了能够促进施工质量的进一步提升，施工技术人员需对建筑施工理念予以深入分析，对装配式施工技术予以科学的改良，积极解决装配式施工在实际运用时所遇到的难题。但现阶段装配式建筑工程仍存在一定问题，有关建筑企业需增强对此类建筑工程质量的控制工作，促进建筑行业健康、稳定的发展。

2装配式建筑施工特征概述

装配式建筑施工的特征涉及：显著减少施工人员数量、机械运用多、对人员管理的有利、危险因素少；装配式建筑预制构件安全运输对接卸设备具有较大需求，预制构件质量大、数量多，必须立足于构件的重量和类型对吊装机械进行合理选择；施工现场堆放大量构件，需对预制构件场地进行合理规划，确保预制构件的安全性，方便吊装；施工工艺复杂性较强，同时具有较大难度，预制构件连接固定性能和安装精度具有较高要求，确保预制构件安装连接工艺和规范要求相符，防止质量隐患的存在。

3装配式建筑施工中存在的部分质量问题分析

3.1设计阶段的问题

在设计院在进行构件的拆分时，要同结构、水电、暖通等多个专业人员的协调配合，从而加强对这项技术的设计优化。从当前的设计情况而言，预制构件还没有达到一个标准化的要求，整个行业中的技术规范都不够完整，导致构件变得愈加的多样化。尤其是在混凝土建筑以后的维护中，无形中增加更多的障碍，影响着设备和构件间的协调配合。

3.2生产阶段的问题

生产阶段的质量问题，主要体现在：表面裂缝，水泥在水化的时候，预制构件的温度会产生一定的变化，使得混凝土预制构件中塑性收缩和硬化的过程开始增加，此时出现裂缝；外墙板连接间的性能无法符合实际的要求。外墙板一般是三层，这三个部分要相互的连接在一起，因此对于的质量要求提出更高的要求。在金属连接件中会出现热桥现象，如若选择采用GFRP材质用于连接保温层，尽管能够避免出现热桥情况，但是会花费过多的资金；注浆问题，注浆时，如果当时温度过高，就会加快构件表面的水分蒸掉，进而导致整个结合面都出现严重的质量问题。

3.3安装阶段的问题

按照相应的规定，不同种类的构件在起吊时，必须要确保混凝土的质量实现既定的要求以后，才能开始相应的起吊工作，假设不能达到规定的要求，就会产生严重的裂缝问题。同时，如果在施工过程中，放线位置不准确，导致构件的尺寸出现误差。

4装配式住宅建筑施工技术分析

4.1 安装技术要点

建筑工程需要安装较多的设备，如：预制墙板、叠合阳台板、楼梯板、飘窗、PC板等方面。在安装PC板的过程中，需要对临时固定架进行正确选择，以便于后期混凝体浇筑施工的顺利开展；在对叠合阳台板予以实际安装的过程中，需对高度予以科学的设置，并固定好叠合阳台；对预制墙板予以安装的过程中，需落实好住宅平面设计工作，科学的对预制墙板位置予以设计，确保支撑强度能够满足工程标准。

4.2浇筑技术要点

在工程施工过程中，需要浇筑的涉及混凝土墙体和PC板等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如：浇筑PC板，施工人员要对混凝土和浇筑的高度进行合理设置，要保持先上后下的浇筑顺序，确保对PC板浇筑质量的有效控制。在浇筑混凝土墙体的过程中，施工人员要对混凝土墙体的厚度予以科学的设置，通过分层建筑的方式对混凝土墙体予以建筑，确保混凝土墙体浇筑效果，做好对混凝土墙体予以养护的相关工作。

4.3有关灌注技术

在大部分建筑之中，需应用灌注预制墙体，对此需控制好预制墙低灌注施工质量，需要在实际灌注的过程中，控制好墙板密封程度以及坚固程度，进而让预制墙板能够较好地满足施工标准。其次，施工人员在完成预制墙板矫正工作后，再进行灌注施工。

5装配式住宅建筑施工质量控制策略应用分析

5.1科学运用辅助工具

在实际施工时需将对转角板的保护工作做好，由于转角板材料在安装时容易出现折损的情况，所以在施工中需通过专门的吊具来进行吊装操作。通常情况下，吊装转角板吊具为“L”型，是因为此形状的吊具可以让转角板四角免受损坏。在施工时，相关技术人员为平板做好护角，在对护角予以制作之前需对构件厚度和规格予以严格的测量，将橡胶或塑料材质作为护角材料，在运输构件时发挥出有效的减震作用，避免构件受到碰撞而出现开裂破碎的情况。对平板予以运输时，则需重视车内平板数量，不能超载。

5.2确保工厂预制阶段构件质量

在进行实际构件预制时，立足于设计人员与施工图纸，深化加工图的设计。不同城市在规定限高方面有所不同，因此，在预制构件时除需充分考虑构件运输过程中限高限宽问题之外，还需考虑现场吊装作业能力，深入分析设计构件达到的最大生产单元。严格控制原材料质量，结合施工方面的有关要求对材料进行检查，如：钢筋连接件、砂石等。钢筋连接件、吊运连接件以及预埋件钢板等除需要生产厂家提供相关质量证明书之外，还需结合批次对其予以抽样检测;生产过程中所包含的吊点设置、预埋件设置及钢筋绑扎，需要求生产厂家进行自检。

预构件在制作完成且通过养护能够满足吊运强度后，对预构件进行质量检测。检测重点如：孔洞和预埋位置、构件外观质量等方面。同时对预制柱予以检查，对套筒中存在的杂物进行清理，避免对后续吊装作业产生影响。

5.3提高施工人员的技术水平

在实际施工的过程中需结合具体施工情况对施工人员属于予以合理的控制，对其进行岗前培训，且在合格之后才可以进入到施工现场之中开展各类操作。增强施工过程的稳定性，让施工人员生命财产安全得到有力的保障。

5.4建立质量管理平台

装配式住宅建筑质量管理平台属于对整个工程信息的融合，以便根据以下步骤来进行：在现场信息收集时，需对自动化检测工具予以合理的运用；采取传输系统向BIM平台传输所有数据；和国家标准以及管理规范相结合对问题展开全面分析，以确保质量管理的科学性。因此在施工时要不断优化各革新监管机制。建立健全质量监管机制，严格实施质量监督控制工作，第一时间将工程中存在的问题发现并有效解决，从而使工程的质量和要求相符，促进施工效率的全面提高，实现企业经济效益的最大化。

6结束语

随着经济的发展，我国建筑物的数量有了很大提升，各项新型技术的投入力度也越来越大。装配式建筑具备更为明显的优势，施工的速度快，对能耗的需求量小，但是由于应用时间短，致使在具体施工时，经常会出现了一些质量问题，因此，在施工各环节中，需对质量予以严格的管理与控制，进一步满足建筑安装质量和精度的要求。

参考文献：

[1]侯睿.基于装配式建筑的工程质量控制和监管机制研究[J].工程质量，2018，（6）：7-10.

[2]单正猷.装配式建筑施工质量控制措施[J].建筑施工，2017，39（7）：992～994.

[3]郁金军.装配式建筑施工质量问题与质量控制[J].华东科技：学术版，2017（10）：53.

[4]侯文红.房屋建筑装配式结构关键技术分析及质量监督措施[J].中国标准化，2017，（12X）：70-71.

作者简介：周鸣宇，生于1988年，本科学历，中级工程师，研究方向：建筑工程（施工管理）。

论文作者:周鸣宇

论文发表刊物:《城镇建设》2019年 24期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4238503c1c5011e40da60a62.html