# 民用建筑中的暖通工程施工技术论文_赵燕銮

身份证号码：44058219910327XXXX

摘要：近年来，社会经济迅猛发展，科学技术日新月异，房地产行业迅速崛起，城市化脚步日益加快，大量民用建筑崛地而起，大大改善了城市居民的居住环境。暖通工程作为民用建筑工程的重要组成部分，其好坏直接影响了民用建筑的整体质量。一旦暖通工程出现质量问题，会对居民生活造成极大影响。因此，如何提升民用建筑暖通工程的施工技术和质量，已成为社会各界普遍关注的重要问题。

关键词：民用建筑；暖通工程；施工技术

1民用建筑暖通工程施工技术要点

1.1施工准备

在进行采暖通风工程的施工中，做好施工前的准备工作是至关重要的。准备工作可以为施工工程打下基础。其中包括对设计图纸的了解和掌握，图纸的会审以及施工计划等等。在施工之前要对施工所用的机械设备以及工具等进行检修和维护，保证施工设备不影响工程的正常进行。施工材料要运输到施工现场中，以免在施工的过程中出现材料供应不足的问题，影响工程的进步和质量。要对施工材料进行严格地检查，不能出现有质量低劣的材料进入施工现场。在施工之前，要对相关的工作人员进行培训，要将深入贯彻落实安全意识，做到文明施工。

1.2通风工程施工技术

（1）预留孔洞施工技术

在民用建筑暖通专业工程体系施工过程中，各项作业涉及到的最多问题多半和预留孔洞有关。通常在工程图纸中会详细标注“预留孔洞施工图”，但实际上施工图中未能明确指出预留孔洞的位置，也就是相对忽略了预埋工序。为此，出现这种常见问题最好的处理方式就是加强施工作业人员和土建工程技术人员的协调交流，其目的是排查土建专业工程和暖通电气安装专业施工图存在的矛盾之处，如是否出现预留孔洞遗漏、规格尺寸是否与位置相符等。如，检查预留孔洞是否存在遗漏或者不合理等问题。例如，在砌体中，最为常见的电箱预留孔洞，主要是在每栋楼每单元强弱电箱中。在某建筑中，建设进度只到了5层三单元，一共有15个预留孔洞。其中没有预留孔的有5个，没有放置过梁的则为6个。电箱体的尺寸为340×400×160mm。相应设计人员对预留孔进行设置时，详细观察图纸，在具体施工中对图纸进行一一对比，确保施工质量。

（2）混凝土浇筑施工技术

混凝土浇筑是暖通工程的重要环节，相关工作者必须仔细排查所有混凝土准备工序，防止振捣松动和移位的发生。一经发现问题，必须予以及时处理，杜绝拖延。只有这样，才能切实搞好混凝土浇筑质量管理工作，从根本上提高混凝土浇筑效率和质量。同时，在具体施工中还有应该协调水暖电气工程和消防工程等同步作业的工程，减少因管线受损而滋生的质量问题。

1.3建筑地暖工程施工技术

其一，在低温热水地板样式的采取作业中，为了防止地热向四周及下层住户的散热速度过快现象发生，应当做好地热管下面的地板铺设工作，安设铝箔热反射膜以及具备高热性能的挤塑板等，目的是保障室内供热效果显著。其二，卫生间地热作业中除了必要做好基本地热层的工艺质量还要保证防水层的施工成果，进而才能避免卫生间渗水侧漏对地热层带来质量隐患，并防止地热层对防水层造成损伤。其三，在冬季暖通工程作业中，除了要做好低温热水地板供暖系统的试压试验后，还应当检查盘管内的水是否已经排出与泄掉，其目的是避免冬季气温对加热盘管内的水制冷、冰冻，进而容易造成盘管冻裂等。所以，具体操作时应当在试压结束后的盘管内的水泄掉后能够及时清理干净，防止其冻坏。其四，在分水器与盘管接连部分外应外套波纹管，其目的是防止混凝土膨胀裂缝发生并避免盘管氧化。其五，对地面供暖砂浆工序的处理对供暖蓄热而言十分重要。所以，应调配集料比例外，还应保证沙粒规格、强度系数等合理，从而才能提高蓄热性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与之同时，还要做好砂浆结尾抛光处理，避免因水流、气泡去除时会对其蓄热性能造成影响，提高地热采暖作业的质量。

2提高民用建筑暖通工程施工质量的措施

2.1确保图纸审核成果

图纸是暖通工程施工的重要凭证。具体施工开始之前，首先，应对工程图纸进行仔细查看，熟知施工图纸的基本内容。其次，参照暖通工程具体施工规范和标准核查图纸，确保图纸详尽且准确无误。再者，一般情况下，暖通工程与土木工程同步施工。因此，暖通工程技术人员和土木工程技术人员在审核图纸的时候，应相互配合与协调，进行有效的沟通与交流，努力减少施工过程中的不安全因素。加强图纸审核工作有利于及时发现设计的不足之处和潜在问题，减少施工过程中的返工与停工，为提高暖通工程质量创造有利条件。

2.2供应材料质量控制

暖通工程施工材料，要根据施工进度分批采购材料，其中涉及的材料有管材、管件和散热器等，检查施工材料的三证、材质、型号和规格是否符合国家规定标准和工程设计要求，仔细检查各种角钢、阀门、镀锌板、辅料的使用情况。在安装阀门前要根据施工规范，做好严密性试验和强度试验，通过试验合格后方可投入使用。制作风管所需的镀锌钢板，要保证其表面无锈蚀、无压伤、无水印、无裂纹，以及厚度的均匀性并具备镀锌花纹。施工材料无论是由甲方供应还是施工单位采购，都需要对材料进行严格的验收检查，保证材料的数量、质量、规格、型号符合标准要求，发现不合格产品杜绝投入使用。

2.3加强各工种间协调配合

功能齐全的民用建筑，其吊顶中净空有限，并且不同专业间的布管要求也各不相同。如暖通专业的排放管、送风管、空调供回水管、回风管、新风管等;电气安装工程中的电线管、母线槽等;给排水专业中的雨水管、给水管、喷淋管和污水管等。目前，在很多暖通作业工程施工图纸中，设计人员对主要设备的安装位置和构建尺寸做出详细的标准，但是对于风管和水管等的布设位置和标高却没有明确的标明，为各专业工种间的协调工作带来了不便。这就要求各专业工种间要加强合作交流，也可以由业主出面进行多方面的沟通。各工种协同合作才能避免出现返工、重修等问题。

2.4加强暖通工程施工技术管理

暖通工程作业的施工工序是保证施工过程中对建筑原材料、相应零部件、各分项与分部工程的具体施工活动。施工中务必要结合已经复审后的暖通电气设计图纸以及相应技术文件，去按照国家现阶段的工程项目相关施工作业设计规范去开展。同时，在施工过程中，如果发现图纸与现实施工中出现的问题存在结构、技术等方面上的矛盾时，未经批准、同意，不得擅自变更图纸设计。要经过工程建筑现行的“三检”制度以及审批后，才能进行整改，并在具体的关键工序、关键工程的结构部位处设立监理旁站等。另外，要及时地收集与整理技术资料，尤其是关键工序的验收签证所需的验收资料、根据等；每道工序未经过相应签证人员的签字，不得进行下一道工序，避免监督职能仅流于形式，同时施工过程的当日日志、每日日志要记录详细等。

3结束语

暖通工程项目的每项工序都是保证建筑产品质量、工程的基本实施单元。所以，加强暖通工程施工技术的深入研究，并搞好基本的质量管理活动，是保障建筑行业的实现质量建设指标的基本前提。此外，在工程作业施工过程中，相关技术人员应当密切配合，在掌握施工技术要点的基础上，全面掌握设计意图及质量控制要点，高度重视暖通工程施工过程中，对技术的管理，通过各种方式提升民用建筑暖通工程的施工质量，进一步促进民用建筑的安全性。

参考文献

[1]民用工程建筑暖通工程的施工方法[J].庞东升.四川水泥.2019(03)

[2]民用建筑中的暖通工程施工技术探讨[J].陈瑶瑶.住宅与房地产.2017 (35)

论文作者:赵燕銮

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/423f9559ca447ec86f76fc5a.html