# 变电运维人员提高倒闸操作效率对策论文_刘殷

（国网山西省电力公司太原供电公司 山西省太原市 030012）

摘要：倒闸操作作为变电运维的基础，往往受关注的程度不如其他操作，但在我国的变电运维工作当中就暴露出倒闸操作质量下滑的问题。该问题的出现是由于相关的工作人员完成倒闸工作的时间太长，往往导致停电的现象发生，甚至还可能对于变电检修工作产生影响，发生更大的事故。因此，做好倒闸操作，保证其效率，是每个运维人员应当掌握的基本功。

关键词：变电运维人员；提高；倒闸操作

1运维人员倒闸操作效率低下的影响因素

运维人员水平不足：即使我国的电力事业在目前发展迅速，但在人员素质的培养上仍然存在较大问题。变电运维人员的综合水平不足，导致变电运维新系统的操作落实到个人时就可能出现差错。一些水平不足的操作人员不会使用新的设备和技术，且对自身要求也不高，导致在倒闸操作中存在许多违规操作，使得倒闸操作受到影响，还可能引发安全事故。倒闸操作票设置不标准：变电运维倒闸操作需要依靠倒闸操作票进行规范，因此倒闸操作票的填写能够决定整个倒闸操作的速度、质量。目前，我国倒闸操作票的填写缺少流程规范，时常出现乱填、错填、填写含糊不清等情况，一些极端的情况下连倒闸操作票本身的设计都不合理，这便导致倒闸操作的效率及质量受到很大影响。检查繁琐：为了保障倒闸操作的质量，需要对其进行多项检查。但我国目前存在的检查问题主要为繁琐的检查设置，对于倒闸操作当中的诸多操作项进行过多检查，重复度过高，完全没有必要。如此一来，倒闸操作的效率便因为繁琐的检查而大大降低。

2现状分析

倒闸操作是变电运维的关键步骤，再加上其它技术和操作的支持，运维工作才算得上完整。现阶段的运维工作，首先需要做好完善的准备工作，将需要的设备和技术人员落实到位，然后设定好设备需要运转的时间，最后制定完善的考核机制，选拔出操作能力较强的员工完成倒闸操作。至此，变电运维工作已经基本完成。现阶段我国电力企业在变电站运维方面还在不断提升工作质量，随着倒闸操作效率的提高，电力事故呈现出连年下降趋势。倒闸工作效率越高，企业的经济效益明显提升，且用电户对企业的服务质量越来越满意。电力企业目前的运维工作已经能基本满足用电户的正常需求。

3现存问题

在技术人员的不断努力之下，目前倒闸操作效率正在不断提升当中，但倒闸操作仍然存在很多问题，下面对这些问题进行总结。（1）综合素质有待提升。随着自动化技术的提升，变电站维护需要的工作人员越来越少，人员考核机制也越来越严格。但仍然存在员工操作能力未达标，却被指派到工作岗位的情况。操作时易出现的问题主要为：准备时，对地线的拆装流程不够熟悉，准备工作没有做到位；防护系统调控时，系统各方面的指标未达标；设备养护不到位，养护人员业务能力有待提升。上述问题的存在，都会使倒闸操作效率大打折扣。（2）操作票。在倒闸操作过程中，操作票占有非常重要的作用，其填写效率直接影响倒闸效率。目前我国并未对其填写做出统一规定，不同地区的电力企业，在规则制定上存在一定差异，且员工上岗前企业并未对其普及填写规范。大多数员工在不熟悉规则的情况下，很难准确无误地完成票据的填写工作，这在无形中降低了电力系统的整体工作效率。现阶段操作票的工作过程比较繁琐，存在大量重复步骤，这严重影响倒闸操作的效率。（3）准备不足。无论做任何事情，完善的准备工作是必不可少的，倒闸操作也不例外。据大量数据统计分析，很多变电站在并未充分做好准备工作。对于电网的运行维护，不能及时给出系统的方案，也没有针对可能出现的突发事故制定应急方案

4改进策略

4.1操作票

操作票的填写是伴随着倒闸操作完成的，其填写要遵循既定的规范，尽量减少不规范票据的数量。规范制定过程中，其内容包括操作顺序、任务等，且根据电网的运行情况不定期完善规范。新上岗的员工，不仅需要具有相关登记的资格证书，还要系统性的学习各项标准，为后期严谨工作打下基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆前期培训过程中，员工还需学习的内容包括以下几点：明确线路连接方式并能够独立完成线路操作；熟悉主变压器结构，能够对其发生的故障及时进行处理；母线接线时准确无误；在倒闸操作的同时，严格按照各项规定完成操作票的填写，每完成一次填写都需要进行检查，减少票据的失误率。

4.2接地线

装拆工作是接地线必须经历的，也是准备过程中最易出现问题的。在接线过程中，地线若出现偏离原有位置的情况，会对后期的电路连接产生严重影响。为避免上述问题的出现，变电站结合多年运维管理经验，制定出一套全新的拆装方案，拆装过程的注意事项可总结为以下几点：设置接地桩时需要反复校对其位置，避免发生偏移现象；接线和接地桩的校正同时进行，使两者时刻处于平衡状态；需要对接入的地线进行分类，确保线路接入正确；装拆过程严格按照各项规范，尽量减少装拆失误，达到节省时间的目的。

4.3五防系统

随着科技的不断发展，很多变电站的自动化程度大大提升，基本实现无人化管理。大部分变电站并未认识到五防系统的重要性，对系统得的专业性也要求不高，这使得信息在传递过程中，经常会出现数据丢失、信号失真等现象。为提高倒闸效率，需对五防系统进行如下规范：安装专业性较强的五防系统，并针对系统指定相关规范，使用一段时间后对系统的灵敏度、准确度进行检测；使用时严格按照操作手册，确保系统运行和倒闸操作保持相对一致状态；在操作出现故障时，选择合适的接地线。

4.4操作往返

此操作过程需要注意以下几点问题：操作票填写过程一次完成，且内容准确，避免往返次数过多；将倒闸操作分为几个重要阶段，每个阶段指派操作能力较强的人员完成，阶段性操作基本在同一时间完成；倒闸操作需要处于实时监控之下，出现操作失误现象可及时补救；加强对操作现场的管控，尽量提高员工综合能力，进一步缩短操作时间，进而提升操作效率。

4.5设备质量管控

①在正式的倒闸操作工作开始之前一定会有一次预操作，通过预操作对于大体的操作流程有个相当的了解。对于操作设备也有所熟悉。那么在操作的过程中就需要操作的设备与模拟图必须要有严格的匹配。如果在操作的过程中的设备与模拟图不一致，那么这就需要对模拟图重新制定。②对于防误装置的使用，在长期的操作过程中，一定要保持该装置的闭锁功能。这样就对于操作工作人员有了一定的，安全防护措施。

4.6运维人员业务技术管控

这就需要对运维人员的操作技术要有专门的培训，同时要有定期的实际操作演示，这样就不会让操作人员因为长久的不操作而导致技术的生疏。同时还要加强运维站的工作人员的工作态度和责任心。同时还要对工作人员的身体状况有所了解，防止因为身体的原因而导致在操作的过程中有误操作的举措。

5结论

综上所述，是对倒闸操作的相关介绍，对于变电站来说，倒闸操作对维护电网稳定起到非常重要的作用。本文首先对操作现状进行介绍，接着对制约操作效率的因素进行总结，最后针对问题提出几点可行性策略。目前我国的倒闸操作水平还在不断提升当中，相信在科技快速发展的环境下，倒闸操作效率还有更大的提升空间。

参考文献：

[1]申畅.变电运维中存在隐患及其应对对策[J].低碳世界，2018（10）：124-125.

[2]刘畅.变电运维误操作事故预控解决方法[J].低碳世界，2018（10）：125-126.

[3]韩斌.对变电运维技术管理中危险点与预控措施的探讨[J].电子世界，2018（19）：82-83.

[4]李东，李杰，史明旭.浅谈变电运维人员的素质提升[J].电力安全技术，2018，20（05）：9-12.

论文作者:刘殷

论文发表刊物:《河南电力》2018年23期

论文发表时间:2019/7/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4247c5f74fb912a2c71c40c8.html