# 房屋建筑工程施工技术及现场施工管理王莹论文_王莹

摘要：国内的城市化建设获得了比较深入的发展，关于购房方面，城市居民更加重视房屋建筑的工程质量。尤其是目前的房地产行业正在迅速崛起，为了保障在房产市场中的地位，完善与创新施工技术，可以显著提升建筑工程的整体效率与质量。同时，在建筑工程管理工作中，现场管理与施工技术是同等重要的。为了能够使房屋建筑工程顺利竣工，将施工技术与现场管理有效结合，从而构建全面的建筑工程管理体系。

关键词：房屋建筑工程；施工技术；现场施工管理

一、房屋建筑工程地基处理施工技术及现场施工管理要点

1.1静载法静载法即为:若地基达不到硬度的要求,通过在其上面增加重物,充分压缩软性物质以达到硬度增加的目的,进而保证地基达到房屋建筑要求。地基硬度较高对于房屋建筑使用寿命的延长有促进作用。在房屋建筑建设中对静载法的应用都是通过高强的压力,对泥土施加压力,进而使软土中的水分减少。这一方法应用在泥土中时必须选择最佳时间。

1.2置换法置换法类似于其他方法,其目的都是为了增强泥土硬度,确保达到施工的需要和标准。通常而言,处理软性泥土的方法都是以粗粒土进行取代。众所周知,地下中含有大量的地下水,为避免受到丰富地下水的影响,在置换过程中,大沙粒应优先使用,不仅能达到预期的目的,还能将地下水充分吸收。

1.3高压喷射注浆法高压喷射注浆法即为在注浆法的基础上,利用高压喷射技术而形成的地基加固的全新方法。其原理是利用钻机钻孔,同时把带有特殊喷头的喷射关插到设计处理深度后,接着使用高压脉冲泵利用20~40MPa的高压把浆液射出以冲击切割土体,在速度较快且能力较大脉状喷射流的动压远超过土体结构自身的强度时,土粒会随着剥落,这个时候浆液就将置换掉一部分细小的土粒,同时这部分土粒会被浆液带至土面,其它部分和浆液混合,且根据合理的比例和规律重新排列,等到充分凝固则在土体中形成固结体,进而有效加固地基。、

二、房屋建筑工程主要施工技术

2.1测量施工测量是建筑施工的第一步，房屋通过测量来确定其施工的具体位置。因此测量的准确性至关重要。施工测量的主要工作是利用测量仪器对长度、角度、高程位置、平面位置等进行测设。其中，长度测设应在经测设已确定的线段起点处设立测量仪器，并标定好线段方向以测量，在测量的方向上依次打入定点桩和终点桩，并将标记标注在桩面上，再结合测量时温度及各桩段间的高差进行精确丈量并对原先测量的数据进行更正，求出结果，根据测量结果与已知长度进行比较，如差值过大应重新测量，须拔掉原先的桩重新插打；测量角度时应根据已确定的点，从该点上按给定方向根据已知角度测量出另一方向。高程测量为两点测量，测出水准点读数后根据公式计算出待测点读数，待测量待测点高程时测到其读数位置，即为该待测点高程。测量所需仪器为水准仪、经纬仪及全站仪。其中，水准仪主要测量高差，经纬仪主要测量水平夹角、水平距离及高差，全站仪则可测量一切数据，为现在建筑工程测量工作主要选用的仪器设备。

2.2基坑施工基坑分为浅基坑及深基坑。开挖时需严格遵守设计要求，不得擅自变更施工的顺序及方法，并应按照“先撑后挖、分层开挖开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则进行基坑开挖作业，严禁超深度开挖。浅基坑开挖时，应先测量放线，确定好开挖的基坑范围，分块分层进行土方开挖。并根据施工现场的水土情况，确定采取直立或放坡开挖，采取直立开挖时，应做好临时支护设施，施工时先挖出第一道支撑支护深度位置处暂停，架设支撑，再进行下一层土方开挖，以“开挖—支撑—开挖”的顺序进行施工作业。浅基坑的支护方式主要有斜柱支撑、锚拉支撑、钢板桩挡板支撑、临时挡土墙支撑、灌注桩支撑、叠袋支撑等。开挖时应保持坑壁顺直，且每层开挖深度应在支撑能够支护的合理范围内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在地下水位开挖时，应做好排水措施，使水位降至坑底以下50cm处方可进行施工。深基坑施工时，其主要开挖方式有坡式开挖、盆式开挖、中心岛式开挖及逆作法开挖，以上方式除坡式皆需要采取支撑支护。深基坑的支护方式主要为排桩支护、地下连续墙、水泥土挡墙、逆做拱墙四种。

2.3主体结构施工主体结构施工主要分为混凝土结构跟砌体结构施工。混凝土结构施工为使用模板固定主体结构钢筋笼，再使用混凝土现浇，待成型后拆除模板。该项施工主要有模板工程、钢筋工程、混凝土工程三项。模板工程分为模板和支架两部分，常见的模板材料有木制、组合钢制、钢框木模板等，安装模板时应保证其严密性和支撑强度。模板拆除的顺序遵循“先支后拆、后支先拆”的原则。主体结构钢筋分为热轧和冷轧两种，钢筋连接有焊接、机械连接、绑扎连接三种。

2.4钢结构施工钢结构施工为使用钢材作为主体结构进行焊接作业的施工。常用的钢材有普通碳素钢、优质碳素钢和普通低合金钢三种。钢结构的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接和铆接。焊接有手工焊、半自动焊和全自动焊三种方式。

三、提高建筑工程施工技术管理水平的措施

3.1构建完善的建筑工程施工技术管理机制完善的建筑工程施工技术管理体制使得工程的质量能够达到预期的基本要求，因此，应该执行且观察建设相关的技术标准。坚持定期对工程施工管理队伍进行标准化的培训，对于违反强制性的标准行为时需要坚决杜绝，从而及时发现其中存在的问题，再解决其中的问题。

3.2加大工程成本管理力度建筑施工企业实施有效现场施工管理工作最主要的目标就是创造更多经济效益，而加大成本管理力度降低施工过程中的成本至关重要。首先，合理进行工程规划，有针对性的制定投资成本，并以此为依据对施工进度等进行确定；其次，合理分配工程成本，对项目建设过程中的主次内容进行明确划分，努力提升资金利用率；再次，在竣工验收阶段也应加大成本控制力度，核对施工整个过程中资金流向记录等，并对工程质量做出合理判断，为预防二次返工造成额外成本支出奠定良好的基础。

3.3加强施工安全管理要对工程安全管理工作进行科学的安排。加强建设安全的管理力度，落实每个施工人员的工作职责，保证项目施工的安全和施工活动的正常进展。对施工现场的用电安全管理进行全面掌控，保证施工设备的施工安全。要对施工队伍定期进行安全培训，加强施工人员的安全意识，遵照施工流程进行严格施工。同时,很有必要设置安全事故的应急处理方案，保证建筑工程的安全。

3.4前期施工技术交底工作方面要保证建筑工程施工技术现场管理质量，确保工程进度，就必须做好前期的施工技术交底工作。无论是分部工程还是分项工程，都应将交底工作做好。具体内容包括:第一，提前注释易出错环节和需重点保护部位，由交底人员进行重点提醒。第二，对工程中所应用的新材料、新技术进行交底。技术交底的目的就在于，使施工技术人员和施工管理人员对工程设计目标和工程质量控制目标有更清晰的了解，确保工程能按照施工合同和设计方案要求完工。

结语:

总之，对于房屋建筑工程的施工工作而言，其是一项复杂但又系统的工作，在施工过程中需要借助完善的施工技术，根据施工现场中存在的具体问题进行针对性的管理，同时还应该根据施工场地的具体气候条件方面的特征，来做好施工现场的管理工作，确保施工作业安全有效运行。

参考文献:

[1]姚云燕.论房屋建筑工程施工技术管理措施[J].工程技术研究，2018（05）：151~152.

[2]吴位奇.加强建筑装饰装修工程现场施工管理探析[J].科技展望，2017，27（15）：175.

[3]黎元鳌.论如何加强建筑工程的施工技术管理[J].工程技术研究,2017,(7):252+254.

论文作者:王莹

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4251a1360773aedd8d4a1cfe.html