# 城市轨道交通机电工程安全质量管理研究夏利军论文_夏利军

摘要：近年来，经济快速发展，社会不断进步，我国城市轨道交通机电工程项目的数量与规模都随之得到了显著提高。同时，城市轨道交通机电项目除了包涵土建结构以外，还会涉及动力照明、车辆以及牵引等设施，如果不能切实做好安全管理工作，会极大的影响到轨道交通事业的发展。鉴于这种情况，本文对城市轨道交通工程质量安全管理工作进行了深入探究，希望可以为我国现代化事业的发展起到一定的指导借鉴作用。

关键词：城市轨道；交通机电；安全质量；管理

引言

城市轨道交通是一个技术密集、资金密集，专业门类复杂的大型市政基础设施。轨道交通系统除了车站和区间的土建结构、建筑装修等主体外，还需车辆、通信、信号、牵引供电、动力照明、环控通风、防灾报警、轨道工程等机电设备专业和人防设施等运营设备设施共同组成。运营设备设施，尤其是机电设备各系统设计、施工的可靠性、安全性、和先进性，直接关系到城市轨道交通的运力大小，运营安全、运营效率及乘客体验。故此，在城市轨道交通新线建设中，机电设备专业系统的设计、施工安装管理就是一项十分重要而复杂的工作。

1明确机电设备安全质量管理要求

对于城市轨道交通机电工程项目来讲，消防设备以及给排水工程是其重要的组成元素。正常来讲，其主要分为给水工程、排水工程以及消防系统安装等三个子工程。在这种背景下，要想在有效完成机电设备安装的同时，保证工程项目建设的安全性，必须要切实做好给排水安装工程的管理工作，保证给排水系统的完整性，这样才可以有效提高控制以及管理效果。除此之外，在进行机电设备安全的时候，相关工作人员还应该对设备质量进行定期检测，保证设备的安全性，避免设备质量受到影响，进而为工程管理工作的顺利展开提供更有力的支持和保障。

2城市轨道交通机电工程安全质量管理

2.1低压配电专业的施工质量控制

在安装城市轨道交通机电设备施工过程中低压配电专业是一个系统性的工程，施工接口较多，施工的周期也很长，因此，对低压配电设备施工的全过程进行质量监管与控制则尤为重要。低压配电专业的设备安装主要包括：低压配电柜安装工程、动力电缆安装工程、电缆桥架安装工程、配电箱安装工程、控制电缆线路安装、金属软管安装、电缆连接以及密集型母线槽施工等等。由于电柜和钢槽是连接设备的关键所在，因此在安装低压配电设备的过程中必须注意低压配电柜的安装以及基础钢槽的接地，在电柜的施工过程中必须高度重视低压配电柜、电控柜以及确保电源装置的安全性能，保证其施工安装质量可以符合规定要求。

2.2触电风险管理

①供电系统带电后安全风险控制。送电前组织开展条件验收，下发通电公告，现场张贴安全警示标志。供电设备和接触网首次带电后，工作现场所有的电气设施均视为带电，带电区域内的各种作业均应办理停电作业手续。进入带电区域进行作业，需经过调度室批准，做好防护措施后方能作业。作业人员(包括所持的机具、材料、零部件等)与供电设备、接触网的距离不能小于安全距离，否则作业前供电设备、接触网需停电、验电、挂地线。②临时用电触电风险管理。临时用电管理的重点是施工单位的三级用电设备和电工配置，以及宿舍的安全用电，针对其施工特点和实际情况，集团公司编制了《施工现场安全质量标准化管理手册—临时用电安全技术标准》、《施工现场临时用电典型实例管理手册》、《临时用电培训考核管理规定》等，严抓施工现场标准化的执行和落实。

2.3加强机电设备安装阶段的安全管理

首先，应做好施工前的准备工作，在施工前，工作人员应熟悉施工方案的内容，并掌握施工要求，明确设备名称、代号和安装位置。其次，在线路敷设工作完成后，工作人员需要对线路的绝缘性能进行检测，以此来保证线路绝缘能力满足规定标准，避免后续问题的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆再次，在配线施工中，应该对不同芯线的颜色、功能、标识进行明确，防止压错线事故的发生。最后，在线路压接施工前，应建立工作责任制度，合理划分工作责任，促使施工人员在工作过程中，可以仔细核对端口，并检测压接端口的质量，检测结果无误后，方能进行压接施工。

2.4实体质量监督

①设备材料进场验收管理，机电安装和装饰装修工程涉及专业多、设备材料种类和数量繁多，且不同厂家、产地、批次质量参差不齐。应当重点把控设备材料进场验收，对于进场的设备材料要严格按照设计、规范和《轨道交通工程机电设备到货管理办法》要求进行检验，不符合标准要求的要清退出场。严禁使用国家明令淘汰的设备材料，所有设备材料进场前必须经过材料报验，严把材料各项指标。②设备材料检验管理，设备材料检验管理的一般原则为：有国家标准的，按照国家标准执行；无国家标准，有行业标准的，按照行业标准执行；无国家或行业标准的，按照设计要求或合同约定执行；当设计无要求时，应符合国家现行标准的规定。当合同、规范或施工图纸中的技术标准不一致时，按高标准执行。甲供设备的检验按照《轨道交通工程机电设备到货管理办法》执行，乙供设备材料应由施工单位在现场进行开箱、清点和检验测试等工作，对涉及安全和使用功能的主要材料、构配件和机电类材料需驻地监理进行见证。

2.5施工企业必须要提升对单个设备远程监控与检测的重视

并严格遵循国家相关规定对工程给排水系统、防灾电话以及报警系统展开科学合理的检测。只有这样才可以保证检测工作展开符合科学合理的要求。然后，企业应该利用手段方式展开对机电设备的远程监测。同时，在进行检测的过程中，承办企业还应该综合考虑检测内容以及系统的实际情况，采用更为先进的检测方法展开工作，这样才可以有效增强检测结果的精确性，为后续施工工作的顺利展开打下一个更为坚实的基础。

2.6防治质量通病

施工企业应加强机电设备安装质量通病管理。承建单位可以按照通病的大小，合理划分等级，并明确管理责任，选择有针对性的措施和技术，从源头上对其进行管理和控制，重点对设备材料的质量进行监控。最后，政府部门还要出台管理制度，对于不负责任的单位，应采取惩罚措施，以此来避免机电工程安装质量问题的发生。机电工程安装质量通病治理是一项长期的工作任务，需要各级单位共同完成。合理安排交叉作业，首先，应采用属地管理模式，明确各管理部门及参建各方的职责和界限，督促参建各方签订《安全生产管理协议》。其次，采取有效措施，对施工作业面调整、综合进度协调、综合布线设置、安全生产、文明施工、材料进出场、临时设施、施工用水、施工用电等方面进行管理，保证交叉作业区域安全、稳定、可控。

结语

总而言之，随着现代化进程的不断推进，我国城市轨道交通机电工程项目的数量与规模都随之得到了显著提高。但是，到现在为止，我国的城市轨道交通机电工程项目建设却还有一定问题存在。在这种背景下，要想更加高效的完成工程施工，提升项目施工质量，施工企业必须明确认识到机电工程质量安全的重要影响，并结合过去的施工经验采用更为科学合理的方式展开机电工程项目的安全以及质量管理控制，这样才可以为有效提高工程施工安全性以及施工质量，为我国城市轨道交通事业的发展以及现代化建设贡献更大的力量。

参考文献

[1]GB50722―2011城市轨道交通建设项目管理规范[S]．北京：中国建筑工业出版社，2011：55-59．

[2]北京市轨道交通建设管理有限公司.轨道交通单位工程、分部工程和分项工程划分标准[M]．北京：中国建筑工业出版社，2011：4-5．

[3]住房和城乡建设部.城市轨道交通工程质量安全检查指南（试行）[M]．北京：中国建筑工业出版社，2012：95-102．

论文作者:夏利军

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4258fbe73048801d9e973e32.html