# 变电运行监控模式的分析与探讨论文_董清

（甘肃省天水市供电公司 甘肃省天水市 741000）

摘要：近年来，随着科学技术和市场经济的不断发展，电力事业也随之达到了黄金发展的阶段，其对变电运行管理模式的要求也越来越严格。其中，变电运行管理模式的好坏直接影响了变电运行的质量和运行效率，因此，对变电运行监控的管理模式已经成为了现阶段电力企业的一项重要任务。基于此，本文研究分析目前电力企业变电所运行监控模式，并在此基础上阐述变电所集中监控模式的运行和集中监控的对策。

关键词：电力企业；变电运行；监控模式

对于电力系统而言，变配电所在其中占着非常重要的地位，其是电网中电路的重要连接部分，其主要是用于变换电压、汇集与分配电能。虽然，电力系统逐渐的实现了自动化、智能化，但是变电运行在其中仍然非常重要，因为变电运行的安全性与稳定性与电力系统的运行息息相关。因此，对变电运行进行监控与保护就显得十分重要。

1变电运行监控系统基本结构及其应用可行性分析

1.1变电运行监控系统基本结构

常规的变电运行监控系统由信息采集系统、信息执行子系统、信心传输、处理系统和人机互动子系统等组成。其中，信息收集和执行系统主要是实现对变电站运行过程中各个设备运行数据和相关运行情况进行信息采集，并完成将采集信息向监控室传输的任务。另外，该子系统能接受来自控制中心的指令，并将指令向其他子系统进行传输。变电运行过程中产生的各种信息，会通过信息传输子系统进行采集。同时，信号传输子系统能将执行子系统的信息传输到控制室。信息处理子系统处理系统信息后，评估变电运行过程中各种设备的运行情况，并分析计算设备的具体运行情况，从而为后期设备故障处理提供可靠的数据支撑，为故障处理决策提供可行性高的依据。在人机交互子系统作用下，信息处理子系统处理计算后的信息可实现向工作人员的反馈，在此基础上，工作人员通过对信息的接收来实施具体操作。

1.2变电运行监控系统的应用可行性分析

变电运行监控系统在运行过程中能够对建筑物内部所有的电流模拟量和开关量展开记录，并记录数据，经过对数据统计分析后计算建筑物的电负荷，寻找建筑物在运行过程中出现电力不足情况的原因。当建筑物内部电力不足状况不是因为电力系统故障引起时，变电运行监控系统能够将空调等电负荷较大的部分进行有效切除，从而保证整个建筑物用电的平稳、安全。由此可见，变电运行监控系统在实际应用过程中具有非常重要的电力调节功能，实现了对变压器过负荷能力的有效利用。在进行变电站建设时，它能够有效控制投资，进而有效控制变电站建设面积。

2变电运行集中监控模式分析

根据目前我国的变电运行情况，可以将集中监控模式分为三个类型：操作与监控一体化、监控管理区域化、操作与监控分设化。其中监控管理区域化是先进程度较高的集中监控模式，也是在我国电力行业中应用最广泛的一种监控模式。监控管理区域化通过监控人员和操作人员在一定的监控范围内，对设备进行调度，实现操作与监控的一体化。其在设备的操作与维护上一般由运行人员负责，优化了企业的人力资源，使电力企业内部井然有序，节约调度传达时间，提高企业工作效率。在这种模式下，一旦设备出现损坏和异常，监控人员能够第一时间发现，并上报进行维修，保证了电力运行的稳定性。

监控人员所负责的不仅仅是对变电运行的设备进行监控，还要负责监控范围内的调度工作，因此需要具备一定的责任心和职业素质。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆监控中心所负责的工作可以分为以下几种：第一，监控中心不仅要对监控范围内所有的变电设备进行监控，还需要通过远方遥控操作，根据实际情况对变电设备进行相应的调整，对变电所进行整体控制；第二，当变电设备发生损坏或异常后，监控中心要对变电设备的事故进行处理；第三，监控中心还要负责接收上级的命令，收到命令后要落实执行力度，或是通过其他的操作站进行落实；第四，若是出现箱变电室无人值班时，监控中心要根据上级命令与实际情况进行一定的调整，同时对箱变电室的情况进行临时监控。

集中监控模式在变电站的运行中有重要的意义，可以对电网运行的情况进行实时监督，除外，还要关注电网运行时的参数。一旦电网出现问题时，可以通过集中监控发现电网中问题出现的根本原因，并制定针对性的解决方案，保证故障处理的实时性和可靠性。此外，集中监控中的分布式体系结构也有着一定的适应性。为了保证系统的拓展性和外延性，确保系统内部的各个子系统可以发挥各自的作用，可以把各个功能模块细化到网络中对应的节点中。

3提高变电运行集中监控的对策

3.1完善规章制度

在变电站内设置集中监控模式，必须要把集中监控中心的监控人员和变电运行操作人员的工作任务区分，减少推卸责任的现象，使变电站内的每一个工作人员能够做好自己分内的工作和任务。在值班的制度上，有监控人员和操作让人员的实际工作情况和工作位置，使部分的值班人员白班制，这样可以加强繁忙时的值班力度，提高值班人员的工作效率。比如在正常情况下，可以在集中监控中心设置两个值班人员。如果在繁忙时间可以增加一到两个值班人员，在加上集中监控中心的技术人员等等，在变电站中可以满足监控中心的工作需要。

3.2实行数字化管理模式

实行数字化管理模式有以下几种方法：变电运行集中监控的实施应采用微机变电运行的管理系统，这个管理系统有利于变电站实行记录、安全运行、两票管理和档案资料的微机化；在实行数字化管理模式的同时，还应制定出相关钥匙管理的制度，在无人值班的时候，变电站管理部门的门锁可采用电子锁具；采用数字化相对集中和遥视设备进行控制的管理体系，便于记录变电运行的状态。此外，数字化管理模式还有序列控制、分析专家警示、切换部分定值区、报警处理系统、程序化的集控与操作、软压板投退和系统在线帮助等。

3.3提高变电运行的抗风险能力

提高变电运行的抗风险能力有三种方法：第一。提高监控中心的自动化水平。监控中心的自动化水平对改善集中监控的运行模式有着极为积极的作用。其确保了变电站监控中心能够实现对变电运行过程的全面监视，完善了变电站自动化的系统并保障了其的作用能够充分发挥，加快了数字化变电站的研发工作，提高了五遥准确性和监控中心的数据采集能力。第二，提高监控工作人员的整体素质。电力企业应积极展开相关的培训课程，确保监控工作人员的整体素质能够得到一定程度的提高，尤其是监控工作人员的调度能力和工作效率。第三，扩展远程的操作范围，提高程序化操作水平。当下，变电站监控中心对设备开关远程控制的操作范围有一定的局限性，为了提升操作科技的含量，最大限度缩短操作时间，电力企业应拓宽远程操作的范围，确保监控中心部门具有远距离控制的功能。

结束语：

在新形势下的变电运行过程中设立集中监控模式，并对其加以完善，不仅可以缓解工作人员短缺的情况，达到“减人增效”效果，还可以使电力企业变电站的任务和工作进行合理的统一分化和统一管理，进而提高变电运行的效率，确保电力企业能够顺利、长久和健康的发展。

参考文献：

[1]沈琪斌，付华，刘广.变电运行集中监控模式的探讨[J].科学与财富，2015，12（1）

[2]孙大伟，乔耀洲，赵晓冬.变电站集中监控运行管理模式分析[J].科技风，2015，14（8）

[3]范坚.新形势下变电运行集中监控模式探讨[J].广东科技，2014，14

[4]徐继东，柏民杰.浅析变电运行监控新模式[J].民营科技，2014，13

论文作者:董清

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/426bafe3f13b113133f48228.html