# 浅谈建筑暖通设备安装施工技术及节能措施论文_宗麾

哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司

摘要：建筑的暖通工程作为一个与使用者本身密切相关的工作来说，扮演着十分重要的建筑工程的角色，不论是使用者还是工程开发者，都对暖通工程的施工质量有很强的重视，因为暖通工程在很大程度上直接影响到了人们的日常生活和设备的使用安全，但是在暖通工程中也存在着一定的技术难点，暖通设备的安装施工就是一个要点，本文施工技术及节能策略两方面进行了简要的分析。

关键词：建筑暖通设备；安装施工；节能策略

引言

暖通施工是一个相当复杂的综合施工技术，施工中涉及到很多技术环节，而且每个环节间相互影响，一旦某个环节出现问题则整个暖通系统都可能出现问题。因此暖通工程施工中必须对每个环节仔细施工，为确保建筑暖通系统的安全、稳定运行提供重要保障。本文针对建筑暖通设备安装施工技术进行探讨，并提出了一些相关策略，以期为提升暖通工程施工质量做出贡献。暖通工程作为一个与住户生活切身相关的工程，其在建筑工程中扮演着后期服务角色。人们对于暖通工程的施工质量相当重视，因为暖通工程直接影响到人们是否能够安全使用，同时也影响到人们的日常生活。暖通工程安装中存在着很多技术难点，那么如何避免和解决这些问题将成为建筑企业必须重视的问题。本文将针对暖通设备安装施工技术进行探讨，提出了一些安装节能措施以供参考。

1 暖通设备施工技术

建筑暖通设备安装包括系统设备如支架、风口、暖通系统和立管、干管、支管、衬胶管道等各种管道的安装和防腐与保温处理。其中每一个环节都需要技术人员把握好施工技术要点。暖通施工的节能一般针对空调节能，有效策略包括确定适当冷热源、设置水热交换器、科学设置蓄冷系统、强化施工技术等。施工人员应综合工程具体环境与条件制定相应方案，使得暖通设备能够更加节能高效。

1.1 支架制作与安装

暖通设备的支架制作和安装属于最基础施工，施工过程中通常会采用型钢和吊杆完成支架制作。选择材料时需考虑到支架承受的压力，再根据支架需要承载的重量设计出支架模型。吊式支架固定时必须使用冲击钻穿透楼板之后固定，而竖向支架安装时则应加上防滑装置，防止支架下滑。

1.2 通风口安装

暖通系统设备安装时必须对平地和机房墙面安装进行验收，确保基础设施安装已经符合要求。暖通系统设备安装时首先确定好安装位置和朝向，注意安装之后需留出一块地方以满足后续维护工作需要。风机盘管安装应与风口、顶棚等相协调，与积水盘方向和排水方向一致。空调设备安装时做好安装前准备，检查工具和配件是否完备齐全，然后按照施工图纸和施工设计进行施工。暖通系统设备安装还应注意保温施工、成品保护、预留孔洞封堵、风口安装等常见问题，尽量做到暖通系统设备安装满足顾客需求和施工要求。

1.3 暖通系统设备安装

通风口安装时必须先识别安装工程图和装饰施工图，因为在此阶段直接会影响通风口的美观程度，对于要求美观要求较高的施工部位必须清楚施工方案以及优化施工方法。高档房间的通风口安装时必须精心选择开口位置，不能够因为通风口装修而引起整体装修效果遭到无谓破坏。暖通设备安装过程中必须要满足主风管道的截面大小，不能够因为要满足某个房间的美观而要改小风管道，因为一旦风管道截面积改小就很容易造成暖通系统受影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆暖通系统调节的时候必须要确保暖通系统的功能不被破坏，以此为基础对通风口进行调整是可行的。

1.4 管道安装

选择管道应按照标准进行选择，确保管件没有损坏、工件不合理等情况。所有管件均要保障安全合格，施工材料应具备合格出厂证明，安装之前还应对管道进行密封性测试，以确保管道安装之后没有质量隐患。管道安装施工技术主要从三个方面进行安装：（1）立管安装。立管安装之前检查预留孔是否垂直，吊装线是否与卡子安装好。安装之前卸下阀门盖子，安装时注意检查每个立管的预留口方向是否和标高平正，然后将载好的管卡子松开，将管放入到卡口内，拧紧螺栓、扶正管套，添堵封孔。（2）干管安装。干管安装主要按照断管、套丝、上零件等工序执行，严格按照施工图进行安装操作。安装卡架应按照合理规范和设计规范执行，安装托架上的管道上应先将管放到托架之上。（3）支管安装。支管安装应检查预留口位置和散热器安装位置是否正确。注意在安装半暗箱或者暗箱散热器灯叉必须和炉片槽墙角相适应，使得支管安装与室内装饰效果相适应。

2 建筑暖通施工节能措施

暖通空调系统现在已经成为公共建筑、大型建筑和智能建筑中不可或缺的一部分，其重要程度正在不断升高。同时随着人们生活质量的逐步提升，人们越来越注重建筑的使用质量，同时也更注重生活和工作环境的清新与舒适性。而为了使居住环境质量更具有保证，暖通空调系统是非常重要的。同时由于现在暖通空调系统均在向大型化以及中央化方向发展，所以一定要做好暖通空调系统的施工安装工作。本文就此论述了暖通空调系统的施工安装中所存在的各个问题，以及有效的解决途径。一般而言，建筑暖通进行节能施工都是指空调节能。空调的水系统分为高中低三个档次，在高区域和中区域可以设置有水热交换器，同时在中区域和低区域设置压力应小于1Mpa。设置空调箱进口方式可以有效减小机房的体积，若在夏天可采用低温送风方式进行送风，可以有效降低送风量，在相同的风机动能下，这种低温送风方式持续时间更长，便可以达到节能效果。空调安装时可配备冷热水立管和空调箱，并采用独立才采暖系统实现独立调节。通过调节空调制冷和送暖的模式能够有效解决负荷不平衡等问题，当然还可以调节空调末端的实际需求来实现供能，进而降低能耗成本。空调安装中应考虑到当地气候、当地的环境情况制定相应方案，使得空调可以更节能。在现代建筑工程项目建设中，暖通空调设备安装是其重要施工项目之 一，其施工质量是否达标将直接影响到建筑的整体使用性能.目前，在国内的暖通空调设备安装施工中，由于受到各种因素的影响，尚存在一定的问题急需得到解 决，以进一步提升整体施工效率与质量，本文仅就相关问题进行分析.

3 结束语

在暖通空调设备安装工程开展的过程中，要对各个安装环节的质量都进行严格的控制，做到高标准严要求，认真的分析安装工程中应做好的管理内容，保证安装工程可以按照既定的图纸标准进行。根据目前暖通空调设备安装的实际情况，对其中存在的问题进行深入分析，并且提出相应的应对措施。随着全球能源越来越紧张，世界环保组织日益提倡节能，那么在建筑工程中也有节能建筑出现，希望通过节能建筑理念拓展建筑发展空间。暖通系统作为一个耗能系统，其在安装和施工过程中对于施工技术要求较高，但是在暖通设备安装过程中却存在着很多问题，如何解决好这些问题将成为今后建筑暖通设备安装实现节能的必然经历路径。

参考文献：

［1］潘康涛.对当前暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用探讨［J］.门窗，2014（07）：144+147.

［2］谢鹂，龚攀峰.建筑暖通施工难点与改善技术研究［J］.低碳世界，2014（23）：260-261.

［3］冯益群.建筑工程暖通安装施工技术的探索与实践［J］.中国房地产业，2015（Z2）：87.

论文作者:宗麾

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4274b896f96a466a30c4b4a6.html