# 浅析小高层建筑施工技术论文_陈荣明

身份证号码：33018319821128XXXX

【摘 要】笔者结合自己多年来的施工经验，以某小高层建筑为例针对小高层建筑施工技术特征展开具体地分析研究，并详细地阐述了高层建筑钢结构技术与深基坑支护技术等诸多施工技术。

【关键词】小高层建筑;土建工程;施工节技术

小高层建筑施工具有复杂性、特殊性特征，为此，在具体的施工实践过程中 针对其中的关键工序实施标准化操作，推动施工工作地顺利开展，从而有效确保施工的质量控制工作地顺利开展。从长远的角度上看，加大力度分析研究小高层建筑施工技术可有效促进我国建筑行业的高速发展。

1 工程实例

本文以某住宅建筑为例对为小高层建筑施工的关键细节技术进行可行性分析。该工程总体建筑面积达12506平方米，地上13层，建筑高度为41.2米。就建筑工程的平面图来看，该建筑总体呈长方形，长为68米，宽为58米。该工程具有特殊性，地下结构主要山钢筋混凝土构成，地上结构山钢结构和钢筋混凝土简体组合而成，建筑工程的外墙采用金属玻璃工艺。该工程的土层施工实现了对不同材料的合理应用，将粉质粘土、淤泥质粉质粘土等进行合理的土层布置，并对不同材料的厚度进行了合理的控制。

2 施工难点分析

小高层建筑物具有比较特殊的性质，所以在具体的操作过程中，必须重点关注施工的要点与技术难点，及时的给出高效的解决方案，保证工程的质量与工期。按照此建筑物具体的施工情况可知：此工程周边全部分布着比较特殊的建筑物，基坑施工过程中平均的深度达到了八米，最大的深度达到了12米，而且施工过程中地面以下全部为市政管道，施工过程中必须提高注意度，避免给周边居民的生活和生产造成干扰。此次施工过程中，施工现场紧挨着地界红线，所以地下室挖墙防水的很难进行。同时，要保证建筑物混凝土简体垂直高度误差处于可控制范围内。按照整个施工的情况来看，此次施工主要集中在建筑带，所以具体施工中面临的突发状况比较多，出现很多毫无规则的钢牛腿，直接导致施工时，架设模板与手脚架难度都比较大。

3 施工技术分析

3.1深基坑围护施工

深基坑围护施工过程中，最重要的就是准确掌握围护的结构，根据实际情况合理设计地下连续挡土墙的结构，目的是保证其最终的长度和厚度符合标准和实际要求。施工过程中会涉及到混凝土规格的选取、支撑和圈梁的设置等问题，解决的原则就是确保围护结构是稳定牢固的，另外还要利用混凝土角撑来合理规划结构四周，最终的目的是确保深基坑围护的稳定性。当然立柱材料的选择也是加强围护稳定性不可忽视的一方面因素。

对于深基坑围护实际施工来说，合理准确的施工技术和操作规范是非常重要的，只有这样才能保证施工的质量。就土体加固而言，一般是用标准规格的水泥对其槽壁进行处理。为了加强土体抗剪能力，常用的办法就是利用轻型井点降水法实现降水目的。特别是在分层开挖施工时，要结合施工现场的实际状态及时调整施工方案，采取最佳的挖掘力度与模式，保证所有的土体都可以慢慢释放，降低事故出现的概率，保证施工的安全。

3.2地下室外墙防水层施工

进行地下室外墙施工过程中，重点关注的有两大点：（1）底板工程中防水层的施工；（2）墙体和垫层连接处的防水工程，只有保证上述两点我们才能最大限度的保证工程的质量。要想做到上述几点，工作人员必须定期对施工场地进行打扫与清理，保证施工现场的平整度与整洁度。当施工的对象为防水涂膜时，必须找到防水涂膜与木桩间的最佳距离，避免出现涂抹不均匀的现象，尤其是最表层的膜，保证防水工程按照预期的计划施工，按时高质量完成任务。在对垫层和地下室墙体的接缝处进行防水施工时，应全面、系统地探析接缝处，合理运用涤纶布，在涤纶布上刷涂膜，推动涤纶布同防水层、墙体间实现准确搭接，同时全面分析沉降问题，在垫层与墙体的阴角处采取可靠的手段预留一定长度。此外，可运用可行性高的细节技术推动小高层建筑施工的实际质量得以提高，从而符合建筑的实际要求。

3.3地下室预应力混凝土析架施工

建筑地下1层两简体间c. d.e.f轴各有1榻预应力混凝土析架，其中上弦杆采用后张法施加预应力，每根上弦杆配4束钢绞线，施加4000kn的有效应力，超张拉103% a采用斗根大梁对称张拉，每根梁内斗孔进行对称对角张拉。施工过程中，先不浇捣析架竖腹杆和斜腹杆，待上弦梁板中应力稳定后，再进行竖腹杆、斜腹杆的支模及混凝土浇筑施工，混凝土后浇析架不会出现裂缝。

3 高层结构爬升模板体系施工

采用导轨式爬升脚于架进行简体施工，结合大模板施工形成导轨式爬模方案，整体提升和单片提升都可以进行。从12层开始设置爬架，直到建成屋顶后再拆除。导轨式爬模实际上是山常规导轨式爬升脚于架改造而成的，在改造设计过程中，对大模板水平和垂直两个方向的附加力采取对治措施。普通的爬升脚于架架宽100毫米，为了使大模板操作方便且保养易行，所以改造爬架为下半部宽1200毫米的爬升主体，上半部保留原来的宽900毫米的挂模体，搭上下面的爬升主体架，并确保保持约500毫米间隙，利于模板清洁保养和钢筋绑扎工作。

4 模板工程施工

在开展模板工程施工工作中，应密切联系建筑工程的设计标准与实际结构特征进行全面地研究。结合结构部位的设计特征采用恰当的模板施工手段，确定合适的顶板模板安装的间隔。在安装房屋梁柱模板的过程中，应运用专业的仪器与设备实施配合操作，从而有效确保梁柱的垂直度。同时，要采取有效的方式加固柱模，提高房屋梁柱模板安装的可靠程度。在安装梁底时，要准确确定高程与轴线等，以脚手架支撑上层梁底模，有效推动梁底模板安装的进程。

5 混凝土工程施工

采取平板振动器和插入式高频振动棒相结合的方式进行振捣，在浇筑过程中，应从一端着手推进。首先把梁分层浇筑成阶梯形，一旦达到板的位置，应和板混凝土联合浇筑。由于工艺要求需浇筑设备基础，因此在浇筑之前一定要针对以往的混凝土实施凿毛处理，并清除干净，放样弹线，绑扎好钢筋。紧接着，安装侧模板，利用水准仪测设顶标高，严格依据设计的混凝土配合比进行浇筑。待浇筑完毕后对螺栓与预留孔洞的偏差进行复查，待调整好达到设计标准后对其表面实施压平修光处理。运用插入式高频振动棒进行振捣，每层浇筑的厚度都不超过0.5米，待振捣密实以后再对第二层进行浇注，依次浇注，知道浇注至梁底。

6 砖砌筑工程施工中的关键技术

在砌筑的前一天，应浇水湿润砖，使其含水量处于10%至15%的范围内。带湿施工切忌干砖上墙，雨季不可采取含水率饱和的砖砌墙。选用砂浆搅拌机进行搅拌，搅拌时间应超过90s，砌砖之前应首先盘角，每一次盘角的层数应少于五层，新盘的大角应马上实施吊靠，若存在偏差，则应当马上对盘角进行修整。同时，要皮数杆的标高与砖层进行认真对比，严控灰缝大小，确保水平灰缝的一致性与均匀性。大角盘好完毕后应立马进行一次复查，待确保垂直度与平整度彻底达标后，再挂线砌墙。运用满挤、满铺操作法进行砌砖，运用上下错缝的方式进行组砌，采取内外搭砖法砌砖。

7 结束语

为确保小高层建筑施工的质量控制的有效性，在具体的实践过程中，应密切联系建筑工程的实际情况展开全面地分析研究，通过运用合理、科学、正确的细节施工技术实施标准的施工操作，使得建筑工程的施工质量受到有效管控，从而确保建筑工程施工的安全。

论文作者:陈荣明

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/427a627f241153b4b6c762fa.html