# 关于高层建筑工程施工中地基处理技术要点分析论文_谢峰

摘要：近年来，我国高层建筑规模和市场越来越大，而建筑工程施工中地基处理环境复杂，如果施工单位在地基处理中不运用地基处理技术，提高房屋建筑施工中地基处理的合理性，高层建筑施工的效率就得不到提高，不能保证其低成本和高质量。因此，必须要把握高层建筑工程施工中地基处理技术的要点，保证高层建筑质量，提高企业的经济效益和社会效益。

关键词：高层建筑工程；工程施工；地基处理

引言

高层建筑的整体质量和施工效率受到地基处理效果的重要影响，我国的地基处理技术开始向多元化方向发展，不同地基种类有其不同的技术类型。因此，要提升高层建筑工程中地基处理技术应用的有效性，就要结合工程地质环境进行，把握施工技术要点，制定符合现场地基的处理方案，为高层建筑工程整体建设的规范性提供保障。

1 高层建筑地基处理技术的必要性

首先，高层建筑的自重力很大，所以要求处理后的地基抗剪强度能够满足设计要求，因为如果地基的抗剪强度不满足规范要求，就很有可能导致质量事故的发生，比如建筑的整体滑移与倾倒问题。适当的地基处理技术能够防止土压力的不均匀分布并均摊荷载，防止建筑结构的倾斜问题出现，加强被处理地基的抗剪强度，保证高层建筑的整体安全。其次，在高层建筑的实际施工过程中，随着建筑层高的增加，地基会发生变形与沉降，这是无法避免的，但是采用适当的地基处理技术能够降低沉降数值，提高地基的压缩模量，减小最终沉降并控制地基不均匀沉降发生的概率。再次，采取有效的地基处理技术能够提升建筑的抗震能力，降低建筑物承担的地震能量，从而减小地震损害，提高结构的安全性。最后，不同的地基处理技术对于我国的特殊地区，特殊土质也有着重要作用，比如山西太原的湿陷性黄土。

2 房屋建筑工程施工中地基处理技术的主要特征

2.1困难性

地基处理需要根据地质岩层的特性进行技术加固，能力保证房屋建筑工程的质量过关，而地下岩层一旦破坏，保持稳定性有较大的难度。同时，地基处理时需要挖基坑，空间狭小，操作困难，使得地基处理难度增加。综合以上两方面因素，房屋建筑工程地基处理具有一定的困难性特点。

2.2严重性

地基是房屋建筑工程的根基与基础，一级的质量，直接决定着房屋建筑工程的质量。一旦处理技术存在缺陷，房屋建筑工程就会产生较为严重的质量问题和安全隐患，使得房屋寿命达不到预期目标。认识地基处理技术的严重性特点，对于提升技术的科学合理性，具有一定的现实意义。

2.3复杂性

地基处理是要对地下土层进行特殊处理，以支撑建筑物的荷载，并保证周围土层的稳定性。由于各地区土层特点不同，受季节影响较大。这时的地基处理技术具有一定的复杂性特点。

3 高层建筑地基处理与设计存在的问题

3.1 高层建筑地基的选址问题

在建筑地基处理的实际过程中，现场的土层和地形影响着地基的质量问题，在选择地基场址的时候，应该分析考虑土层的类型和地质情况，根据建筑的实际情况合理的选择建设场址，保证施工的质量和施工的效率。因此，高层建筑应尽量选择在地层和地质情况良好的地段，当无法避免时，应进行专门论证研究后再选择合理的地基处理方式。

3.2 地基强度不够稳定性差

由于城市的建筑物比较密集，高层建筑也比较多，建筑物的层数增多加大地基的压力。城市的地基处理的过程中施工的面积比较小，因此地基的建筑强度比较差，稳定性也不足。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 高层建筑的地基沉降的程度大

建筑的层数越多，土层承受的压力就越大，因此，高层建筑就比多层建筑就产生更大的沉降。尤其是建在软土层中的高层建筑，更要做好高层建筑地基处理措施，来满足建筑的结构安全及地基沉降变形要求。

3.4 控制地基的渗水量

地基的渗水量和地基的控水能力影响着建筑的质量，如果这两个因素不符合规定的标准就会造成土层的水分流失现象，从而破坏整个高层建筑地基的结构。

4 高层建筑工程施工中地基处理技术阐述

4.1前期准备

在高层建筑工程施工地基处理过程中，首先要做好充足的前期准备，因为只有在做好前期准备工作的前提下，才能确保后续的地基作业顺利开展，为整个工程的实施创造有利条件。例如，在对一个高层建筑进行地基施工之前，如果施工人员能够做好充足的准备，并且对工地的土壤及土质情况进行详细的调查分析，而且根据自己通过调查分析得出的相关结论来制定具体的施工方案。这样一来，即为方案的可实施性提供了保障，也为方案的制定提供了准确的材料。除此之外，工作人员还应对与地基处理相关的材料进行提前检查，并调试所要使用的相关机械，确保其能够正常使用。最后，施工人员还需要提前做好完善地基处理方面相关管理制度的工作，使每个岗位的职能都得到明确。只有做好以上相关准备工作，才能确保地基处理工作的顺利开展，使地基处理工作质量得到保障。

4.2护壁施工

在高层建筑工程地基处理技术中，护壁施工是其不可或缺重要的组成部分，因为高层建筑施工具有较大的特殊性，护壁施工就会经常被应用其中，来确保工程的质量。只有保证护壁混凝土与桩基混凝土的内部强度相匹配，才能保证护壁施工的质量。护壁的高度要比地面高度高。施工人员需要经常检查护壁，确保其在地基处理过程中不会出现漏水、断裂等现象。如果护壁出现质量问题，施工人员要及时处理，确保在第一时间内找到问题并将其解决，进而使整个地基处理的安全和质量得到保障。

4.3 桩基施工技术

在高层建筑施工技术中，作为比较常用的一种施工技术手段，桩基施工技术应用比较广泛，在工程实际操作过程中对于工程进度有一定推进作用。根据不同工程的施工要求，地基施工阶段利用桩基施工处理，能够满足预期的施工要求。桩基施工通常应用于自然地基无法满足施工需求的区域，在这些区域中利用桩基完成地基的加固，可以为后续施工打下坚实的安全基础。桩基施工技术是管桩填筑基础的衍生技术。施工前相关人员需要详细了解施工区域的图纸规划情况，并在特定位置采取管桩注入的施工技术，注入时要控制好用量，满足标准要求的高度后立即停止。

4.4 基坑支护施工技术

在高层建筑施工技术中，基坑支护施工技术应用同样广泛。该项技术能够充分发挥高层建筑施工技术的优势。多数高层建筑都存在较大的施工难度，为了保证达到预期的施工效果，避免在施工阶段出现技术问题而影响工程质量，通常采取基坑支护体系的处理方法，及时对施工环境进行加固，让地基更加稳固，从而保证工程开展有良好的支撑。这种方法需要注意，在施工时需要做好防水监控，及时准确的监控信息，是保证高层建筑施工技术优势明显体现的前提。

4.5强夯法

加夯法是在碎石桩的基础上进行处理的。其过程是先用碎石桩，使土层水能够排出。然后将选择强夯区域及强夯点，以便于控制强夯。利用外力冲击碎石桩，使碎石桩被击散嵌入地基周围的土层中，从而提高地基的密度和硬度，有效提高地基的承载力和稳定性，保证房屋建筑的质量和可靠性。强夯法应用时，也不是越强越有力好，而需要根据地基及土层的特性等进行科学计算和分析，制定最佳的力度和强夯深度。一般采用先强后弱的办法来提高地基的强度和稳固性。

结论

在高层建筑工程施工中，地基处理设计需要兼顾实际地质特性和周边环境，这样工程质量才能有所保证，实现其经济合理和保护环境的目的，同时也要将施工单位的技术水平、施工能力等综合因素结合起来，这样地基处理设计方案才更加科学合理。因此，高层建筑工程施工中必须要不断更新其地基处理技术，提升建筑工程地基的稳固性，在满足工程安全使用功能的基础上，保证高层建筑工程施工质量。

参考文献

[1]赵志勇.试论高层建筑工程施工中地基处理技术要点[J].山西建筑，2019，45（06）：65- 66.

[2]蔡芳芳.高层建筑工程施工中地基处理技术要点[J].居舍，2019（02）：40.

论文作者:谢峰

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年8期

论文发表时间:2019/7/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/427e4e22c355dc06f137a8b0.html