# 建筑设计中可再生能源的利用研究论文_刘曼

武汉开来建筑设计股份有限公司 湖北武汉 430000

摘要：随着社会的不断发展，生态环境已遭到严重破坏，建筑行业引起的生态环境污染日益突显，如何将建筑生态化、可利用能源再生化已成为关键问题。通过建筑能耗现状分析，结合生态建筑的设计理念，并通过分析可再生能源使用中存在的问题，提出了生态建筑中可再生能源使用的优化计算方法，使可再生能源在建筑设计中变得更为合理经济，避免使用的盲目性，实现了其真正的利用价值。

关键词：生态环境，建筑生态化，建筑能耗

引言

根据可再生能源的分类，分析了其在建筑设计中的相关应用措施和应用要求。如果能在建筑中使用再生新能源，就必须将再生的能量交换值在建筑设计中得到充分利用。

1建设绿色环境建筑的必要性和意义

在城市发展的过程中，随着人口的增加，需要更多的居住空间。此外，越多的建筑物导致城市能源消耗加快。部分没有可再生能源设计的建筑，对供电的需求极为依赖。但是，由于土地、水等资源的短缺，能源消耗越来越严重。随着节能环保理念越来越深入人心，政府鼓励各大产业参与对能源的保护。因此，需要在建筑设计中积极利用风能和太阳能达到节能的目的。

2建筑设计中可再生能源的基本利用

2.1太阳能的基本利用

作为最为常见的可再生能源，一般情况下建筑设计必须重点关注太阳能的利用，如用于建筑物的照明、加热、发电、制冷供暖。一般采用集热的方式储存太阳能热能，然后基于需要开展针对性利用，如设置保温墙板于建筑内部并集热器放置于建筑外部，以此实现对太阳能的收集，建筑内部保温墙壁可通过热管传输热量实现热能存储，太阳能热水器集热也属于太阳能的典型应用。在具体设计中，光伏技术属于常用的太阳能利用技术，配合集热器，即可满足建筑物的遮阳集热需要，这种设计较为适用于高层建筑。利用太阳能光伏发电开展的建筑设计同样属于典型的太阳能利用方式，这一方式不仅能够满足建筑的热水系统需要，还可以避免热量从屋顶传入室内，并在需要时将太阳能转化为电能，满足建筑部分电能需求。

2.2风能的基本利用

风能同样属于常见的可再生能源，在其建筑设计中的利用可有效改善建筑内部温度，并能够在降低能耗的同时提高建筑物舒适度。在具体设计中，设计师需结合建筑所在地风向特征，开展科学的规划设计，以此对建筑朝向、室内和室外规划进行合理设计，避免夏季风因建筑物间的间距控制不当而受到阻挡，同时提高建筑对冬季风的抵御能力。此外，设计师还需要通过巧妙的建筑外立面与内部结构设计，保证建筑物内部能够形成过堂风，提高建筑物内部空气流通性，由此即可更好利用风能，降低地暖、空调的使用量，室内空气环境改善、环境保护、节能减排等目标也能够顺利实现。此外，风能的利用还应重点关注其在降低建筑物晃动作用方面的表现，以此合理布置建筑的结构和门窗位置，并针对性选用风能发电装置，进一步提升风能的利用水平。

2.3地热能的基本利用

在建筑设计中，地热能这一可再生能源的利用同样不应被忽视，如采用地源热泵技术，建筑物的能耗即可得到更好控制。在基于地源热泵技术的建筑设计中，地源热泵技术可实现地热能的呈现，因此具体设计需结合设计针对性优化场所规划、选址、机房位置选择，地源热泵系统具备的多样化交换方式特点需得到重点关注，配合水文地质勘察结果及充分的预先调查，即可保证地热能得到更好利用。

3建筑设计中可再生能源的具体利用要点

3.1太阳能利用要点

以基于太阳能的建筑设计可结合实际需要围绕被动式太阳能利用和主动式太阳能利用展开。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆常见的被动式太阳能利用包括太阳房采暖系统、太阳能热水器、太阳能低温热水地板等。以太阳能低温热水地板为例，作为我国高档小区建筑常用的太阳利用方式，太阳能低温热水地板能够配合专用的太阳能集热器收集热量，配合低温水即可将热量通过地板实现大面积的均衡辐射散热，实现均衡供热，提高舒适性。由于专用的太阳能集热器体积较大，设计师会结合建筑外形针对性设计太阳能集热器的形状与安装位置，以此提高建筑的美观性；主动式太阳能利用指的是将太阳能转换为电能，设计师一般会将光伏发电装置设置在墙体、窗台、屋顶等位置，以此将太阳能转换为电能，很多时候设计师会将建筑材料与光电转换材料相结合，设计出兼具光电转换功能和建筑美学的建筑。

3.2地热能利用要点

在基于地热能利用的建筑设计中，一般需采用地源热泵技术集中收集地热能，为吸收低温物体热能，需采用电能为驱动，以此向高温物体传递热能，实现热量输送。最终向建筑内通过介质传送低温、高温，即可满足建筑的供热、制冷需要，这里的利用的地热能指的是浅层地热能。在具体的地热能利用中，地下水源热泵系统、土壤源热泵系统属于最为主流的两种地热能利用形式。地下水源热泵系统存在开式环路和闭式环路两种具体形式，前者能够将地下水与机组的热量运输媒介隔离开展，并能够重点处理回收水，避免建筑周边因多度开采地下水出现沉降现象。后者可直接将地下水供应给机组，以此作为热量运输媒介；土壤源热泵系统需要在地下埋设系统的热交换器，通过土壤与热交换器的热交换传输热量，配合热泵的辅助，即可保证热量的顺畅流动。一般采用聚氯乙烯或聚丁烯材质的地热交换器，这是由于两种材质具备耐腐蚀与耐高温特性，配合针对性选择的水平式、垂直式、螺旋式、埋设方式，即可更好为建筑可再生能源利用提供支持。

4再生能源的应用优势

4.1节能效果强

可再生能源技术在建筑物设计的应用中具有强大的节能和环保效果。因为大部分风能和太阳能都可以转化为建筑物所需的电力。研究发现，逐步采用可再生能源替代严重环境污染的传统能源技术。在施工过程中达到节能、环保、减排的目的。

4.2环保性强

近年来，我国建筑业发展迅速，大大小小的新建工程遍布全国。在许多项目的建设中，除了促进社会的不断进步外，不可避免地会给项目区的生态环境带来不可抗拒的破坏，加剧公众对建筑业的消极抵制。针对这种困境，大多数人逐渐重视生态环境的保护。提高建筑项目的设计标准，积极推进绿色建筑设计，努力减少建筑行业对环境的破坏。可再生能源在实际运行过程中，不会环境造成任何污染，并具有很高的生态环保性。

4.3经济效益高

除了在节能、环保方面的明显优势外，可再生能源还具有覆盖范围广，使用不受限制的优点。另外，清洁能源具有很高的经济效益。它不需要实际使用中投入过多的资金。但是需要指出的是，在清洁能源使用的初期，必须投入一定的资金，以购买配套的硬件和其他设备。还需改进清洁能源的核心技术，确保清洁能源供应和使用标准的安全性。

结语

综上所述，可再生能源在建筑设计中的利用存在较高现实意义。在此基础上，本文涉及的太阳能利用要点、地热能利用要点等内容，则提供了可行性较高的可再生能源利用路径。为基于可再生能源利用开展更高水平的建筑设计，设计师在设计过程中应明确各项设计的节能效益，如开展针对性的常规能源替代量、环境效益、经济效益、节能效益对比分析等，以此更好为设计提供依据。

参考文献：

[1]张忠孝.试论可再生能源在建筑设计中的利用[J].中外企业家，2019（25）：88.

[2]张斌.可再生能源在建筑设计中的利用探微[J].建材与装饰，2018（17）：101.

[3]李阳.可再生能源在建筑设计中的利用研究[J].建材与装饰，2018（8）：79-80.

论文作者:刘曼

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4284fd819f15c0d16884e538.html