# 大跨度梁高支模架工程的施工技术及安全措施分析论文_王立彬,, 杨鑫

摘 要：伴随着如今我国建筑工程的快速化发展，这当中诸如大跨度梁高支模架的施工技术也在工程领域得到了广泛性的运用。高支模技术的全面运用不仅全面提升了现阶段国内建筑工程的品质，更是很大程度保证了建筑的平稳和科学性，为业主创造了极佳的工作和生活的环境。遂本文核心对于大跨度梁高支模架工程的施工技术展开介绍，进一步解析大跨度梁高支模架工程的施工技术的核心运用方式以及相关的安全举措，进而为我国建筑工程领域的良性发展提供参考。

关键词：高支模；施工技术；安全举措

高支模技术如今已经成为了建筑工程施工运用频率极高的技术之一，其的作用和特征非常显著，不过就现阶段施工开展的进程中，非常多的施工建设企业仍然是按照以往的施工模式开展，没有任何的创新可言，无疑这造成了诸多架构极为复杂的工程项目开展施工的阶段，会出现诸多的不可控问题产生。

1 高支模施工技术的整体介绍

高支模技术的开展运用进程中需要严格把控整体施工的形式，而要保障施工的品质则需要从基础的施工流程抓起，也就是挑选最为适宜的施工原材料，施工原材料的挑选则需要充分的考虑到支模的架构以及建筑物整体的规划，因为只有挑选好基本的原材料才可以更好的保障高支模施工的平稳性和科学性，进而有效的保障之后的施工品质。而在挑选好原材料以后可以运用高空作业的模式将材料开展科学的分配，并且创建一个稳健的架构，之后在借助对于建筑原材料的固定完成整体的大跨度梁高支模架工程。而在完成了高支模施工之后，需要经由施工的管控工作人员进行规范化的验收工作开展，充分的排查其施工开展的科学合理性，倘若在验收当中发现了问题，需要开展及时的技术矫正，进而更好的规避相关的安全隐患事故发生。

2 高支模施工技术的具体解析

2.1 浇筑运作开展

为了进一步提升高支模架的整体平稳性，架构的水准构建需要和竖向构件展开分开的的浇筑操作，也就是在梁板硅开展浇筑操作的前期，有效的将目前的框架柱硅进行完善的浇筑运作，然后再将支撑的高支模架进行特别的加固。

2.2 施工原材料的选购和把控

第一，选购以及租用的钢管等专业工程施工材料必须要有相关的生产合格证书以及国家相关单位出具的专业检测报告，相关的施工材料生产厂商必须要有具备技术品质管控部门所颁发的生产许可证。而倘若相关的施工材料没有以上所述的任何一个资质材料，都不得进入施工现场。

第二，搭建摸支架所运用的钢管的材料的进程中，需要在搭设之前展开深度的品质抽样检查，抽样检查的数量则需要相关工程的执行标准进行定夺。没有经过全面的检测或者是检测不合格的材料都不可以运用。

第三，往往钢管的直径以及厚度会存在着偏差的问题，因此对于钢管的弯曲程度需要展开严格的评定。

第四，经过检测合格的钢管等材料，需要充分的依照相关的品类和规格进行有效的分类，特别是将其整齐的放置在储藏的区域当中，而堆放的区域需要充分的保证干燥且整洁。

第五，施工场地需要创建钢管等搭建材料的台账，特别是要周密的记录钢管的的购入来源、体量以及品质检测的情况等。

2.3 水平杆

水平杆的接长适宜运用对接扣件的深入联入，当然也可以运用合理的单接形式。而不论是对接还是搭接都必须要充分的符合以下几个方面的要求。

第一，连入的扣件需要进行交错布控，特别是紧邻的水平杆的接头不适合安置到同步之内；而相对不同步的紧邻接头在水平方面需要标准间距不少于50厘米的距离；各个接头到最近的节点距离不适合超过纵向间距的三分之一。

第二，整体接入的长度不可以小于100厘米，需要在相同间距的位置安置不少于3个转动扣件进行有效的固定，顶部的扣件板的边缘到搭接的水平杆一端的间距不可以少于10厘米。

第三，核心节点需要专门设置一个横向的水平杆，用直角的扣件进行规范化的扣接。

2.3 支撑体系剪刀撑的有效安置

超高模板的支撑架除了在立杆的外围从由上而下的持续式的剪刀撑，中部在纵横向应每间隔大约10米左右，同样由上而下的竖向持续式的剪刀撑，同时在剪刀撑区域的顶端以及中段的区域安置水平的剪刀撑。还需要在纵横向紧挨的持续式剪刀撑之间提升倾斜支撑，如下图1所示。

图 1 剪刀撑布置示意图

同时立杆之间必须要依照合理的标准设置双向的水平杆，从而更好的保障双向充足的设计硬度；同时水平杆需要运用对接，紧邻的两个杆件的对接的接头区域不能在同步之内，同时对接的接头需要沿着水平亦或者是竖向的方向规范的间距不少于50厘米。而为了进一步增强高支模支撑架的平稳性，需要在支架的周边开展硬性的接入，与原有的架构安置可以承受的拉力以及压力的固定点，水平杆需要运用已经浇筑完成的构筑物接入，如下图2所示。

图2 模板的支撑体系以及结点的展示图

3 安全保障举措

3.1 组织保障

首先需要创建周密的安全运作机制，各个施工环节都需要有明晰的安全运作指标以及相关奖惩举措，特别是要和相关部门的负责人签订安全责任状；其次还需要增强安全意识以及技术的培训，特别是要对于刚刚入职的现场施工工作人员开展规范化的安全技术培训，同时还需要让相关的施工人员充分的掌握相应的操作技能，熟悉此岗位安全技术操作的规范。

3.2 技术举措

第一，高支模架在搭建的进程中需要严格的把控好材料、距离间隔、支撑、接入、承重、验收等多项的工作流程；第二，高支模架需要为单独的系统，严禁和物理提升机械等起哄设施钢架构的机身相互连入；第三，高支模架搭建完成之后，需要开展检测验收，而验收需要由项目的主要负责人来开展；第四，施工进程中需要充分的依照建筑施工标准规定，严格运用有效举措，规避施工的噪音影响周围居民的日常生活和工作。

结束语

综上所述，高支模板的架构高度通常都相对较高，因此在施工开展的进程中需要充分的把控施工的安全性，特别是要有效的做好施工的前期筹备工作，并且对于具体的施工人员开展专业的技术以及安全施工意识的培训，特别是在进行高空作业的阶段，需要充分的保障施工人员处于绝对安全的状况之下，从而有效的规避安全事故的发生。

参考文献

[1]黄艳.大跨度梁高支模架工程的施工技术及安全措施分析[J].建材与装饰,2016(38):12-13.

[2]王学孝,杨扬.高大承重支模架专项施工方案编写程序[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2013(05):91-92.

[3]张敏,曾思智.大跨度预应力结构高支模架的设计和分析[J].南昌工程学院学报,2015,34(06):10-13.

论文作者:王立彬,, 杨鑫

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4296c8ec3f34f22ffe124d15.html