# 生态型铺装地面的分类及构造做法研究论文_张赐培

中国水利水电第九工程局有限公司 贵州 贵阳 550000

【摘 要】本文以生态型铺装地面的含义、作用为切入点，就其具体的分类与构造做法，进行细致的探讨研究，期望为营造城市良好的生态环境，降低城市化建设进程对城市生态造成的不利影响，提供有益的参考。

【关键词】生态型铺装地面；分类；构造做法

引言

伴随我国社会经济发展与城市化建设进程的推进，目前城市建设规模的扩大在为经济发展提供着巨大助力的同时，也引发了各类生态环境隐患与问题，各类城市热岛效应、城市洪涝灾害与土壤流失等问题日渐突出，严重威胁着城市的生态环境并影响城市居民的日常生活与工作。此类城市生态环境问题的成因众多，但其中与城市化建设关联密切的就是“硬质性地面”因素，城市化发展所筑造的硬质性铺装地面，给城市的生态环境的发展与保护带来诸多不利影响。因此需要研究新的生态保护型地面铺装，来维护与恢复城市原本的生态环境构造，所以生态型铺装地面就成为我国城市生态环境保护工作与本文研究的关键内容所在。

1生态型铺装地面概述

当前我国大多数城市在地面铺装工程中所用的硬质性铺装地面，是使用水泥、花岗岩等不透水性材料，在城市的人行道路、广场、公共场所地面所覆盖的一类铺装方式。因其所用材料不透水性特点的影响，导致地下土壤与地表环境被其间隔开来，进而容易引发各类城市热岛效应与水土流失等问题，严重损害城市原本脆弱的生态环境构造，给城市居民的生活与工作带来隐患与威胁。因此需要对目前城市所采用的硬质性铺装地面，从生态保护的角度上做优化与改良。

生态型铺装地面就是基于城市生态环境保护的目的，针对硬质性铺装地面的局限进行改进优化的研究成果，其地面大多使用透水性能较好、孔隙率较高的施工材料用于地面与基层的铺筑布置作业。进而令降雨能经由人工所铺筑的透水性、多孔性路面逐渐下渗，让降雨最终渗入地下，还原为地下水参与到地下水循环系统中。并且透水性、多孔性的地面也能让地下土壤与地表空气之间进行充分的气体交换，在改善城市土质质量的同时也能极大吸收地面噪音，减少对周边住户居民的噪音影响。因此将生态型铺装地面应用到城市路面铺筑工程中，能有效优化发展城市的生态环境，并带动城市居民的居住、工作条件的改善与进步。

2生态型铺装地面的各种类细致研究

2.1植草型生态铺装地面

所谓植草型生态铺装地面，指的是在城市人行道路、广场、停车场等地面上，直接铺植草砖，或者把地砖与草皮进行间隔式铺筑作业，以此实现生态型铺装地面的草地效用。因此此类生态型铺装地面通常用于对绿化需求较高的城市公共活动场地中，或是应用在露天停车场的地坪铺设工作中。

2.2间歇式透水性生态铺装地面

间歇透水性生态铺装地面指的是使用成型地砖、卵石等具备较好透水性，并且透气性优良的大颗粒材料，进行的间隔式地面铺筑手段。所谓间隔式铺装方式，就是在铺设进程中在地砖与地砖之间预留下一定的空间和缝隙，令透水性与透气性均较为出色的大颗粒材料，能在间隔式铺装裸露出的土壤中做高效的连接，让水分与空气能在此类生态型铺装地面中做充分、自由的流动交换。以便进一步改善城市地面土壤的状况，优化其生态环境构造。同时在间歇透水性生态地面铺设进程中，也可依据实际路面与土地情况，对成型地砖、卵石等透水性、透气性较好的大颗粒材料投入比例进行适当的调整更改，以优化实际成型的生态型铺装地面的视觉观感。并进一步强化间歇透水性生态铺装地面的渗水与空气交换效果，改善城市的生态环境。

2.3透水砖材料铺筑的生态型铺装地面

透水砖生态铺装地面，指的是使用带有较多孔隙，并具有较好透水性能的地砖（通常涵盖烧结透水砖、免烧结透水砖等种类，并且其透水砖的水分渗透系数均应超出1.0×10-2cm/s的水平）作为城市生态型路面的铺筑施工材料，所构造而成的一类带有较高透水特性的生态型铺装地面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4透水性混凝土材料铺筑的生态型铺装地面

而透水性混凝土生态铺装地面，指的是使用孔隙率较高，并且透水性能较为优异的新型混凝土，当做生态型铺装地面材料而铺筑而成的生态型路面。此类生态型铺装地面的最大特点在于其较好的地面承载性能，因此该类铺装地面大多用于城市通车道路等地面负载压力较大的路面铺装工程中。

2.5透水性沥青材料铺筑的生态型铺装地面

至于透水性沥青生态铺装地面，则指的是使用孔隙率较高，并且透水性能较为出色的新型沥青，作为生态型铺装地面材料而铺设而成的一种生态型铺装路面。此类生态型铺装地面与透水性混凝土生态铺装地面相比，在所用铺装材料的功能与特点上存在有一定的相似性，并且二者实际成型的路面也具有同样的特征——较好的地面承载性能，因此此类生态型铺装地面也可运用到城市车行道路等场地路面的铺装工程中。

3生态型铺装地面的具体构造做法的分类探究

3.1植草型生态铺装地面

植草型生态铺装地面，是在路面地砖的空隙或孔洞之间，种植青草或铺植草砖的一类铺筑手段，进而令其所铺装地面具备草地的视觉与生态保护作用。此类生态型铺装地面的路面较为平坦，并且地质较为坚硬，部分植草砖甚至是作为停车场的地坪而进行铺装作业的。因此植草型生态铺装地面的构造做法可具体划分为以下几个流程步骤：素土的夯实作业→碎石垫层→混凝土垫层→细沙层铺设→地砖的铺装并种植青草。

3.2间歇透水性生态铺装地面

由于间歇透水性生态铺装地面所用材料（透水性、透气性均较好的大颗粒材料）与铺筑方法（间隔式铺装）的不同，相比于植草型生态铺装地面的构造做法，间歇透水性地面的具体铺筑流程可分为：素土夯实作业→碎石垫层→成型地砖、卵石等材料的间隔式铺设。

3.3透水砖生态铺装地面的构造做法研究

透水砖生态铺装地面所用透水砖材料，其较多孔隙，以及地砖与地砖之间的缝隙所形成的透水渠道。其都能有效促进透水砖生态铺装地面土地与水分之间渗透作用，进而构成其良好稳定的透水体系，城市降雨将能通过透水砖孔隙，或是砖缝处的通道，直接深入地下参与地下水循环。

3.4透水性混凝土生态铺装地面的构造做法探索

透水性混凝土生态铺装地面与透水砖生态铺装地面在构造上大体相同，差异点在于铺设于路基之上的施工混合料。其混合料是将特殊级配的水泥、集料、外加剂与水等材料，依照一定的比例配制而成的一类非封闭型的多孔隙新型混凝土，混凝土在结构上属于骨架——孔隙构造。因此透水性混凝土生态铺装地面的具体构造做法流程可细分为：素土夯实作业→级配碎石施工→透水混凝土的配制与铺装。

3.5透水性沥青生态铺装地面的构造做法分析

而透水性沥青铺装地面所用的地面铺装混合物，其作为一类常用的断级配沥青混合料，特点在于材料的碎石含量较高，并且孔隙率相对较大。因此透水性沥青生态铺装地面的具体构造做法划分为：素土夯实作业→普通沥青底面层的铺筑作业→透水性沥青地面层的铺设施工。

结语

目前国外部分发达国家在城市发展进程中已开始实施、推广生态型铺装地面，而国内伴随生态型地面铺装技术与研究的深入，也为其在城市化建设进程中的应用普及，提供了技术上的保证。但在实际生态型铺装地面的施工作业中，也应依据当地城市生态环境特点，以及具体路面的情况合理选用铺装地面种类与工艺。

参考文献

[1]陈雷. 建设生态城市从生态铺装开始[J]. 北京园林,2003,02:5-10.

[2]陈鹏,沈春红,苏墨. 生态型透水铺地探研[J]. 四川建筑,2007,03:27-29.

[3]宋志斌,黄明君,张梅芳. 透水性铺装的生态效用及推广[J]. 水科学与工程技术,2008,03:56-58.

[4]姬刚,杨毅. 生态型铺装地面的分类及构造做法浅析[J]. 价值工程,2013,08:112-114.

论文作者:张赐培

论文发表刊物:《低碳地产》2016年10月第19期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/42dca3f8f5de782fc260a498.html