# 建筑电气工程中的强电施工与设计方法分析潘国辉论文_潘国辉

摘要：随着当今社会国民的生活水平在不断的提升当中，对于周围的条件和居住环境的要求也在持续的提升，在进行建设的整个过程当中对电气工程进行应用，对于相关的建筑项目来说十分的重要。能够保证建筑工程整体的施工质量和施工效率，从而为居民提供一项非常合适的居住环境。而作为我国建筑电气工程过程当中的施工前提，我国进行建筑电力设计也是在进行电气工程当中的一项相当重要的依据。而建筑电力工程项目整体的质量和建筑电力方案设计的质量有着直接的关系。因此，提升电气自动化，需要更加好的建筑电力管理和设计。

关键词：建筑电气工程；强电施工；设计方法

引言

建筑电气工程施工中，需要面临较为复杂的电气分布状况，尤其是在人们对建筑工程的使用功能提出较高要求的情况下，电气设备的使用量也在逐渐增多，这必定会增加电气工程施工的难度。其中的强电施工是影响电气工程安全的重要因素，要求相关人员给予足够的重视。合理应用强电施工措施提升电气工程安全。此外，还应结合电气施工的需求，对强电施工进行优化设计。文中，就从分析强电施工的主要技术内容入手，探讨强电施工的优化设计建议，希望可以更好的提升电气工程的施工质量，保证电气工程的使用安全。

1电气工程的特点

目前电气工程的施工有以下几个特点：（1）节能性。十三五期间我国社会市场经济不断发展，一直以来建筑行业呈现出的粗犷式发展状态也被越来越多的人诟病。资源、材料的浪费与环境污染严重影响了生态环境，因此电气节能减排也成为了建筑设计的重要原则。现代化建筑中，智能家居的应用越来越广泛，例如中央空调、声控灯、可视化门禁等，虽然使用便捷，能够给人们带来更加优质的服务，但是也会产生巨大供电需求，因此电气工程在建设时，应在不削弱其功能的基础上降低电力消耗。（2）实用性。电能在人类世界中发挥的作用越来越大，例如供暖、汽车驱动等。建筑中，电能通过变压器传输到不同区域，为了保证实用性，应该选用高质量、应用成熟的材料与施工技术。例如，很多新兴材料与实际工程项目的适配性并不高，很容易产生电气安全隐患。（3）安全性。对于建筑施工来说，电能只是一种资源，但是对于群众与施工人员来说，电能造成的伤害却是巨大的。因此，在电气工程建设时，要确保使用的安全性，尤其当前电路覆盖面积较大，甚至在各个建筑中都有穿插，施工线路应多分布在墙体内，提高设备电路的隐蔽性，做好接口防护。工程中的强电是一种电压在220V以上的电流，对于建筑工程来说，高压柜、变压器、插座等均属于强电系统；对于群众生活来说，交流电压为24V以上的设备就属于强电系统，例如冰箱、照明系统、洗衣机、冰箱等。

2建筑电气工程中的强电施工方法

2.1预埋预留施工方式

对于暗配钢管的技术使用较为普遍，但是这种技术钢管所处的环境比较差，湿度大、灰尘多，在施工的时候一定要保证管口做好密封处理，电线的管路都能布置整齐。在埋设地下管线的时候要注意不要穿过设备，如果必须穿过设备，需要对设备进行有效的保护措施和电缆隔离措施。连接盒与管之间的连接要保证户型对应，管孔内部的电缆长多控制在5mm左右。如果选择PVC管进行施工，也要了解PVC管的属性，这种管耐腐蚀性特别强，但是使用中容易出现变形和老化的现象，机械性能也没有钢管的好。在使用PVC管施工的过程中，要注意减少弯头的使用，铺设的距离也要控制，保证穿线能够顺利的进行。严格检查管的质量，不能使用破损的管线。通过PVC管的弯曲半径可以衡量管的质量是否合格，正常的PVC管的弯曲半径是要超过管的外直径6倍，埋设PVC管道的时候，要注意他的弯曲半径要大于管道外径的10倍。在PVC管道施工的时候，如果有需要弯管的地方，就需要借助弯管弹簧来实现，这样可以保证管道的受力均匀。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2管道穿线

在管道铺设完成后，应做好管道内异物的清除工作，并且使用布料吸收管道内中的污水，待管道全部清除干净后，可在管道中均匀洒入滑石粉，用于提升管壁的润滑度，以免在穿线操作时，电线与管道内壁发生较大的摩擦，影响电线穿入速度，也可以有效避免管壁摩擦对电线的破坏影响。在管道穿线操作时，可直接反映出强电施工的质量。上述处理工作全部完成后，便可利用引线分别将电线穿入管道，电线穿入时，应根据线路颜色做好区分，确保电线配置的合理性，保障强电施工安全。

2.3电缆敷施工方法与措施

在进行电缆敷施工前要做好准备工作，电缆的选材一定要符合国家的标准，满足建筑施工的型号和规格，外观要保证没有破损，才可以进行施工。严格的进行材料的选择实验，如果能够通过严格的绝缘实验和抗潮湿实验，说明电缆的质量可以过关，也可以保证有足够的使用寿命，减少安全事故的发生。在电缆敷施工的时候，要按照施工的规范进行，按照顺序排列，不可以出现交叉，线缆敷在支架上的时候，如果需要可以进行多层施工，但是不能超过三层。

3强电施工的优化设计建议

3.1应用智能化技术进行工程设计

相关的智能化技术在我国的建筑电器工程项目的施工过程当中，可以进行优化设计，对于一些传统的技术来说，现代社会应用的一些智能化的技术整体的精准度和计算效率都有非常大的提升，在实施计算的过程当中能够通过相关的高级算法，从而使得计算效率可以进行提升。并且通过相关的职能系统的分析和采集数据，进而能够高效、精准的对复杂的电气施工进行计算，保证能够得到电气施工有关设计方案是健全的。对于一些工程设计施工的时候，应用智能化技术有着非常重要的一个位置，可以使得施工质量和效率都得到提升和增加。

3.2加强对电气工程强电施工各个环节的管控力度

要想提升建筑电气工程的整体施工质量，那么首先必须要加强对强电施工的管理力度，提升其施工质量。因此相关的施工单位，在进行电气工程的正式施工之前，必须要做好相应的准备工作。所谓的准备工作，主要包括以下几项工作：首先必须要做好设计图纸的的审核工作，一旦发现其中存在任何问题，都要及时的采取科学合理的措施进行解决，其次还要加强对施工所需材料的筛选力度，进而确保相关的强电施工工作能够顺利进行。最后相关的管理人员还必须要做好技术交底工作，对施工设备及施工人员进行合理的配置。

3.3在验收过程中应用智能化技术

在对建筑电气工程项目实施验收的过程当中有着非常重要的工序，这样关系到项目工程的运行安全。在对建筑电气工程实施验收的过程当中能够运用相关的智能化技术，从而可以对一些工程施工的过程当中出现的一些问题进行及时的处理，并且运用的智能化技术对相关的工程设备紧张检测，这样可以找到人们没有办法发现的一些质量问题，进而使得相关的工作人员对于工程有深入的了解。对于已经出现的一些故障和质量方面的问题，需要在第一时间就采取一些高效的处理措施，从而减少后期进行维护维修的成本。

结语

建筑电气的强电施工是一个复杂的系统工程，在施工过程中也需要设计人员和施工人员做好配合，按照设计进行施工，严格管理施工质量，提高工程施工效果，最终能够完成建筑强电施工工程，保证建筑的用电安全和施工人员的安全，设计人员要用科学的设计理念进行设计，为整个电气施工打下坚实的基础。

参考文献

[1]陈友强.智能建筑电气施工管理和质量控制现状及改进措施[J].现代物业，2019（3）：230.

[2]陈求夫.建筑电气强电竖井内电气设备安装施工质量控制的研究[J].建材与装饰，2018（7）：198-199.

[3]赵巧红.新形势下窥探提升建筑电气设计可靠性及经济性的途径[J].价值工程，2017，36（18）：34-36.

论文作者:潘国辉

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/42e57e4d953f332a2cad9364.html