# 简析市政工程模板施工技术论文_闫虹伏

闫虹伏

广东华隧建设股份有限公司 510635

摘要：目前，我国社会经济得到了不断地发展，市政工程项目数量不断地增加，市政行业进入了一个新的领域。由于模板施工技术在一定程度上不仅可以降低施工成本，还可以缩短施工工期，另外，在确保工程质量方面还能起到非常巨大的作用。因此，在市政工程施工中，模板施工技术得到了不断地完善和发展，并且广泛地应用与市政工程施工中。模板工程作为整体市政工程的主体结构具有至关重要的地位，也是市政施工中不可或缺的内容。为了确保市政工程施工的质量，本文将对模板施工技术在市政工程中的应用进行分析、探讨。

关键词：社会经济；市政工程；模板施工技术

随着我国市政业的飞速发展，市政模板技术应运而生，并得到越来越广泛的应用。1994 年建设部提出了在市政业中重点推广应用的十项新技术，其中就包括新型模板应用技术，至此，市政模板技术在市政业中被广泛推广。市政模板技术不但可以有效增长施工效益，还可以提高市政工程质量，最重要的作用是弥补了我国市政施工技术的不足，加快了我国市政业的发展，且成效显著。近年来，我国研制成功了液压自动爬模技术，并在市政业中得到了广泛应用，由此我国市政工程模板技术跨入了一个新时代。

1．模板施工技术中的常见问题

1.1 技术资料

模板工程属于一项系统化工程，这项工程的质量受许多不确定性因素的影响，例如专项施工方案在设计编写时可能存在不合理的情况，或是编写出来的方案针对性较差，设计图纸出现明显错误，在施工前未组织施工人员进行相关的培训与考核，以及对于施工技术和施工安全在交底时不够全面，以至于施工过程中存在一系列的安全隐患。

1.2 施工荷载

每次在模板搭设前对于结构受力方面都必须要进行精确的计算，同时对于模板上所放置的重物都应反复进行安全验算，若未对模板上所承载的重物进行相关的验算，极易使模板的整体或是局部出现失效的情况，而且还可能在模板的搭设过程中，使水平施工荷载不能满足当初的设计要求。

1.3 承载材料质量

承载材料的质量好坏将对模板的搭建质量造成直接的影响，因此，在选择模板搭建所需的承载材料时，必须严格按照设计要求来对钢管及其扣件等，在尺寸、外观、顶托直径及厚度等方面进行严格把关，以免因承载材料的质量问题而导致模板搭建存在安全隐患。

2 模板工程施工技术控制要点分析

2.1 模式工程施工基本技术要求

在市政工程施工中，必须保证混凝土结构的工程质量以及施工安全，为了降低工程的成本，以及缩短施工进度，在模板工程施工中，必须满足四点技术要求：其一是模板施工中必须充分保障混凝土的结构以及其他构件的尺寸和位置，也就是说模板的位置尺寸必须满足图纸设计要求；其二是模板必须具备一定强度和稳定度，能够承受混凝土的重量以及侧向的压力，而且在施工过程中，避免模板所承受的压力处于极限状态之下。其三模板的构造尽可能简单，便于装拆，并符合混凝土浇筑和养护等要求；其四是模板的连接处必须紧密，在接缝处必须采取加密措施，如果出现接缝不严密，必须及时采取措施，保证接缝处不出现漏浆等现象。

2.2 模板配制技术

模板的配制必须根据图纸的尺寸，对于结构形体相对简单的构件，其模板配可直接根据施工图纸来配置。对于模板、横档及楞木的断面以及它们之间的间距、支撑系统的配制，可查表或者按规范进行选择。而对于结构比较复杂的构件，比如楼梯等，配制模板通常采取方大洋的方法。所谓放大样，指的是根据结构图纸，在地面上画出结构构件的实体形状，然后测量出各个部分模板的准确尺寸，然后制定模板。然而对于结构特别复杂的构件，放大样方法显得十分繁琐，而且需要的场地比较大，有的甚至很难直观画出，这种情况可结合计算方法来进行模板的配制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 模板施工技术

一般而言，市政工程模板施工工序为：垫层模板→基础梁模板→构造柱模板→柱模板一墙板模板→圈梁模板→梁模板→楼板模板→楼梯模板。

对于垫层模板而言，其基础的高度不高，但是体积很大，安装模板前必须准确核实基础的中心线以及标高，事先弹出轴线和四周边线，根据边线尺寸将侧面模板对准，并且在校正模板垂直度以及标高之后，用支撑将模板固定，用以维持模板的稳定度。模板安装完毕之后，必须清扫杂物，复查模板的尺寸、标高等指标是否达到设计要求。对于基础梁模板而言，基础梁底的土方经过压实后，采用砖砌胎模，并配置1：3 水泥砂浆，以利砼浇捣。一般而言，基础梁的跨度较大并且梁宽较小时，其外侧模板只需要拼装即可但是必须要在垫层上弹出梁两侧边线，确保标高尺寸正确后，利用支撑稳固。

在柱模板施工中，由于柱的尺寸较小，但是高度较高，所以在安装模板前，必须弹出交叉纵横线以及边线，由两边与柱断面长边一样的板，加两块柱断面短边尺寸的板，拼装成组合定型模板。钉柱模时两块板相互接触处应加海绵条，以防漏浆。柱模底部应开有清理模板内杂物的清除口，模板外面加设柱箍箍牢，柱箍间距45cm。柱模板安装时，先搭设好井字形钢管架，井字形钢管架横管与柱模外边必须预留空间，距离以50mm 为宜。如果两个柱在一个平面上，必须校正柱模板的两头，并在模板的上口中心线位置拉线来校正中间的模板，用锤球校正垂直，检查无误后，用木楔塞紧，将柱箍箍紧，再用支撑钉牢固定。还要用水平撑及剪刀撑相互撑牢，来保证柱子的准确位置。

对墙体模板而言，一般采用两侧模板进行拼装。具体施工步骤如下：首先由基层中心线找出两侧墙体边线，然后将侧模对准找出的边线，并校正侧模板垂直度和标高无误后，用斜撑和支撑钉牢稳固，根据长、高尺寸确定间距加固穿心螺杆，搭设钢管夹板架，沿墙体两侧

模板外留50mm 左右空隙。用锤球校正墙体模板垂直，用木楔上下塞紧，再用斜撑钉牢固固定，上口加设水平拉子固定，用钢管桁架夹紧支撑，以保证墙面垂直平整。梁的跨度较大而宽度一般不大，所以梁模板必须由侧模、底模、夹木及支撑等四部分组成，对于底模板、侧模板，由18mm 厚胶合板加木档拼装而成即可，安装前，必须在基层上弹出梁的中心线，然后弹出边线，根据边线确定侧模板，并校正侧模板垂直度和标高无误后，用斜撑和支撑钉牢稳固，保证侧压力的稳定性及刚度。梁模板安装后要拉中线检查，复核各梁模板中心线位置是否正确，底模安装时，检查并调整标高，将木楔钉牢在垫板上，钢管支承架要设斜撑，避免因为模板不稳定而发生安全质量事故，如果梁的跨度超过4m 甚至更多时，确保梁模的跨度中间为拱形，并且起拱的高度保持在梁的跨度1.5‰～3‰范围之内。

3.模板施工技术的控制要点

3.1 模板工程在施工技术上的基本要求

为了使市政工程能达到降低成本、缩短工期及确保工程质量的最终目标，模板工程在市政工程的施工过程中，必须将以下四点作为其施工的基本要求：（1）模板施工过程中必须确保模板在位置与尺寸上，应与设计图纸上的要求保持高度一致；（2）模板的搭建应尽量以便于拆装，以及充分满足混凝土浇筑与养护方面的各项要求，使其表面能始终保持平滑状态；（3）模板自身必须满足设计时所要求的稳定度与强度，以便模板能承受住来自于混凝土及侧向的压力，同时还应避免将模板置于其所能承受的极限压力之下；（4）为了确保模板在连接处能始终保持紧密状态，就必须对模板的各个接缝位置进行加密处理，若在施工过程中发现有接缝不严的情况，也应及时采取相应的补救措施，以免模板的接缝位置出现漏浆的情况。

3.2 模板工程的配制技术

在对模板进行配制的时候，首先应严格按照设计图纸中所规定的尺寸来配制，配制过程中若构件的结构比较简单，则可直接按照施工图纸进行配制，若是模板或是横档断面等，就必须严格按照相关规范来配制，特别是结构复杂的一些构件，通常都需要以放大样的方式结合图纸要求来进行配制，但考虑到这种方法不但繁琐且需要占用较大空间，所以一般都以结合计算机这种方式来对模板进行相应的配制。

结语

模板施工技术作为市政工程中重要的一部分。在施工中，进行模板的安装和拆除都应该严格按照安全措施和安拆的顺序来实施，这样就可以确保整个市政工程施工的顺利进行，提高市政工程的施工效率.

参考文献：

[1]杨国荣.市政工程模板施工技术探究[J].中小企业管理与科技，2010，（13）：1 68- 169.

[2]顾洪潮.市政大模板施工技术探讨[J].科学与财富，2011，（2）：290- 291.

[3]缪正兵.浅谈混凝土结构市政模板施工技术与方法[J].价值工程，2010，（27）：113- 113.

论文作者:闫虹伏

论文发表刊物:《基层建设》2015年13期供稿

论文发表时间:2015/12/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/42e82b4d56a10dc7d6788079.html