# 基于高岭土矿床特征及找矿方向分析论文_黄文科

广西第六地质队

摘要：广广西合某矿区高岭土矿是广西某地质队继探明合十字路、清水江、新屋面等大型高岭土矿床后又探明的一处超大型高岭土矿床。笔者有幸参与其中，现将实际情况作出说明，对于研究有着非常重要的意义。

关键词：中国广西；高岭土；资源特征；找矿方向；分析

一、区域及矿区地质特征

（一）区域地质背景

1.地层

整个地区内的地层结构，以第四系和志留系为主，次为泥盆系、石炭系、白垩系和第三系。

2.岩浆岩

该地质勘测的区域范围内的岩浆岩主要为加里东晚期侵入的那车垌岩体花岗岩体，局部有中生代花岗岩脉侵入，同时还存在有凝灰熔岩喷发。

3.构造

从地质构造的角度出发，该地区内的构造线方向都有着非常鲜明的特点，做以下说明。以博白～岑溪深断裂为界，北西为钦州残余地槽区，构造线为近东西向。

4.区域矿产

从矿产资源的角度出发，该地区中存在有高岭土、粘土、石膏、石灰岩、锆石、金矿等等多种条件的资源。砂质高岭土是整个地区中即为重要的矿产资源，无论是在广西还是在全国都有非常重要的作用。

（二）矿区地质特征

1.地层

（1）下志留统连滩组(S1l)

该组主要是出现在整个地区的东南部的位置上，最为主要的组成部分就是泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、粉砂岩，岩石的主要特点是轻变质，片理化、硅化等等，主要是浅海相类复理石沉积建造，厚度＞300m。

（2）第四系

存在于整个矿区的范围内，其主要的组成部分就是松散砂砾层、砂泥层、砂质粘土层等等结构部分。

2.岩浆岩

矿区内岩浆岩经过勘测之后确认，其属于加里东晚期侵入的部分，也是该地区的高岭土资源形成的母岩。整个部分的绝大多数都是被第四系覆盖，岩石在自然环境的作用之下逐步的发生变质反应，局部还存在有片理化、糜棱岩化发育。

矿区内那车垌花岗岩中的主要组成结构就是中粒、粗粒钾长花岗岩等等，仅有少部分是细～中粒钾长花岗岩、中～粗粒二长花岗岩。钾长花岗岩的颜色种类主要是肉红色、浅灰色，花岗岩的结构形式，呈现出块状的形式，因为动力的影响而出现的变形严重的问题，且主要是以余变花岗的形式存在，碎裂结构等为主要的形式，片麻状，表现出压碎状的结构形式。从地质组成部分来说，其副矿物有钛铁矿、锆石等。岩石的主要的特性就是电气石化、白云母化。

3.构造

从整个区域范围内的大地构造的形式出发，其为开台隆的西南端，博白—岑溪大断裂的西南侧，整个地区的变形发育存在着明显的特定，且岩石普遍片理发育，这是主要的特性，也是我们研究的重点，对于地质条件的分析有着极为重要的作用。

4.蚀变变质作用

主要为高岭石化，次为硅化、绢～白云母化、褐铁矿化、绿泥石化等。

5.地貌及风化带特征

花岗岩风化壳结构部分的特性是比较明显的，那就是分带性，自上到下的经过强烈的作用之下逐步的从强到弱演化成为新鲜的基岩形式。风化壳的演化和地貌条件有着直接的关系，这是在不同的地区中其表现出的形式都是不同的。从实际情况分析，地形比较高的位置上，其风化壳的保存效果会比较好，也就是厚度会相对比较大；而在地势比较低、地形低洼的位置上，风化壳被严重的冲蚀，厚度也会变得非常的小。矿体主要是存在与花岗岩风化壳内，厚度比较大的部分则保护的比较高，质量水平也比较高，相反，如果厚度较薄，则保护的质量也会比较差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、矿床地质特征

（一）矿体形态、规模

矿体赋存于加里东晚期(γ33)钾长花岗岩风化壳内，整个结构部分的矿体厚度处于2.00m～41.90m之间，平均12.86m。从平面的分布情况做出简要的分析，其主要是覆状、似状的分布到花岗岩的结构部分上；剖面的形式主要是似层状，同时以透镜的形式产出；矿体的主要形式就是缓波的起伏方式，底部呈现出陡坡型、缓波起伏变化是非常明显的。具体见图2-1。

（二）矿石质量

矿石的主要外部形式为鳞片结构、残余鳞片结构；具土状构造、疏松块状构造。

矿石组成的成分也比较多，石英石、高岭石、残余长石、电气石等等都是含量比较高的组分。

（三）矿石类型和品级

矿石自然类型有白色～浅灰白色和杂色高岭土两种。前者的矿石质量好，通过可以达到Ⅰ、Ⅱ级；后者则质量较差，通常为Ⅲ级品矿石。该矿床中所产生的矿石大部分都是质量比较高的材料，所以其应用到工业领域中，是砂质的高岭土的形式，能够满足工业条件的应用，所产生的价值是比较高的。

（四）矿体围岩和夹石

矿体盖层具体就是包含有第四系松散的砂砾层、砂层、粘土层，同时还夹杂有高铁高岭土、新鲜花岗岩等等材质。

三、矿床成因及找矿方向

（一）矿床成因探讨

1．高岭土矿体全部都来自于该地区的钾长花岗岩体风化壳中，其无论是具体的特征、组成成分、含量等都和原矿物有着直接的关系，同时也是基本一致的。矿山结构部分的自上而下的残余花岗岩结构表现的更加的明显，然后再逐步的向原岩来逐步的过渡。

2．矿体底板分布的主要是半风化花岗岩土和新鲜花岗岩。

3．成矿原岩条件：在整个岩层结构中的含量基本上可以达到40～65%，含Fe2O31.42～1.47%，TiO20.05～0.08%。与通常的花岗岩组成成分来分析，其含铁量、含钛量都相对比较低，所以有着明显明显的特点。

4．构造条件：那车垌岩体处于博白～岑溪大断裂带上，因为该地区曾经发生过比较严重的断裂带活动，剧烈程度比较高，所以岩石的变形相对是比较严重的，且碎花发育的程度比较深，所以就给风化成矿提供了良好的基础条件。

5．从实际情况分析，该地区的形成岩层的条件和风化环境主要如下所示：岩体地区中的为北部湾海洋性的季风气候条件，气候环境是温湿多雨的，整个地区的降雨量比较丰富，同时因为地势比较低以及有利的弱酸性的条件，从而可以更好的给保留矿区的风化壳提供了必要的条件，然后就能够逐步的形成次生矿。上述都是本次地质条件勘测之后所形成的高岭土矿成矿母岩是当地极具特色的花岗岩形式。

（二）找矿方向

1．在整个地质勘测范围内所确定的那车垌岩体的分布区。

2．与那车垌岩体同处博白～岑溪断裂带的花岗岩尤其是钾长花岗岩区，具备一定的类似找矿的前景。

3．在整个广西范围内，有着与该地区相同的地质条件，能够确定具备花岗岩原岩、地形地貌、风化条件的区域中，也能够发现与之相类似的高岭土矿床的发展前景。

四、结束语

本文主要的是进行广西某地区的高岭土地质条件和形成原因，确定了该矿床位置属于花岗岩风化残余砂质高岭土层，在整个省内的地区中，具备花岗岩原岩、地形地貌相同、风化条件类似的地质条件都有着比较高的高岭土矿床开采前景。

参考文献

[1]浅谈闽南风化残积型高岭土矿的形成[J].苏瑞其.西部探矿工程.2006 (03)

[2]江西浮梁探获一中型规模高岭土矿[J].中国矿山工程.2016(06)

[3]李沟陶瓷粘土、沉积高岭土矿矿层研究及区域找矿要点[J].黄岚,冯绍平,任丽,石毅,宋来法,王腾飞.西部探矿工程.2012(05)

论文作者:黄文科

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4308eb51c767c7072113bf7c.html