# 智能计量监控在反窃电工作中的应用论文_李玉勇,武传洪,张之文

（国网山东省电力公司巨野县供电公司 山东巨野 274900）

摘要：随着人们素质的不断提升，不文明用电情况有所缓解，但是用电需要的增加，电力已经成为人们生活中必不可少的重要部分，在经济利益的诱惑下，使得窃电行为频发，并且手段先进不易发现，给反窃电工作增加了难度，本文笔者对智能计量监控系统，在反窃电工作中的具体应用，做了简单的论述。

关键词：职能计量；监控系统；反窃电；应用

窃电手法由最初简单快捷手法，向高科技与隐蔽性强的手法发展，窃电工具也由传统的短接线，发展为数码导表器、职能窃电器等，使得智能计量监控应运而生，并被广泛的应用于反窃电工作中。

一、常见的窃电方式

电能表主要是用来计量电量，主要是通过电压与电流，以及功率变化，而窃电行为便是改变以上任意量，进而使得电表运转变慢或者停止，最终达到窃电目的。窃电行为大致可以划分为5种，主要包括欠压法、欠流法、移相法、扩差法、无表法。例如，欠压法窃电主要是利用不同手段，来改变电能计量电压回路接线方法，或者故意破坏回路，造成电能表电压减少或者电压线圈失压，而欠流法则是破坏计量电流回线路或者计量设备等，使得电流线圈的电流减少或者无法通过，进而少计量电量。

二、智能计量监控概述

（一）智能计量监控概述

反窃电手法有很多，并且不是独立使用的，而是层层配合，共同完成反窃电工作，其中智能计量监控主要是针对用电大客户计量监控，所提出来的技术创新与应用创新，其核心为高压无线采集器，，在变压器旁侧的电力线上，主要是通过采集处理，并且储存数据等方式，利用微功耗无线信道，将数据传输至采集终端，其使用的是感应方法取电或者采集数据，可以实现高压数据采集与高压测量，有效的防止由于线路被破坏或者设备损坏，使得数据失真，使其具有较高的真实性，采集器采集到的数据具有较高的真实性，可以用来与监控数据做对比，采集器的应用使得计量监控难点问题以及关键技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）智能计量监控应用原理

智能计量监控通过对比采集到的信息，及时发现变压器两侧用电是计量出现的异常情况，在应用的过程中，是与用电信息采集系统相互融合在一起，其中主要设备包括：采集器、转换器、采集终端、采集主站与电能表等构成，采集器与电能表主要是用来采集二次侧用电信息，通过专变采集终端将数据传输给主站，进而实时对比二次与以此侧用用电数据信息，不仅可以确保一次侧信息的准确性与真实性，并且二次侧用用电数据信息若出现异常时，则可以立即发现窃电行为或者计量故障情况。

三、智能计量监控在反窃电工作中的应用效果

首先，智能计量监控在反窃电工作中应用，起到电子警察的作用，进而提高了反窃电工作效率。不法分子通常采取的是时间差与内外勾结等手段，在供电企业非营业时间窃电，使得供电企业不能及时发现，而应用智能计量监控后，不仅可以及时发现计量异常，还可以提高反窃电工作效率，在发现异常后，通过警报系统可以使值班人员及时发现，进而组织电力管理部门人员深入现场检查，并控制窃电行为，使电力系统可以及时恢复供电，确保其他用户可以正常用电，同时还可以减少供电企业的经济损失。

其次，智能计量监控的应用，可以震慑不法分子，使其可以自觉停止窃电。智能计量监控在应用的过程中，先是通过人工排查，由用电监察人员深入到用电现场做好基础检查工作，查看线路与装置是否正常运行，而计量装置加封印，通过防伪与防撬铅封，以此防止窃电，主要是在铅封上安置铅封帽，并印有供电企业字样与编号，进而增加了仿冒的难度，使得不法分子在窃电时会有所顾忌，极大程度上可以减少窃电行为。

最后，智能计量监控中安装了负荷管理系统，并且使用了专业计量箱与电表箱，可以实现远程抄表，加之计量装置故障警报系统的应用，全面的监控用电情况，利用智能装置能够及时发现窃电用户，即便窃电手段具有较强的隐蔽性，也可以及时发现，不仅适用于普通用户，还适用于用电大客户用电监察，利用高科技手段，在线监控供电系统运行。智能计量监控应用于反窃电工作中，虽然取得了极大的成效，但是还存在着许多缺陷，需要加以改进，以此有效控制窃电情况。

四、智能计量监控应用建议

首先，积极引进先进的计量监控技术。供电企业可以根据自身的实际情况，加大智能计量监控推广力度，积极引进先进计量监控技术，提高反窃电能力，同时还需要做好相应的配合工作，譬如加大现场检查力度，确保防窃电设备正常运行，充分利用计量监控系统做好防窃电工作。

其次，要进一步完善现有的智能计量监控，对其存在的故障问题，要采取相应的处理措施，提高其应用的效率，譬如要利用现代计算机技术等，解决负荷管理系统不易发现隐蔽性较强的窃电行为，以及加强控制防窃电薄弱环节，尤其是高供高压系统中的低压部分。

最后，加强反窃电宣传工作，开展《电力法》宣传教育活动，可以充分的利用网络渠道、广播电视渠道等，深入宣传电属于商品、窃电行为属于违法行为，充分发挥群众的力量，加大打击窃电力度，提高群众遵纪守法意识。

结语：

窃电行为会影响供电系统的正常运行，严重时会影响用户日常生产与生活，给供电企业带来巨大的经济损失，因此充分发挥智能计量监控的作用，提高反窃电工作效率，为人们提供安全的用电环境。

参考文献：

[1]高志芳,邹旭旭,汪祺.智能计量监控在反窃电工作中的应用[A].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学经济管理学院.学术视域下的2015全国两会热点解读——决策论坛论文集（上）[C].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学经济管理学院:,2015:1.

[2]高志芳,邹旭旭,汪祺.智能计量监控在反窃电工作中的应用[A].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学经济管理学院.软科学论坛——企业信息与工程技术应用研讨会论文集[C].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学经济管理学院:,2015:1.

[3]李连强.营销稽查监控系统在反窃电工作中的应用[J].科技传播,2014（07）.

论文作者:李玉勇,武传洪,张之文

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/430d0c2ff6c974ec594a30df.html