# 探讨超高层公共建筑消防设计论文_吕杰,董梦瑶

浙江瑞联建筑设计有限公司 浙江省杭州市 311400

摘要：在超高层公共建筑中，消防设计是最重要的环节之一，其对于人民群众的生命安全和财产安全具有十分重要的意义。在超高层公共建筑消防设计上，一定要遵循我国的设计规范，结合超高层建筑的特点，立足于防火自救，努力做到保障人民群众的生命与财产安全。鉴于此，本文对超高层公共建筑消防设计进行了分析探讨，仅供参考。

关键词：超高层；公共建筑；消防设计

一、公共建筑发生火灾的特点

1、容易蔓延形成大规模火灾

由于中庭等大空间是同建筑物的其余空间相互贯通的，其环境与室外火灾条件大致相同，氧气供应也较为充足，容易生成“燃料支配型燃烧”，进而导致烟囱效应，进一步扩大火灾形势并发散很多的烟气，进而对大范围建筑空间的安全产生较大的影响。

2、灭火救援和安全疏散工作困难

公共建筑一旦发生火灾，会在建筑内部充斥大量的烟气，其能见度也非常低，且可以采取灭火与烟气控制的部位也相对较多，这就在很大程度上增加了灭火工作与救援疏散工作的难度。

3、普通的火灾探测技术的局限性

公共建筑发生火灾的原因呈现多样性，普通的火灾探测技术往往不能探测出火灾源。在火灾发生的初期，烟气会吸收很多的空气而得到冷却稀释，待传感器感应到烟气或者温度的变化时，火灾已经难以控制，进而错失最好的灭火机会。

二、超高层公共建筑消防设计要点

消防系统是超高层公共建筑建设过程中一个十分重要的环节，在设计过程中能否做到科学性和合理性，会直接影响到超高层建筑的质量和安全系数。当发生火灾时，完善的消防设计可以保障人民群众的生命和财产安全。由于超高层建筑结构复杂、层数多、面积大，能够容纳的人数多，因此建筑的垂直疏散距离也相对较长，会加大火灾扑救工作的难度。消防设计对于城市安全来说具有非常重要的意义。

1、加强消防水泵房的合理化设计

为了有效预防火灾，储存消防必须用的水源，在火灾出现时，能够有足够的应急水量用于供应现场，必须加强消防水泵房的合理化设计。其目的就是在超高层公共建筑水源中提供充足的水量，要通过标准化的计算获得足够的水源，通过合理化的设计消防水池，为高层公共建筑应对火灾工作提供一个保障性，使救援水源具有充足性。除此之外，还要加强消防水泵房设计的关注，要注意细节部分的设计。一是为了有效的保障水泵的顺利进行要尽量选择比较正规和安全的水泵作装置。如果选用不规范、不合格的消防水泵进行应用，当超高层公共建筑发生火灾，需要救援的时候，就会出现由于水量供应不足或者供应中间出现中断的现象，这不仅会阻碍消防工作的顺利进行，还会给消防工作人员带来一定程度的安全隐患。二是为了有效的保障消防水池中存在的吸水槽能够畅通，就需要在消防水池中设置导流墙，从而防止水流出现拥堵。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆三是如果出现水泵房的建筑面积比较小的情况，就需要提前和相关电气的设计人员就行沟通和协调，选择控制箱的安装位置，以免水分出现问题侵蚀电气装置。除此之外，还要保证电路能够顺利的运行。

2、对公共建筑火灾危险性进行分级

为了便于进行消防部门的监督管理，能够提前发现和解决存在的火险隐患，降低发生火灾的可能性和危害性，应当充分重视公共建筑内可燃物的种类、数量以及分布情况，从而划分公共建筑火灾危险性的定量分级，根据火灾危险的等级从实际角度来制定有效的防范措施。

3、防排烟、电气方面的特殊要求

在超高层公共建筑内，一旦发生火灾，大多数人员会死于毒烟气窒息。因此，必须加强对防排烟系统的设置，通常情况下，烟气垂直方向的扩散速度为3.4m/s，水平的流动速度一般为0.3～0.8m/s，如果烟气不受到任何阻拦，进行流动，在一分钟就会扩散到整个高层建筑。烟气的流动速度一定是大于人员的疏散程度的，为此，超高层公共建筑火灾可以通过电梯、楼梯、竖向管进行垂直方向的蔓延，进而形成“烟囱效应”。因此，很有必要在超高层公共建筑的上述的几个部位设置机械加压送风系统，从而保证在疏散和扑救通道上尽量的减少毒烟的侵害，尽最大限度保护避难层里面的人员。除此之外，在房间的其他位置还要设置自动喷水灭火系统，从而为做好疏散和扑救工作提供必要的前提和基础。

4、加强避难层的设计

对于超高层公共建筑来说，避难层的设计是十分有必要的。当超高层建筑发生火灾时，避难层可以为受灾人员提供一个临时的避难场所。避难层分为三种类型，封闭式、全敞开式以及半敞开式。封闭式避难层会设置一些耐火性比较高的围护设施，室内设置着防排烟系统、应急照明以及独立的空调等等。全敞开式是没有设置围护结构的，通常情况下可以在建筑物的最顶层看到。半敞开式的避难层应在四周设置上不低于1.2m的防护墙。对于避难层的设计而言，需要注意以下的问题：一定要按照相关的规定标准来设计避难层的数量和相邻避难层之间的距离，从而保证给疏散人员留有十分充足的时间，同时还要综合考虑建筑面积、火灾蔓延的人数以及使用功能和人流的速度等等。除此之外，在高层公共建筑的楼层上可以设置避难间，从而保证在发生火灾时，避难人员能够有临时避难的房间。

结束语

综上所述，要想做好公共建筑的防火监督工作，就必须做好有效的监督和预防措施。因此，本文针对现今公共建筑消防问题进行评价分析，并从建筑设计、建筑材料、火灾危险性分级以及消防监督管理制度等方面进行阐述。通过上述研究得知，只有科学有效的监督管理措施，才能降低公共建筑发生火灾的概率，从而确保人们生命财产安全。

参考文献：

[1]沈奕辉，冯凯.超高层建筑消防设计审核指标体系[J].消防科学与技术，2011，30（08）：740-742.

[2]任立军.某超高层建筑及特殊危险区域消防设计探讨[J].消防技术与产品信息，2016，（05）：17-20.

[3]王建良，权向科.城市消防的老大难[J].居业，2014，（08）：12-21.

[4]王津舟.超高层城市综合体建筑消防设计研究[J].建材与装饰，2015，（45）：130-131.

论文作者:吕杰,董梦瑶

论文发表刊物:《基层建设》2018年第1期

论文发表时间:2018/5/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/431e1226d4dcb5924622143b.html