# 通信线路设备维护质量管理分析黄龙论文_黄龙

摘要：新时期下,随着我国科学技术的蓬勃发展,电力通信传输线路作为我国现代城市的基础性设施在居民生活和社会生产中所扮演的角色更加重要,通信传输线路的施工和设计质量也成为社会关注的焦点。对通信线路设备的正确使用方法进行分析，在此基础上对通信电源设备维护关键技术进行论述，期望能够对通信电源设备使用寿命的延长有所帮助。

关键词：通信；线路；设备；质量；管理

1导言

受内外部坏境的影响，长期带电运行的通信设备积聚了大量粉尘、油污等，长时间不处理将造成设备电气性能劣化、工作效率下降，甚至引发硬件故障、通信阻断或安全事故。如何对正在运行的通信设备进行绝缘维护作业一直是困扰网络运维部门的难题。因此，在设计施工中，需要对传输线路进行科学设计，并且采取合理的施工技术提升建设质量，进而保证通信传输的质量和流畅性，推动我国社会与经济的可持续发展。

2维护必要性

通信设备运行过程中产生的电位差和静电会引向性的吸附各类尘埃微粒，不可避免会吸附大气环境中的灰尘、油污、潮气、炭渍等污染物，污染物形成堆积将导致微电路性能退化：影响设备内各组件正常散热，导致温度升高；在潮湿条件下这些含有盐、酸、碱性物质的污染物成为电解质，导电性增强，绝缘电阻降低，泄漏电流增大等。

微电路性能退化可导致通信设备的功能障碍：信噪比下降、信道堵塞、信号串音、信号延时、误码率升高、误动作频繁、下指令拒动作，形成超容限值的尖峰电流电压、击穿PN结，器件发生飞弧、打火现象、电晕效应导致元件销毁、硬件损坏等。功能障碍直接或间接导致设备噪音增大、温度升高、耗电增加、异常报警、通信阻断事故、火灾事故等，极大威胁着通信运行安全，影响着网络效能和客户口碑。

3现阶段通信线路设备维护现状

3.1光纤单模结构存在局限性

目前,我国光纤建设时经常采用最普通的架空手段,致使光纤实际运用效果大幅度降低,造成上述原因是光纤单模结构存在局限性,电力系统杆路光纤施工的优势不能全部发挥出来,光纤运行状态的检测数值存在起伏波动,致使光纤在正常工作时稳定性和安全性能降低。

3.2人为因素和环境因素影响严重

因为在铺设光纤线路前期准备阶段,作业人员并没有对施工地点的地形地貌及周边环境进行全面考察检测,致使在铺设电缆线路过程中,电缆架空距离比较低,如果电缆被来往车辆刮碰就极容易被扯裂,增大电能泄露的安全风险系数,对现场施工人员以及附近居民的生命健康安全构成威胁。另外通信光纤长期暴露在空气中,光纤外层塑胶护套会因高温暴晒、雨雪冲刷等问题导致线路塑胶护套发生老化,不但降低光纤线路的使用年限,还影响电缆正常运行状态。

3.3通信企业对线路设备维护质量管理工作不够重视

因为通信企业过于侧重检测设备、通信技术的研发工作并投入大部分流动资金,就会忽视对线路设备维护质量管理工作,为了节约不必要的人工开销就大量裁剪基础线路建设和维护人员,所以通信线路日常检修工作和设备质量管理工作存在低效行为,无法及时检测出线路运行过程中存在的弊端、设备质量管理工作中存在的漏洞,严重影响通信线路设备正常运行状况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4通信线路设备维护质量管理措施

4.1通信电源设备的正确使用方法

4.1.1发电机组的使用

将发电机组安装在通风良好的工作区域，合理设计发电机组的出入口，保证室内室外空气流通顺畅，降低发电机组的温度，避免发电机组过热造成运行故障；合理控制发电机组中浮充电压和电解液的比重，要求电解液的比重超过1.28，并储备好备用的电解液；保证发电机组中的启动电池内蒸馏水充足，发现蒸馏水不够时应及时添加；检查发电机组的连接件是否牢固，保证发电机组稳定运行。

4.1.2开关电源的使用

开关电源采用模块化结构，其智能化接口具备远程监控、状态维护、自动备份等功能，进一步提升了开关电源设备运行的稳定性。在开关电源使用中应当注意如下事项：在开关电源系统长期运行中，要定期均流调整各个整流模块，以避免出现整流模块不均流问题，影响开关电源系统的使用寿命；合理设置蓄电池的充电限流值以及其他管理参数，包括充电告警值、二次下电电压值、保护电压值、浮充电压值、均充电压值等，以保证蓄电池各项参数设置满足开关电源稳定运行的要求；定期清理开关电源整流模块，防止灰尘堆积，避免因静电产生故障。

4.2绝缘维护技术

绝缘维护技术包含带电绝缘清扫、带电绝缘清洁和带电绝缘保护。带电绝缘清扫是在在不停电的前提下，通过清扫电机带动相应的绝缘清扫刷头，在高速转动的情况下清除设备表面污秽的作业。带电绝缘清扫刷头由高绝缘、耐磨、耐高温尼龙等材料制成。带电绝缘清洁是在不停电的前提下，把具有高绝缘性、环保性、高体积电阻率和良好清洁性能的设备专用维护剂喷射到设备上，从而有效清除设备表面及深层次的污秽。带电绝缘保护是在不停电的前提下，把具有高绝缘性、环保性、高体积电阻率和良好保护性能的保护剂喷射到设备上，有效提高设备的绝缘性能，改善或消除外绝缘泄漏电流，使设备恢复或接近其原设计安全性能水平。

4.3架杆设计施工

传输线路在具体施工中，通常会使用一定梢径和高度的电杆，并且根据土质特点明确埋藏电杆的深度，如果地段情况特殊，如横跨铁路或者公路等，需要提升电杆高度和埋藏深度。电杆标号要按照既定的流程进行操作，标号采用白底黑字、阿拉伯数字，面向公路，对洞的深度进行测量，保证其深度满足立杆要求。对路由中心线和电杆中心线的偏差进行科学控制，在电杆立完后进行分层回土，进而起到加固作用，避免发生危险和安全事故。

4.4整体提高通信工作人员综合素质和业务水准

通信企业必须要对前期安装建设人员、后期检修维护人员、全程管理人员进行相关专业知识和技能培训,提高前期安装建设作业的整体施工质量,减少施工安全隐患的存留;提高后期检修维护工作的实效性,加快通信线路设备正常运行速率;提高管理人员的管理水平,强化对日常巡查、维护工作的管理效果。检修维护人员可以借此培训机会与同行业人士进行互相交流并深入探讨,一起总结线路设备维护工作中遇到的问题,并探讨各种解决方式的优势和短板,希望可以提高通信线路设备维护工作的实效性,保证各线路设备能保持着良好的运行状态。4.5强化日常巡视工作的质量和效率

通信企业高层管理人员必须要高度重视通信线路设备的日常维护管理工作,维护管理人员必须和日常巡查人员每三个月就必须要对各线路设备进行全面排查,主要排查内容是通信线路设备的实际运行状态,并及时记录故障线路发生地点、原因、危害、更换元器件名称、处理方式、检修人员名单等,以保障各线路设备能保持着良好的运行状态。值得注意的是:在暴雨、台风等恶劣天气环境下,维护人员、巡检人员更要提前做好24小时乃至更长时间工作应急准备工作,要第一时间前往损坏线路地点,加快线路抢修时间,保障线路设备能在短时间内恢复到正常运行状态。

结束语

综上所述，电力通信传输线路作为我国现代城市的基础性设施，在具体施工设计中，技术人员需要秉承既定的原则，采取有效的施工技术提升建设质量和效率，保证电力通信的可靠性和安全性，通信企业想要真实提高线路设备维护质量管理工作的实效性,就必须要深刻意识到通信线路设备维护管理工作对传输信号的影响,并彻底清查现阶段通信线路管理工作中存在的弊端,同时通过建立完善的维护管理系统、加强对日常巡检视工作的质量和效率等来有效解决通信线路管理工作中存在的弊端,保障各线路设备都可以正常运行。

参考文献

[1]徐锦.我国目前通信网络中电源设备的维护与管理方式的分析与思考[J].中国新通信，2018,(11):113-116.

[2]章毅，黄红兵.电力光通信设备带电清洗技术研究与应用[J].电力信息与通信技术，2015,(11):26-29.

论文作者:黄龙

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/432e6883e9b01b9e8642817c.html