# 景观园林绿化施工及养护技术要点分析论文_温淑慧,王永明

乌海市园林局 内蒙古乌海市 016000 乌海市北辰园林绿化有限公司 内蒙古乌海市 016000

摘要：园林的绿化不仅能够创造美丽的景观，还能够帮助生态的维护，净化空气。园林绿化是一个复杂的工程，需要设计绿化的过程以及养护的技术都有进行学习和掌握。现今，园林绿化越来越受到人们的重视。因此，本文将着重分析关于景观园林绿化施工设计与养护技术要点。

关键词：园林施工设计；园林养护技术

一、景观园林绿化的施工设计要点

1.1工程设计

对于景观园林绿化工程的设计是施工设计的主要部分，它对于景观园林的质量具有重要影响。应该建立起一套相对完善的质量管理体系，并选择素质较高的施工管理人员与设计人员；应该对栽种植物进行合理选择，遵循适地适树的原则、位置的原则和保护的原则，结合吉林省的环境气候和土壤情况，根据不同植物的生存条件、生长周期作出品种挑选，以确保植物具有较高的成活率；需要根据植物的生长样貌和吉林地区的城市环境因子进行结合，对草、灌、乔植物进行合理安排，让其具有较强的观赏效果。如在吉林市沿江地区的景观园林中，就可以选择火炬树+旱柳+红瑞木+大花园锥绣球与银中杨+火炬树+红皮云杉+杉松冷杉+大丽花+美人蕉的种植组合，前者包含了高大的灌木、乔木，同时还有较小的乔木，整体显得错落有致，且火炬树在秋季来临时其如同火炬般的果实、红瑞木在冬季那异常娇艳的颜色都具有良好的观赏效果；而后者中的银中杨具有笔直的主干和耀眼的白色，在阳光下可以和火炬树形成鲜明的色彩对比，由球根花卉大的花与美人蕉组成的前景更是色彩绚丽，其中大丽花花型自然奔放，是吉林省的省花之一，充分体现了吉林地区的特色。

1.2成本规划

对于成本的规划包含了和景区绿化相关的探测设计费、植物材料费、施工设备费、园林管理费以及征地费等。其中材料的价格随着市场的波动而变化，人工费也存在较大出入，对这2点，应该重点控制，将人工成本与材料成本尽可能地降低，对此，需要进行充分的市场调查，比较市场中的平均价格。对于施工流程，需要加强监督管理，在保证施工质量的同时，尽可能地加快施工进度，以达到最优效果。

1.3技术选择

1.3.1植物种植技术

在技术应用之前，需要对园林规划工作进行审查，将自然环境、人文环境以及种植物种和技术要求进行衡量。如我国吉林市，在自然环境上，其本身土壤肥沃，水源蕴藏量高，森林覆盖面积达到城市总面积的一半以上，可谓自然条件优越；而在人文环境上，吉林市拥有300多年的历史，素有“北国江城”之称，其市花为玫瑰，市树为绦柳。参照自然环境与人文环境，比对植物的生长习性可以完成园林植物的选择，如适合生长的旱柳、银杏、油松等，具有人文特色的绦柳、玫瑰等，进而选择出合适的种植技术和种植形式，如群落式种植、疏林式种植、孤植式种植、组团式种植和绿带式种植等。在栽植过程中，需要分层捣实回填种植土，让土球与植物根系可以和回填种植土紧密贴合，如果存在排水不畅的种植穴，可以在它下方铺设排水层，同时安装观察孔；因为植物的品种、年龄等方面的不同，其高度与冠幅也存在不同，对此，可以利用不同方式的支撑手段，如筑围堰浇透定根水等方法，就可以维持植物的蒸腾与吸收之间的平衡。通常情况下，栽植苗木时需要先将苗木的根部埋到土里，之后进行浇水，让它起到定根作用，之后进行盖土工作，让土壤与苗木根部可以接触紧实，之后再次覆上一层松土，大约需要超过根茎部3cm，栽植完成之后，需要在2d之内对苗木的植株末梢进行修剪，高度大约在15cm。

1.3.2设施施工技术

设施同样是园林景观绿化的一部分，对此进行施工时，应该积极引用新型技术，但是在使用新型技术之前，应该对其科学性与合理性进行检测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如利用CAD三维技术就可以起到完善设施结构的效果，该技术的地形设计模块可以利用收集而来的地形数据迅速在计算机中生成直观表现地形的三维图形，这种图形包括了地形的坡度以及水流朝向等，它能够将这些元素利用色彩渲染进行更加鲜明的体现，让人可以在观看时一目了然。工作人员根据这种三维图形进行分析，可以实现对园林设计中的植物种植位置以及设施的结构的完善。利用模型还能够计算出挖填的土方量，进而确定施工人数以及施工时间，提升整个园林景观绿化的施工效率。

二、景观园林绿化施工技术及养护技术的特点

2.1综合性

园林绿化对于城市经济的发展具有重要作用，它涉及方面广泛，作为一项综合性的工程与周边环境的建设密切相关。因此，在设计园林绿化和养护时，需要考虑周边环境的设施，并且能够从整个环境保护的角度出发，将园林绿化施工和养护进行协调，完善施工过程中的各个环节，促进园林建设和环境的保护。

2.2长期性

园林景观工程是对花草树木进行建设和维护，这个过程是一个长期的过程，不仅要考虑到季节变化对树木、花卉和草皮的影响，也要考虑到在施工过程中投入的成本。因为花草和树木需要长期的建设和后期的维护，它的施工建设具有长期性。因此，想要打造良好的园林景观，不仅要保证园林设计的合理，还有确保后期能对园林景观进行养护，这是一个长期复杂的工程。

2.3艺术性和实用性

园林景观不仅具有艺术美还具有实用性，它的植物配置和园林景观建筑都能给人美的享受，陶冶情操，净化心灵。与此同时，园林景观不仅仅是一件艺术品只供欣赏，它还具有实用性的特征，园林里栽种的植物能够净化空气、隔音杀菌还能吸尘降温。因此，园林景观建设要将艺术性和实用性相结合，这样才能促进园林景观的可持续发展。

三、对景观园林绿化的养护技术要点

3.1对植物进行合理养护

3.1.1做到定期进行浇水

景观植物在栽种完后，做好植物的养护工作，根据植物的种类，向阳度、周围地形等因素进行定期浇水在栽植完成之后，需要做好植物的养护工作，对植物浇灌的条件就是既不能缺水，更不能水分过量产生积水的现象。根据季节和区域的不同，在夏季多雨季节就可以少量浇水，秋季干旱季节加大浇水量。

3.1.2做到合理施肥

施肥是为了园林植物更好的生长，但是在施肥过程中要注意，针对植物种类的不同，施肥量也要进行合理设定，在进行施肥前需要对园林景观中的杂草进行清除，肥料最好选择复合肥或者经过发酵后的农家肥，对植物页面大的多施肥，根据施肥后的情况和植物生长的情况在对植物进行追肥，在肥料中可以适当添加氮磷钾等无机肥料，这样更能有助于植物的生长。

3.2园林设施养护技术

园林景观的建设中主要材料是混凝土，混凝土的养护工作是非常重要的，如果不及时养护可能会导致混凝土出现裂缝，不仅影响美观还可能引发安全问题。针对混凝土的养护技术，需要根据混凝土的结构以及施工进行，混凝土内外热量的差异是导致裂缝出现的原因，在水泥浇灌过程中，水泥与某一种物质产生化学反应导致热量的产生，产生的热量不能够及时挥发，造成结构内外温差比较大，水泥本身就具有膨胀性，这就导致结构的上变化，从而出现裂缝。所以在混凝土施工中，要结合施工环境对混凝土温度进行控制，后期做好相应的保养，才能保证混凝土施工的质量。

结束论：

景观园林绿化施工必须要做好设计工作，结合工程成本和技术进行施工，对施工后的园林景观做好养护工作，保证景观的长久性，对植物进行定期浇水、施肥保证植物的健康生长，景观设施的维护是保证园林完整性的前提，园林景观的养护工作是提高绿化效果的重要保证。

参考文献：

[1]罗毅君.景观园林绿化施工设计及养护技术要点.江西建材，2016（09）：216～217.

[2]徐露.景观园林施工设计及养护技术要点分析.现代园艺，2015（03）：87～88.

[3]石建增.景观园林施工设计及养护技术要点分析.科技与企业，2014（13）.

论文作者:温淑慧,王永明

论文发表刊物:《防护工程》2019年第2期

论文发表时间:2019/5/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4336f10cbe35092fa692194d.html