# 浅析水利工程施工中质量管理措施论文_张文灿

张文灿

江西晶太水利电力建设有限责任公司

摘要：作为我国社会经济发展中的重要组成部分，水利工程建设项目有着举足轻重的作用。在水利工程施工中，要加强对水利工程施工质量的管理，保证水利工程的健康快速发展和建设，以及稳定水利工程建设的速度，确保工程快速和稳定的发展。下面，本文重点分析了水利工程施工中质量管理措施。

关键词：水利；施工；质量控制

引言

水利工程施工质量的好坏直接关系到水利工程后期的正常使用和所能创造的经济利益，水利工程建设作为我国的基本设施的建设项目，对我国社会经济的可持续发展有直接影响。因此，进一步加强对水利工程建设的质量管理，确保水利工程建设过程中的安全以及水利工程建设后的正常安全运行是极为必要的，而且，这也是每一位管理者应该具备的职责。

1水利工程施工中质量管理中的问题

1.1前期准备工作不规范

在水利工程建设项目中，如果前期工作经费不足，而没有结合环境、经济、社会水资源配置等方面的分析，就进行项目规划书、可行性研究报告、初步设计文件的制订，尤其是没有系统全面地满足设计要求的地址勘测资料，这样前期工作做的不够扎实，新材料、技术、工艺的使用没有跟上时代发展，使项目的评估、立项、进度和质量都受到影响。

1.2较差项目管理水平

项目管理的科学化决策水平较低，这是由于较差的项目部人员素质，并且高水平的管理人才相对不多，缺乏有关的技术支持，有着很大的随意性。另外，由地方筹资建造的中小型水利工程，其资金到位情况较差，单价较低，施工计划经常不能正常进行。

1.3现场监督不到位

管理人员没有严格按照规章制度对施工现场进行监督检查，现场巡视工作不被重视，没有及时发现水利施工存在的安全隐患，忽视采取有效的控制措施。现场监督不到位，一些施工人员存在违规违章操作，但没有得到及时纠正，容易导致安全隐患发生。

2水利施工中的质量控制要点分析

2.1提升质量意识

树立牢固的质量意识，是保障水利工程施工质量管理与控制工作顺利、有序开展的重要前提，因此，要提升施工队伍上上下下成员的质量意识，并建立完善的质量管理责任制度，将质量管理与控制目标落实到各级领导、各级技术人员以及各个班组和个人，并勤加监督检查，确保其落实到位。首先，工程质量的第一责任人是水利工程施工质量项目负责人，主管质量的技术负责人必须对工程质量技术负责，而直接责任人是具体的工作人员；其次，施工队伍全员的工作考核都必须涉及工程质量因素，依据水利工程技术规范和相关规定，将质量管理与控制原则纳入人员工作绩效考核体系，对在质量管理与控制工作中表现出色的人员和部门进行奖励，对出现质量的情况坚持“三不放过原则”即“事故原因不查清楚不放过、补救和防范措施不落实不放过、主要事故责任者和职工未受教育不放过”严格追查质量事故责任，杜绝不重视质量的思想和行为。

2.2做好施工前期准备

首先在各级之间建立相应的责任制，并在各个岗位、各个员工之间其质量管理责任，选拔一批业务水平高、责任心强，并且工作态度认真的工作人员，将其组建成项目部管理层，同时还要招收一些拥有成熟技术以及丰富经验的操作人员，组建出一组战斗力极强的施工队伍。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次在审核设计图纸时，需要加强其审核过程，应当记录下一些不明白或者是表述得不够清楚的地方，并向设计院移交进行疑难解答，从而尽可能避免由于工程质量的设计问题而造成影响。另外，还要以设计和具体的施工条件为依据，对施工组织设计进行编制，保证制定出的施工方案以及技术措施都能够切实可行，同时还要对各工序之间的衔接进行合理的安排，以免由于施工方案不够科学与合理而产生质量上的问题。

2.3严格把控施工原材料

水泥、钢筋、砂、石、砖等都是水利工程施工过程中需要用到的原材料，在使用这些原材料之前，必须向具有资质的相关实验单位递交抽样材料，将检验测试通过后方可使用。只有具有质量合格证或者是出厂说明书的钢筋才能进场使用，进场后，要对其型号、规格同设计进行比较，看是否相符，还需在现场以规范的形式进行原材料的抽样检测，需要检测的内容有抗拉强度以及冷弯等，若未通过各项技术指标则不能使用。钢筋若是采用焊接的形式进行的连接，那么就要对焊接接头进行试验，合格后方可使用。对于水泥来说，应当对其生产厂商的正确与否进行审核，并对其补强单与出厂合格证是否符合要求加以检查，检查其合格证上的批号是否同实际批号相符合，还要检查其是否具有合格的安定性。另外水泥出厂时间不允许超过3个月，在使用之前得进行抽样检测，测试合格后方可使用。砖的进场也需要对其进行抽样检查，检查其几何尺寸、抗压前度与抗折强度是否符合相应的指标，不能使用过火变形砖与生砖。水利工程中必须严格禁止使用那些不合格原材料，假若有不合格的原材料发现，那么必须进行返工处理。

2.4做好施工技术交底

用书面形式经过施工技术人员实施的施工技术交底，同时进行签字办理，这样就能够使工程施工的技术人员和管理人员彼此了解，对水利工程的施工的方案、方法、所要达到的标准、施工工期、质量要求、应急安全措施等。施工技术交底还要依照各种不同的种类实行分级进行，让施工技术工作人员和管理人员彻底、清楚明白自己的职责和内容，保证工程的质量。例如：施工组织设计的技术交底，就是通过制定者分级下达技术交底内容的方法，经过各级负责的责任人的专题会议的方式实施，但主要以施工组织设计技术交底的内容为依据，主要包括以下方面：编制的根据、工程的设计方案、水平标志点、基础线桩、施工单位技术交底材料、安全防范措施、工程质量保证措施、环境保护措施、工程的工期要求等。

2.5加强施工监管

施工过程中对工程质量的影响主要体现在施工技术、施工进度和施工安全等几个方面。因此，在质量管理时，需要对施工方现场施工加强监管，保证其施工技术满足工程需求，并按照施工计划要求合理施工；在设计变更时，要及时与施工方进行沟通，并做好施工安全的监督，在发现违规作业时，需要及时纠正或中止施工，以避免给工程质量带来潜在隐患，并有效降低安全事故发生的概率，从而促进整体工程质量的提高。

2.6做好施工质量验收

在水利施工项目完成后，对工程的验收对于保证施工的质量也是必不可少的。在验收中要严谨的遵守验收的操作规章制度和与之相关的质量标准。绝对不能出现因为某个人的爱好或者被利益所驱动而导致施工结束后质量没有认真的把关，造成失误的事件。验收时要能够充分恰当的应用先进的科学技术手段和先进的设备以保证验收结果的正确性。要成立验收小组进行组织来对水利工程进行严格的监测排查，并准备好验收材料，要按照标准对完成的工程进行质量评定。竣工验收时更要认真严格，这是保障以后该工程成功必不可少的条件。

结语

综上所述，我们必须采取有效措施解决水利工程施工中的存在问题，保证整个水利工程的建设质量。首先，我们要深入分析水利工程施工中质量问题的产生原因，再针对性地制定应对策略，同时注重是日常施工中加以维护检查，一旦发现问题要及时解决，尽量在问题尚未恶化前将其完全解决，提高水利工程施工质量，为我国水利工程建设事业的蓬勃发展打下坚实基础。

参考文献：

[1]赵振邦，张贺龙.浅谈如何加强水利工程建设施工管理[J].科技创新与应用，2012（06）.

[2]王奎江.论水利工程施工中常见的质量问题及控制措施[J].黑龙江科技信息，2011（21）.

[3]程力哲.论水利工程施工中常见的质量问题及控制措施[J].黑龙江科技信息，2011（17）.

[4]蒋冬玲.论水利工程施工质量问题及控制措施[J].现代装饰（理论），2011（06）.

论文作者:张文灿

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4338fb186b050f7f781a9026.html