# 浅谈建筑工程机械设备安装施工技术要点论文_朱华书

个旧市建筑安装有限责任公司 661000

摘要：随着我国建筑行业的发展，与之相匹配的建筑机械设备种类在逐渐增多，这对于提高建筑工程施工效率具有非常重要的促进作用。但是建筑工程涉及的机械设备数量、类型较多，且结构特点也各不相同。只有进一步加强建筑机械设备的安装，才能充分发挥出建筑机械设备的作用，提高建筑工程质量。鉴于此，本文主要分析探讨了建筑机械设备安装工程施工要点，以供参阅。

关键词：建筑机械；设备安装；工程施工；要点

建筑工程机械设备在建设施工工作中具有重要作用，为了对施工进度提供更多保障，减少人力方面的消耗，提高建筑工程施工效率，需要做好建筑工程机械设备安装方面的工作，确保机械设备自身特点及优势作用能够更好的发挥出来，为机械设备的灵活运用及建筑工程施工工作的开展奠定坚实基础。为了优化其施工安装的质量。施工单位要注重建筑机械设备安装的相关管理工作，从而提升整个建筑施工的质量水平。

1建筑工程基础设备的准备阶段

建筑机械设备在装配之前，还需要做好前期准备工作，进而确保装配工作能够有条不紊的进行，最终保障建筑机械设备安装的质量。工作人员应当制定详细规范的安装计划表，使得整个安装过程有序进行，确保安装效率及质量。其中，需要注意的是在制定安装计划时，施工人员应就设备进场时间以及准备工作内容加以重点关注。例如搅拌机、振动器及电焊机等小型机械设备应结合施工现场的实际情况进行合理的布置，有计划的组织进场；所有机械设备进场后严格按照预先划定的位置和区域安放，小型设备则划定集中储存。对于施工机械设备类型及配套设施应结合工程进展情况予以明确；施工人员应严格按照设备安装流程规范，确定设备安装标准，确保安装人员及后期使用人员能够规范标准的安装和使用机械设备。譬如，要求安装人员严格检查机械设备的资质说明书、合格证明等文件，并检查设备安装所需辅助构件，保障设备能够顺利安装。施工人员还应当对零部件参数予以检查核定，并做好清洁工作；建筑企业应重视不断加强专业安装技术人员的技能水平。定期安排技术人员进行相应的技术培训，确保技术人员能够熟练掌握机械设备规格、结构特点以及安装工艺等。随着我国建筑工程项目的增多，各种新型机械设备越来越多，只有不断加强学习，掌握新设备特点等情况才能够保证安装质量。当然作为技术人员也应当时刻加强自身实践经验的总结和积累，不断提升自身安装水平。

2建筑工程设备的安装阶段

在整个建筑机械设备安装工程当中，安装阶段是最为重要且最为关键的阶段，安装阶段的施工质量直接决定了整个建筑机械设备安装工程的质量，同时也直接影响到整个建筑工程的施工效率和施工质量，所以在建筑机械设备安装工程的安装阶段更需要认真对待。建筑机械设备安装工程安装阶段的施工要点主要有以下几点：（1）在进行机械设备安装就位的时候，较小的设备可以尽量通过人工的方式来进行定位，这样能够有效确保安装就位的精确度，并且也不容易对设备本身造成损坏，而较大的设备则必须通过吊车来进行安装就位，在吊装设备的时候必须要将设备包裹起来，从而最大限度地避免设备在吊装的过程中出现损坏，在起吊后需要设置专业的技术人员在地面上进行指挥，慢慢地对吊车进行引导，让吊车将机械设备安放在设计的位置上，尤其需要注意在摆放的时候必须要减小力度，避免设备遭受损坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（2）在机械设备安放到位之后则需要进行找正的工作，确保设备安装的水平度和边界尺寸都符合相关的标准，从而最大限度地避免机械设备由于水平度或边界尺寸存在问题而在运行过程中出现阻碍。（3）在完成了找平工作之后需要使用螺栓等工具将机械设备完全固定在各个的位置上，并且还需要对设备中的各个部件进行固定，最后对建筑机械设备进行初次的清洗和润滑。

3建筑工程机械设备调试阶段

在完成建筑机械设备安装后，进行适当的调试也是为了进一步检测建筑机械设备质量，尽可能地减少建筑机械设备故障。也就是说，调试工作是检查建筑机械设备质量的最后环节。（1）建筑企业应当选择具有工作经验的调试人员，毕竟调试人员需要从声音、温度等指标方面判定建筑机械设备是否存在问题。只有专业的技术人员才能够确定建筑机械的运行状态。另外，随着新型建筑机械设备的产生，建筑企业还应当加大调试人员的培训，使其能够掌握更新、更先进的调试技术。比如说对于建筑行业中的智能控制系统，调试人员必须完全了解系统组成、工作原理才能进行调试。（2）调试人员应当能够熟练掌握建筑机械设备的调试方法。简单的说建筑机械调试就是在机械设备运行过程中，检查机械设备是否能够正常运转，是否存在其他杂音等；同时对机械设备运行温度检测，确保是否超过标准问题。在建筑机械设备温度检测中，最主要的温度检测部位包括摩擦部位、压缩机部分等。但是需要注意的是不是所有的机械设备都能够通过声音、温度等指标进行检测。也就是说，调试人员应当根据建筑机械设备特点选择合理的指标，科学开展调试工作。（3）在完成建筑机械的调试之后，施工人员还应当进行书面总结，填写调试记录表，并进行调试情况的总结分析，确保其中是否存在问题。如果存在问题要加以改正，从而确保建筑机械设备的正常使用。4试运行阶段机械设备安装完成后，需要预先进行操作的调试，以确保设备可以正常的工作。机械设备在的调试过程中，需要从三个方面入手，首先是单机空负荷运行。这种情况下，要认真检查设备各个部位的零件是否按照规定安装完整，是否正确安装，是否有部件松动等情况；接下来就是设备空负荷运行调式，对设备的动力，以及运行的情况进行记录分析，以及要记录操作人员的操作情况，以防止出现人机不匹配，操作人员无法控制设备的情况。由于负荷试运行调试较复杂，因此应该由有经验的建设单位负责。

4 结束语

在建筑施工中是不能没有机械设备的，而在安装机械设备的时候是有一定的施工要点的，在准备工作的时候就要对施工设备进行全面的检查，不能有任何误差出现，要是有问题也要及时处理，为安装工作打下基础。在安装的过程中要严格的按照指导说明书进行，同时也有一定的施工技巧；设备安装之后，还要对其进行调试，调试的结果合格后才能够正式投入生产使用，在机械安装的过程中任何一个环节出现差错都可能导致设备最终无法正常的投入生产和使用，所以相关的工作人员必须保持严谨认真的工作态度，这是机械设备能否成功安装并且投入生产的关键所在。

参考文献：

[1]王春华.浅论建筑工程机械设备安装施工要点[J].中国房地产业，2013（3）

[2]梁参.浅议建筑机械设备安装工程的施工要点[J].建材与装饰，2017（15）

[3]陈凯.简析工程机械设备安装的技术要点与发展[J].建筑工程技术与设计，2016（24）

[4]王立群.试议工业建筑工程冶金机械设备安装施工要点[J].科技创业家，2014（5）：24-24.

论文作者:朱华书

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/435fde8bcf8919bdf6615a96.html