# 建筑电气节能技术要点分析论文_朱铭

摘要：随着人们节能环保意识的增强，我国提出了可持续发展的战略方针。作为传统的资源消耗型建筑业，也应积极向节能减排方向发展，实现绿色建筑发展的目标。因此，在现代建筑的电气设计中，应严格遵循节能设计的基本原则，在电气系统设计的各个环节采用先进的节能技术，并采用智能监控技术，提高电气设计的节能效果，降低能耗，从而促进建筑业的现代化发展。

关键词：建筑电气；节能技术；要点分析

1 建筑电气节能概述

1.1 内涵

随着建筑业的深入发展，电能消耗的比重越来越大。加强建筑电气设备能耗控制，对实现节能减排的发展目标具有重要作用。电能消耗一般体现在两个方面：电材料和电气设备。

1.2 原则

第一, 适用性原则。建筑电气节能的实现需要满足建筑内各种电气设备的能源开发需求。在保证建筑用电安全的基础上，尽量降低用电能耗。为此，要求电气设计人员在设计电气系统时，应综合考虑各电气设备的应用功能和适用环境。例如，学校和医院设备的用电应充分考虑照明照度，不应忽视照明照度的要求，以节约资源；加油站电气设备的选择应考虑使用防爆安全设备的安全性。第二，经济。建筑电气节能设计的经济性原则要求在进行节能设计时必须坚持经济利益原则，使用电气设备时不应浪费不必要的资金。第三，环境保护原则。电气建筑技术设计的实现，不仅是为了降低能耗的应用，而且是为了在发展的同时实现对周围环境的保护，为人们的生存创造一个健康的环境。

2建筑电气节能技术要点分析

2.1电动机的节能设计技术要点

在建筑节能中，作为空调、水泵、通风机等设备所配属的电动机，其节能设计也很重要。在电动机选型时，一定要选用符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2012）对能效等级在二级以上的电动机，严禁使用高能耗、落后的、中华人民共和国工业和信息化部公布的机电设备（产品）淘汰目录的电动机。同时，要注意电动机的负荷率，使电动机能够经济运行，防止出现拉车现象。

2.2 空调节能设计技术要点

在建筑业的建设和运营中，随着人们对工作和生活环境舒适性要求的提高，空调的功能发挥着巨大的作用。空调有三种类型：中央空调、柜式空调和悬挂式空调。各类空调的使用对电能有较大的需求。在这三类空调中，中央空调的能耗也占很大比例。建设单位需要培养专业技术人员。根据国家有关建筑节能标准，应选用节能空调设备，如以磁悬浮离心压缩机为核心技术的高效节能中央空调，从而使空调的总体设计更加科学，使合理的空调在建筑的总体布局中发挥重要作用。在冷暖设计中，使建筑空间设计与空调功能相适应，设计科学的空调布局，防止电能资源的浪费。在对空调进行调试时，必须采用科学的调试手段，保证空调的功能，实现空调的智能室温系统，使空调减少能源的浪费。

2.3 减少线路上的能耗损失技术要点

在建筑业中，电源线是不可缺少的一部分。在导线的选择上是科学的，在建筑设计中采用了更先进的导电技术。首先，科学地证明了铜芯在导体材料中具有电阻率低、导电性好的特点。在导体材料上，可选用铜芯导体，以提高电能利用率。其次，在导线长度的选择上，导线长度越长，线路的耗电量越大，导线长度越短，导电性越好，线路损耗越低，用电率越高。在建筑中导线的空间应用中，可以选择线性设计理念，使导线在最短的基础上实现综合供电，最大限度地减少回线的可能性，减少导线回路运行造成的能源浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 照明系统的节能设计技术要点

在建设项目中，照明系统的出现无疑给工作和生活带来了便利。但照明设备的不合理使用增加了电能损耗，降低了电能利用率，增加了能源成本。在建筑行业，管理者过于注重灯具的使用效果，忽视了灯具的使用寿命和节能服务。节约建筑的照明能量，对灯具的选择具有重要意义。在短时间内，廉价的灯具可以保持良好的照明功能，但其使用寿命极短，增加了建筑安全的不确定性因素，不能保证工作和生活中的长期照明，使照明设备本身造成浪费，同时产生大量的功耗。此外，由于建筑物内照明设备质量差，对设备用电需求增加，给建筑业自身带来巨大的电力损失。优质灯具使用寿命相对较长，有效保证了建设项目的照明，尽可能提高工作安全系数。随着LED技术的不断发展，改变了传统照明系统用电量过大的弊端。它不仅光电转换效率高，而且使用寿命长。与金属卤化物灯、荧光灯等灯具相比，是这些灯具的数倍。对照明设备采购专业人员进行知识培训，做好照明市场设备调研工作，协助他们选择具有科学知识的优质照明设备，实现照明设备质量和使用寿命的双重效益。同时，统计建筑物内使用的具体灯具数量，选择合格厂家，由采购部门统一采购，以此降低节能灯的采购效率，减少建筑物内照明灯具的电损耗，节约了建筑能耗成本。

2.5 加强建筑用电管理

在传统的建筑行业中，用电监管制度不完善，导致施工过程中经常出现电力浪费现象，这就要求我们从制度上解决能源消耗问题，杜绝建筑工程中不合理用电的现象。比如成立节能管理小组，由上级领导制定用电政策，由下级严格执行合理的用电制度。在企业宣传建筑业节电的意义，通过加强电能计量管理，合理设置设备开放条件，将个人工资与用电需求挂钩，实现全体员工真正的节能意识。制定标准用电定额。超过限额的，由企业财务部门扣减相应的工资。每月完成个人工作任务后，统计用电量是否有盈余，并给予员工奖励，使员工能记住节能工作，确实达到节能的目的。

2.6 可再生能源的利用

随着建筑行业的日益进步，国家制定了《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）等绿色建筑标准，绿色建筑的概念已引入建筑设计中。光伏建筑一体化技术就是一个很好的例子。光伏建筑一体化的技术核心是太阳能。最大限度地让太阳能取代建筑中的一部分传统电能。在科学理论的支持下，实现太阳能技术的创新，使太阳能在建筑领域发挥最大的作用。光伏集成的具体手段是利用辐射原理收集太阳光中的能量，通过技术支持将其转化为电能，利用太阳能电池进行节能。通过吸收太阳能并将其转化为电能和热能供建筑工程使用，可以回收利用太阳能，节约电能消耗。这种方式在生活中起着重要的作用。比如，合理利用太阳能热水器、太阳能发电系统等方式，将减少生活中的电能消耗，降低生活成本，提高人们的生活水平，增加人们的幸福指数。除利用太阳能外，还可以利用水源热泵替代空气源热泵等可再生能源技术，降低建筑能耗。

结束语

为了促进建筑业的可持续发展，必须从建筑设计阶段着手，提高建筑的节能效果。因此，建筑电气设计人员应积极运用节能设计的理念，根据建筑工程的特点和功能，提高电气系统设计方案的合理性，在供配电、照明设计中采取合理的节能设计方法，电气系统的空调和电机子系统，在保证电气系统安全的基础上，应采用不同的设计方案，以提高建筑电气设计的质量和水平，提高建筑电气系统的节能性能，降低项目成本，降低能源消耗。

参考文献

[1]马英林.智能建筑电气设计中节能理念的融入与实现[J].居舍, 2019 (17) :106.

[2]杨毅英.建筑电气的节能及供配电线路设计[J].工程建设与设计, 2019 (15) :98-99.

[3] 陈浩.供配电系统工程[J].安徽建筑, 2019, 26 (4) :190-191.

论文作者:朱铭

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4375b04e34f61b7037ec94b0.html