# 铁路连续梁施工技术及控制要点探讨论文_龚承强

中国葛洲坝集团市政工程有限公司 湖北宜昌 443002

摘要：连续梁因结构受力性能好、变形小、伸缩缝少、抗震能力强、造型简洁美观而成为优选桥型，尤其是移动模架、悬臂、顶推等先进施工方法的出现，更是富余了它强大的生命力，无能是高速铁路、城市桥梁、高架道路都以连续梁为首选桥型方案，连续梁施工技术也随之得到不断的发展和完善。本文结合西藏拉林铁路冷达2号特大桥为例，对连续梁施工工艺及控制要点进行分析和阐述，可为类似工程提供参考借鉴。

关键词：铁路；连续梁施工；技术及控制要点

1.工程概况

拉林铁路LLZQ-7标段冷达2号特大桥，位于西藏加查县冷达乡，桥梁全长1621.51m，主跨采用（44+2×80+44）m悬臂浇筑预应力混凝土连续箱梁，梁底宽4m，顶宽7m，底板厚42～60cm，腹板厚35～70cm，顶板厚35cm，悬浇节段长3~4m，最大块重85.4t。

2.施工总体方案及主要施工工艺

2.1施工总体方案

冷达2号桥连续梁横跨雅江，其中11～13墩间为两跨80m主跨，采用挂篮悬浇施工，分别于11、12、13号墩上各配置一套三角形挂篮，沿大小里程端对称施工，0#段采用托架施工。每套挂篮悬浇2*9个节段，于中跨、边跨设置2m合拢段，先边跨后中跨合拢，边跨现浇段采用托架现浇。

2.2主要施工工艺

连续梁施工从大的方面主要分0#段施工、挂篮节段现浇、合拢段施工三个大的步骤。

2.2.1 0#段施工

0#是悬浇的关键梁段，结构复杂，施工难度大。冷达2号特大桥采用三角托架法施工，墩身部位翼缘板位置结构尺寸特殊部位，采用定型钢模，内顶模板支架采用钢管支架，砼采用一次浇筑成型的工艺。

三角托架的设计。纵梁采用I36b工字钢，横梁采用2I56b工字钢，焊接后提供施工平台，承受混凝土荷载，模板自重及施工荷载，并将荷载传递给三角托架前节点及桥墩上。三角托架水平杆、斜杆均采用双[25b格构式结构，节点处销接，仅承受轴力；三角托架斜杆设双12槽钢连接系，保证托架稳定。上预埋件采用双[36b，下预埋件采用双I40b工字钢，埋深1.2m。耳板采用20mm钢板组焊，耳板一端与墩柱混凝土顶紧后与下预埋件现场焊接。

托架安装。托架采用塔吊配合人工进行现场安装，采用[25b槽钢与上下层预埋槽钢使用销轴连接，形成三角托架。底板托架上铺设底板横挑梁及底板纵梁，作为底模板的支撑梁。横挑梁两侧各超出顶帽边1.5m，在横挑梁两侧顶部等间距布置4跟I20a工字钢连通托架平台，作为平台，平台四周搭设钢管防护护栏。

支架预压。预压采用0.8*0.8*1.2m预制块堆载，一个预制块上布置两个下凹式吊环。预压时按照最大施工荷载的60%、100%和120%分三次加载，并布置观测点进行监测。

临时支座。在支撑0#块底的墩帽四角设置临时支座及临时固结，临时支座采用C40混凝土，临时支座顶面和底面应设置隔离层以利于在合龙后拆除临时支座，同时在中央设置一层10cm厚硫磺水泥砂浆，要求达到M40等级。

模板安装。0#模板采用“侧包底”，安装分两次完成，第一次是底板底模、侧模和翼板模板安装，第二次是顶板底模、端头模板安装。

钢筋绑扎。钢筋由加工厂集中加工制作，运至现场绑扎成型。在底模与外模均安装好后，测量复测模板的平面及高程无误后，首先进行底板钢筋绑扎，其次进行腹板钢筋绑扎。

0#段浇筑。浇筑顺序：先中间后两端，对称平衡一次浇筑成型。横桥向先浇筑两侧腹板，待浇筑到1m左右时，浇筑底板第一层砼，后再浇筑腹板到2m左右，将底板打平，然后再浇筑腹板、翼缘板、顶板砼，这样能有效地防止底板砼上翻，避免变截面处砼出现开裂。底板混凝土从梁体前后箱室送料，腹板先从梁体顶板下料口通过溜槽将混凝土送入在箱梁腹板内模距梁底2米处所留人孔中，当混凝土浇筑到人孔位置时再通过梁顶浇筑剩余腹板混凝土，最后浇筑顶板混凝土。振捣采用φ30mm及50mm振捣棒，浇筑过程中要控制混凝土入模的速度、振捣质量。

2.2.2 挂篮悬臂施工

（1）挂篮设计选型。

冷达2号桥采用三角形挂篮施工，挂篮参数按最大悬灌梁段重83.64t，最大梁段长4.0m，梁段高度3.30~5.307m，梁段宽度7.0m设计。设计挂篮自重35t，挂篮走行方式为无平衡走行，抗倾覆稳定系数2.0，挂篮由主桁架、底模平台、模板系统、悬吊系统、锚固系统及走行系统六大部分组成。三角挂篮构造图见下图。

图2.2.1：三角挂篮构造图

（2）挂篮拼装及预压。

挂篮拼装作业流程：管道安装锚固→主梁安装→后锚安装锚固→前后上横梁安装→立柱、前后拉杆安装→安装前后吊杆→调整纵桁梁和横桁梁位置→底模平台安装→外模安装→悬吊工作平台安装。

挂篮拼装结束后，进行挂篮预压。采用预制块预压，五级加载，五级卸载的方法进行。

（3）挂篮浇筑施工

混凝土浇筑前，对模板、管道、钢筋、预埋件认真检查合格后方可浇筑。

对称浇筑的两悬臂端，以及同一悬臂端的左右两侧，应对称浇筑。混凝土输送管道在墩顶0#段处连结三通管，通过三通管向T构两端输送混凝土。如此对称布料，直至对称箱梁段都浇筑完毕。在腹板顶部及顶板处，预应力管道密集，空隙小，配备小直径的插入式振捣器。振捣时不可在钢筋上平拖，不可碰撞预应力管道、模板、钢筋、辅助设施（如定位架等）。混凝土灌注完毕后，立即通气检查管道是否堵塞。

2.2.3 合拢段施工

体系转换工艺步骤为：拆除边、中跨挂篮，同时在各悬臂端设置压重，并安装劲性骨架→边跨合拢段浇筑，同时卸除等重量的压重→待混凝土达到90%的强度后张拉边跨顶、底板预应力钢束→拆除边跨支架和主墩上的临时约束→拆除跨中挂篮，安装合拢吊架。同时在中跨两悬臂段设置压重，并安装劲性骨架→中跨合拢段浇筑，同时卸除等重量的压重→待混凝土达到90%的强度后张拉边跨顶、底板预应力钢束→拆除吊架→完成连续梁体系转换。边中跨合拢段利用挂篮作为承重结构及模板系统的施工。

3.连续梁施工技术控制要点

3.1混凝土控制要点

拌制混凝土的各项原材料必须检测合格，配合比通过理论设计，经室内试拌，对混凝土各项指标予以检测，从而选定配合比，特别是减水剂与原材料的适应性。在连续梁施工前，必须进行混凝土试浇筑施工，以验证配合比及各种材料的适应性。

3.2预应力施工控制要点

施工前，预应力筋及锚具必须按规范要求进行检测及试验。张拉千斤顶、压力表进场前必须送检（与油泵配套），取得回归方程以计算张拉力，在使用过程中千斤顶按1个月，且张拉次数不大于200次，与压力表配套送检，并根据检验报告提供回归方程重新计算张拉力，压力表在使用过程中按1.0级1周、0.4级1月频次送检。钢绞线张拉前，应进行摩阻试验，需提前联系好摩阻试验单位，便于及时进场试验，取得摩阻值。

3.3临时支座控制要点

墩身施工时必须预埋临时支座锚固钢筋，临时支座与墩顶面、梁底面必须设置隔离层。

3.4钢筋制作及安装要点

钢筋加工应绘制大样图，特别是对于腹板处箍筋必须逐根计算下料长度。钢筋必须划线安装，保证位置正确，端头应采用钢割孔作为端头模，当钢筋与预应力筋有冲突时，应以预应力筋为主调整钢筋位置。钢筋安装采用电焊时，应注意保护预应力管道，防止烧伤。

3.5预应力管道安装要点

应逐孔绘制预应力管道位置图，预应力管道应采用井字架牢固固定，曲线段按50cm一道，直线段按1m一道固定。管道接头应绑扎牢固，施工过程中应注意保护，防止损坏进浆，内模安装前、砼浇筑前应对管道进行全部检查，有损伤的必须拆换或修复。预应力管道内穿内衬管保护，管内预设一根钢绞线作为后期穿束用。砼浇筑前检查预应力管道是否漏埋，并于端头采用油漆编号识别。

3.6混凝土浇筑及养护控制要点

砼施工设专人捣固，特别是0号段支座顶部，在钢筋安装过程中预留下料孔，0号段突出块处预留振捣孔；端头锚具位置注意砼密实度。砼施工过程中必须留置标准试件及同样事件，同时应预留张拉强度及弹模试验试件。

砼浇筑完成终凝后，应及时养护，梁面采用土工布覆盖洒水养护，箱内采用高压水枪喷水养护。

3.7预应力施工要点

钢绞线下料必须采用机械切割，禁止采用电焊或氧气乙炔切割。钢绞线穿束以人工为主，对于通长束，可采用卷扬机穿束。张拉力、伸长值必须根据管道摩阻试验值、转角、距离张拉端距离、施工偏差系数等进行计算，同时，根据回归方程计算分级张拉压力。张拉时必须对称分级张拉，张拉力及伸长值双控，以张拉力为主，伸长值偏差控制在6%以内。

3.8合拢段施工

合拢段施工必须按设置体外支撑，砼浇筑选择在温度较低时候施工。

3.9挂篮行走控制要点

走行导梁根据测量精确放样划线控制，走行前必须检查锚固装置。于走行导梁上划刻度线控制走行速度，左右侧走行速度保持一致。走行过程中随时检查中心是否偏位并及时调整。

后锚措施：挂篮走行时，利用预埋走行梁固定精轧螺纹钢，采用钢丝绳、链条葫芦与挂篮主桁架相连接，随走行随松放，保证走行安全。

挂篮调整：挂篮走行到位，先锚固，后测量放样，根据测量结果利用千斤顶和链条葫芦调整模型高程及平面位置，直至满足要求。

4.连续梁施工常见问题及预防措施

4.1支座安装

支座安装易发生方向错误、平整度超标、干硬砂浆不密实等问题。预防措施：支座安装后座浆前必须复核支座型号及方向；支座安装找平后必须测量复核支座平整度；灌浆过程中技术、质量相关人员必须全程值班，加强施工过程控制。

4.2波纹管安装

接头不牢、波纹管损坏漏浆；波纹管位置不符合设计。采取措施：禁止破损波纹管进入作业面，接头采用接头管并用胶带纸缠绕牢固，电焊作业时注意管道保护，安装采用井字架固定，曲线段间距50cm，直线段间距100cm，砼浇筑前必须全部检查。

4.3砼施工

0#段钢筋、管道密集极易造成砼不密实、空洞，特别是支座上方位置；腹板下倒角位置因振捣困难、锚垫板后部因波纹管、钢筋、螺旋筋原因极易造成砼不密实。措施：于腹板位置、0#段凸出块部位、腹板倒角处布置下料孔或振捣孔，同时兼做观察孔，过程中时刻检查。

5.结语

近年来，连续梁施工广泛应用于铁路桥梁建设中，本文通过冷达2号特大桥连续梁主要施工工艺及控制要点的阐述，对进一步掌握及提高连续梁施工技术具有重要意义。连续梁施工工艺的提高，是确保工程质量、提高施工进度的重要保障，其带来的经济效益也尤为显著。

参考文献：

[1]刘龄嘉.桥梁工程[M].人民交通出版社，2006.

[2]孔亮.预应力混凝土连续梁悬臂施工技术[J].黑龙江科技信息，2010.

论文作者:龚承强

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4386962885681e82b9f58dea.html