# 岩土工程深基坑支护施工技术的相关研究论文_黄飞

日照兴业房地产开发有限公司 山东省日照市 276800

摘要：在我国社会不断发展，城市化进程不断深入的背景下，我国的建筑行业在不断发展和进步，岩土工程作为建筑行业中的核心领域，也越来越受到重视和关注。在岩土工程的施工中，会运用到很多施工技术。在岩土工程中，运用深基坑支护施工技术，可以提高建筑工程的稳定性和安全性。

关键词：岩土工程；深基坑支护；施工技术

引言

在当前我国各方面都有不同程度发展的过程中，岩土工程深基坑支护施工技术逐渐成为工程施工的关键内容，在科学技术水平快速提升的背景下，很多先进技术已被应用到岩土工程中，使深基坑支护施工技术在岩土工程中的重要性日益突显。

1 深基坑支护技术

深基坑支护技术有多种形式，连续支撑技术通常使用钢筋混凝土作为板桩，或将钢板桩以各种方式紧密排列，然后在桩中产生裂缝进行灌浆防水以达到支撑目的。在地下水位升高的粘性土壤区域，通常使用组合支撑技术。组合支护技术中，通常使用具有钻孔灌注桩混合水泥搅拌桩防渗墙，最终目的可以通过相互支持来实现支护目的。支柱支护技术通常用于地下水位低、边坡土壤好的地方，同时，利用挖桩或打孔桩支撑土拱。钢板桩是合金钢板桩支撑的，合金钢板桩通过简单地接合而形成钢板桩墙。因此，薄钢板桩的使用比其他支护技术更易操作，所以广泛采用。但是，合金钢板桩会导致地基础凹陷变形，而且声音太大，因此它不适合在人口稠密的地区使用。深层快速搅拌桩的支护技术是使用生石灰、水泥和软土结合反应后，稳定性将提高。

2岩土工程深基坑支护施工技术

2.1合理选择深基坑支护方式

对深基坑支护方式选择中，合理的选择决定着深基坑施工质量。针对当前我国深基坑支护技术发展状况以及对现场施工的实际勘察，企业应该应对不同要求和特点，进行不同的支护神共形式。支护方式的种类不同，其在实际情况中所体现出来的效果也不尽相同，所以，在进行基坑施工时，相关人员对实时数据的勘测与收集就显得格外重要，选择合适的基坑支护方式，刻印有效提高其运行的稳定性。（1）深层搅拌桩支护技术深层搅拌桩支护技术在固化水泥、石灰等原材料的基础上，利用机械深层搅拌土层和固化原料提高土层的稳定性，形成高强度的桩柱。通常情况下，深层搅拌桩适用于深度小于7m 的基坑，利用水泥的不透水性，可提高土体的防水和防渗功能。同时，深层搅拌桩支护技术可以利用搅拌重力抵抗侧向力，内部无须支撑，为施工提供了很多便利，提高了工程的经济效益。（2）挡土墙支护挡土墙支护具有良好的整体性，继而还具有一定的抗压、防变形的作用。施工人员利用这一特点，首先在图纸上确定挡墙挖掘点，然后在实际建设中分段进行开挖，在修筑过程中做好排水泄水设施，以并能顺利排水减小土体水土压力。（3）排桩支护技术排桩支护技术主要是针对钢筋混凝土挖孔、钻孔桩在柱列式间隔布置的支撑形式，为了提高柱状围护结构的刚度，不同桩和钢筋混凝土帽梁需要在桩顶浇筑大断面，以进行连接，避免出现地下水对结构的侵蚀问题。该支护技术的灵活性较强，可以根据岩土工程的施工强度调整桩与桩之间的疏密程度，提高支护的整体效果。

2.2 选择合理的力学参数

想要确保岩土工程中的深基坑支护设计和施工的效果，在设计环节必须选择合适的力学参数。研究表明，设计人员通过选用合适的力学参数，可以较大程度的保证岩土工程中的深基坑支护结构的整体稳定性，从而保证其支护效果。另外，合适的力学参数还有利于施工人员在施工过程中更好的把控施工进度，理解施工内容。除了选择合适的力学参数外，在岩土工程深基坑支护设计时，设计人员还应当采用更加科学的支护结构设计和计算方法，这样才能从根本上对支护结构的整体稳定性予以保证。在建筑学持续发展的过程中，深基坑支护结构同样在持续变化中，设计人员可以根据实际情况对支护结构进行必要的调整，比如通过将多种不同支护结构组合到一起来提升支护结构的稳定性，以及施工的安全性，从而使得岩土工程中的深基坑支护设计和施工工作能够得到更好的控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3保证施工材料质量

岩土工程中的深基坑支护虽然只是一个临时性工程，但是其对于整个岩土工程的开展有着非常重要的作用，因此在采购相关施工材料时，必须保证施工材料的质量，只有这样才能保证整个岩土工程的施工质量，并且减少施工过程中可能出现的安全事故问题。这就要求采购人员必须选择符合相关规定的施工材料，而且材料采购之后应当对其进行必要的检验，这样才能充分保证其质量。

2.4完善施工技术的管理

施工技术中的管理工作也是建筑工程中的关键，要想提高施工的效率，就要完善施工技术的管理工作。很多事故都是因为管理工作不到位、不合格，工作人员的技术操作的不够规范而产生的。所以需要对施工现场进行合理的人员分配，设置一定的管理人员进行监督，保障工作人员的技术工作按照标准进行，避免工程中发生事故。所以，完善施工技术的管理工作具有重要意义。

2.5加强过程管理

在工程设计中，施工区域力学参数的选取对是岩土工程可靠的基础，对于深基坑支护的结构安全性发挥着保障作用。力学参数科学合理，支护才可以保证效果。设计人员要结合实际，合理选择力学参数。此外，要结合项目特点加强对质量、安全的管理，采用有效控制措施。施工管理要依据质量标准检查确定施工项目的质量，施工中质量问题要及时采取措施解决，以保证施工的可靠。施工还要注重现场管理，物料要重点管理。物料是施工质量的基础，对于施工中的物料按照标准检验，要控制不合格品。针对物料的管理还要保证物料及时送到现场，要保证施工进度不会受到影响。

2.6提高检验的标准和准确性

在施工的过程中，对工程的标准需要进行检验。不管是深基坑支护技术的结构，还是工程中所使用的建筑材料，和建筑机械是否规范，都是需要检验的。其中包括施工技术中一些较为复杂的工艺和技术，也是需要企业引进专业的人才，进行检验。经过检验之后，才可以进行下一步的工作。使用先进的检验方法，会提升检验结果的准确性，检验的结果越准确，工程的质量就越高。提升整个建筑工程的安全性就有了一定的保障。

2.7加大施工现场的监控力度

在深基坑支护施工中，还有一个问题是基础框架结构由于其远远超过了承重范围而变形，从而导致地下管道和边坡变形。如果严重变形，将对工程进度产生很大影响，使得影响工程项目的现场施工效率。为了更好地防止这一问题的发生，相关现场工作人员应加强对施工单位的现场监控。此外，现场数据应综合定向，进行详细的测量和综合分析，并制定合理的设计具体方案，以保证最终数据的准确性，减少结构变形。此外，有关人员应到现场进行更详细的检查，及时处理问题，这也有助于解决基坑支护的问题。此外，相关工人也应该工作时继续保持务实，高度细致和严谨的态度，确保有关数据尽可能无差错，确保在发现和纠正建设项目过程中不再发生严重错误，并及时采取措施填弥补。

结语

综上所述，在施工过程中，重视深基坑支护设计工作就是保障工程的施工质量，而且还可以有效的提升施工的环保性。针对于此，相应的设计人员就要着力进行新理念与新思想相结合，进而对支护结构进行系列试验，确保深基坑工程的施工进程的完整性，进而为我国的现代化基础建设提供有效支持。

参考文献：

[1]肖建军.岩土工程深基坑支护施工技术的实践分析[J].工程技术研究，2019，4（13）：85-86.

[2]郭月亮.谈岩土工程深基坑支护施工技术措施[J].工程建设与设计，2018（17）：193-194.

[3]饶德兵，付志恒.深基坑支护技术在岩土工程施工中的应用探究[J].世界有色金属，2019（19）：255.

论文作者:黄飞

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/43abcbcdd4a16e282dc371cf.html