# 基于节水理念的建筑给排水工程技术分析论文_贾士长

中国葛洲坝集团第一工程有限公司 四川西昌 615000

摘要：当前阶段是我国建筑行业蓬勃发展的一段时期，同时建筑能耗过大的问题也越发突出。给排水系统作为建筑的重要能耗源之一，在对其进行设计时坚持节水理念、积极践行可持续发展战略对于降低建筑水资源消耗和保护环境意义重大。本文在简要阐述建筑给排水工程节水理念以及节水必要性的基础上，结合目前我国的建筑工程给排水现状及节水环节中出现的问题，从管道敷设、采用节水器具以及减少水源的二次污染等多个方面论述了建筑给排水工程中的节水技术，希望能够施工单位提高给排水施工技术和节约水资源提供指导和帮助。

关键词：给排水工程；节水技术；变速泵；管网压力；

1.建筑工程给排水节水理念及必要性

随着建筑能耗加大、自然资源的急剧减少以及环境污染问题越来越严重，人们开始认识到建筑环保、节能的重要性。在给排水工程项目中，设计人员和施工人员也一致认同应该坚持节水理念，在保障人们正常生活用水稳定的条件下，采用新技术、设备和材料，或是更好的给排水方案来提高水资源利用率，以达到节水的目的。

当前我国严峻的用水形势是建筑给排水工程需要坚持节水理念的直接原因。

水资源缺乏问题不仅仅影响到人民的日常水资源供应，还对各地区的经济发展造成影响，比如部分地区出现的长期干旱情况，干旱缺水导致大量农作物产量降低，农民收入减少。水利部的统计资源表明我国缺水状况仍在继续发酵，缺水程度不断增大，全国近700座城市中有超过400座城市出现不同程度的缺水问题，尤其在春夏两季表现明显。

2．建筑工程给排水现状及节水问题

2.1给排水设备存在的节水隐患

施工单位在进行给排水系统施工时，通常会先考虑工程建设的成本，而忽略了建设项目完工后在使用中的运营成本，这导致了给排水系统中使用了大量廉价但运行中经济效益并不是很高的给排水设备，带来了节水隐患。比如一些质量不过关的给排水设备在使用较短时间后即开裂，如果没有及时发现渗漏问题，将造成大量水资源的浪费，我们经常会看到给水管道阀门、法兰连接处和管子接缝处水往外冒的现象。再如我国大部分住宅中采用局部热水供应系统，系统中不设回水管，洗浴时一般需要放掉大量残留在管内的冷水，水资源白白浪费。应该注意到很多建筑工程中都没有考虑到采用节水能力更好的卫浴设备，这些设备在运行中会浪费较多水资源。

2.2排水对水资源造成二次污染

建筑给排水对于水资源的浪费不仅仅是给排水设备质量不佳导致了大量水资源泄露，排水系统规划不当导致的水资源二次污染也是水资源大量消耗的重要原因。排水系统对水资源的二次污染使得水资源质量下降，影响人们的日常生活用水需要。故在进行排水规划设计和施工时，设计人员和施工单位需要充分重视水资源二次污染的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3建筑给水系统设计不合理

通过对我国大量给水系统的调查研究发现，建筑给水系统设计不合理导致了水资源被大量浪费的问题比较突出。一方面城市人口增加的问题使得城市水资源需求增大，城市给水管网的供水压力也会随之迅速增加。为保障城市各区域用水的稳定性，需要在集中供水点设置较大的供水压力，因此供水点周围很容易出现供水管道泄漏、爆管现象，产生水资源浪费问题。另一方面，为了保证城市某一建筑内高度不同的各地点供水稳定性，特别是为了保障最不利供水点的用水需求，需要给水系统有足够的压力水头。而为了满足建筑内最不利点水头的要求，必然产生超压出流的现象。超压出流不光浪费了水资源，还会影响到系统内的水量正常分配。

3.建筑给排水工程节水技术

3.1 合理规划管网分区

一般来说，市政给水管网的供水压力在0. 2至 0. 4 MPa间，这样的供水压力仅仅能满足多层建筑的供水需求，而在高层建筑中将管网进水直接引人储水池中，又会损失可用水头，方法缺乏经济性。为解决这一矛盾，可根据建筑的实际用水需求，合理规划用水管网分区，比如可在建筑的较低楼层采用市政管网供水，而在较高楼层利用变频供水设备进行加压供水，这样一来既减少了水资源的浪费，还可以减少不必要的电能消耗。

3.2采用节水设备和卫生器具

当前建筑给排水系统设计中实现节水目标的工作重点是加强节水卫生器具和设备的推广应用，建设单位和施工单位应该认识到节水性设备长期的节水效益完全可以弥补初期较高的设备投资。节水卫生器具和设备包括水龙头、淋浴器以及厕所冲洗设备等：水龙头可以说是应用最多最广泛的卫生器具，陶瓷阀芯水龙头是当前阶段使用较多的节水龙头，此种水龙头密闭性好且启闭迅速，通过比较发现，此种水龙头在同一静水压力下的出流量远小于普通水龙头的出流量；现阶段技术人员已经研发出来带恒温装置的冷热水混合栓式淋浴器，这种节水型淋浴器便于调节稳定，同时还可有效缩短调水时间；厕所冲洗设备是建筑给排水中进行节水设计的重点工作对象，此前美国研制的免冲洗型小便器是十分有效的厕所冲洗节水设备，此外还包括带感应自动冲水型小便器。

3.3积极开发第二资源(中水)

中水是指日常生活中排出的生活污水和生活废水，它包括沐浴排水、盥洗排水、以及厨房排水等排水。中水是一种特殊的水资源，这种经过特殊处理的水资源可作为非饮用水使用，比如用于厕所冲洗、道路清洁以及消防等。目前由于中水的投资较大，建设单位一般不愿意在该类工程上投入较多资金，对此政府要积极地鼓励和引导建设单位在建筑给排水设计中积极开发中水，为城市供水问题减压。

3.4减少水资源的二次污染

水资源发生二次污染，一方面将使建筑给水系统不能正常给用户供水，另一方面还需要对受污染的给水系统进行清理，也会消耗大量的水资源。减少水资源的二次污染对于节水是十分有利的，主要方法包括：分设生活水池和消防水池；定期清理水箱；严格控制消毒器的使用；加强对水资源质量监测的力度等。

4、结语

日益突出的水资源短缺问题给人们的生产生活带来了诸多不便，各行各业 开始意识到节水的重要性，在建筑给排水工程中加强节水设计、积极践行可持续性发展理念，对于社会的正常运行和经济的不断发展意义重大。建筑节水工作涉及到给排水系统中的诸多环节，节水技术也是相互联系、相互制约且相辅相成的，

建筑给排水工程的设计人员和施工人员需要加强节水意识和提高业务水平，多学习先进的节水措施和技术，比如利用太阳能、管网余压以及使用新型的节水型卫生洁具等，减少水资源不必要的消耗，为人类的长远发展做出贡献。

参考文献：

[1]刘龙华.关于建筑给排水工程质量常见问题分析及控制措施探讨[J].江西建材. 2016(14).

[2]张昕宇,由世俊,徐伟,路宾,何涛,孙峙峰,王敏,黄祝连,郑雪晶.太阳能建筑应用系统效果评价体系研究[J]. 建筑科学. 2013(02).

[3]张建福,孙海梅,丁锐,丁元凯.建筑同层排水系统与隔层排水系统在某工程中的应用比较[J]. 科技创新导报. 2012(32).

[4]王建清,高雪峰,宋凌,李宏军,李亮.2011年度绿色建筑评价标识统计报告[J]. 建设科技. 2012(06).

[5]林传文,徐庶,王峰.佛山文化综合体科技馆与青少年宫给排水设计新技术总结[J]. 给水排水. 2011(S1).

[6]田慧峰,张欢,阮建清,孙大明.绿色超高层建筑研究与探索——以武汉中心为例[J]. 建设科技. 2011(22).

论文作者:贾士长

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/43ba6aeb16d54f2e553928c6.html