# 浅谈房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术的应用论文_林嘉俊

广东湛江 524000

摘要：钢筋混凝土结构是房屋建筑常用的一种结构型式，其以自身的整体结构优势和原材料选取便利优势等广泛应用于建筑领域。本文以优化钢筋混凝土建筑结构施工技术为主要目的，从钢筋混凝土结构在房屋建筑结构中的优势入手，结合以往的工程经验，对材料选择、钢筋绑扎、后浇带施工、混凝土施工等钢筋混凝土施工技术的应用情况进行了简要分析，总结钢筋混凝土结构施工技术应用经验，为同类工程提供参考借鉴。

关键词：钢筋混凝土结构；钢筋绑扎；建筑材料；混凝土施工；后浇带施工

钢筋混凝土结构强度高，具有良好的抗压性、抗拉性、抗渗性、抗震性等性能，是房屋建筑广泛使用的一种结构类型。钢筋混凝土结构施工中的技术要点主要包括材料选择、钢筋绑扎、后浇带施工、混凝土浇筑等。下面对以上技术要点的应用情况进行了简要分析，总结技术经验，减少技术问题，予以保证房屋建筑结构安全。

1 钢筋混凝土结构在房屋建筑结构中的优势

钢筋混凝土结构是房屋建筑结构的一种型式，它在混凝土结构基础上配有钢筋，使结构强度得以增强，很好的满足了房屋建筑结构稳定性要求。在房屋建筑结构中，钢筋混凝土结构优势主要体现在以下几个方面：第一，整体结构优势。钢筋混凝土结构通过钢筋材料与混凝土结构的紧密结合，拥有了较好的抗震性、防爆性、抗压性，结构整体性、稳定性十分突出，有着其他结构不具备的整体结构优势；第二，原材料优势。钢筋混凝土结构使用的原材料主要包括钢筋、钢板、砂石、水泥、添加剂、水等，每一种原材料都十分常见，且价格不贵。预制后的混凝土有着较好的抗压性，钢筋有着良好的抗拉性，二者的结合很好的适应了房屋建筑结构的抗压性、抗拉性要求；第三，钢筋混凝土结构在建筑施工中的使用已经十分普遍，相关的技术及工艺都比较成熟，且积累了大量的工程经验，施工难度相对偏低，易于保证房屋建筑质量。

2 钢筋混凝土结构施工技术在房屋建筑施工中的应用

2.1 材料选择

工程施工前，施工单位进行实地勘查，了解房屋建筑工程项目所在区域的地质环境、周围环境等，对地质条件进行测评，以此为依据编制钢筋混凝土结构施工方案，明确所选材料的类型、规格等，为后续的材料选购与质检奠定基础。施工材料的选择以施工方案为基本依据，根据要求选定相应的材料类型、规范。建筑材料主要涉及水泥、钢筋、砂石等材料。选择水泥时，对水泥的强度、水化热等进行严格控制；选择钢筋时，对钢筋的直径、强度、抗拉性等进行控制；选择砂石时，对砂石的含泥量、含水量、粒径等进行控制。材料采购前，对市面上的材料进行市场调查，多方对比各家的材料质量，综合评价供应商资质条件，择优选择。大宗材料招标采购，二三项材料网络采购，适当降低材料采购成本。总之，所选材料的质量、规格等都要符合房屋建筑施工方案，予以保证钢筋混凝土结构施工安全。

2.2 钢筋绑扎施工技术

在钢筋混凝土结构施工中，钢筋绑扎技术是一个关键技术。钢筋绑扎前，施工人员对钢筋的尺寸、型号、抗拉性等进行检查，确认钢筋质量符合设计方案中的技术标准后才能正式施工。同时，施工人员还要了解钢筋性能，防止野蛮施工。钢筋绑扎时应注意以下几点：第一，钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置二个或二个以上的接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋公称直径的10倍；第二，受拉部位绑扎钢筋接头尾部尽量不要用作弯钩，倘若做了弯钩处理，必须用铁丝把钢筋搭接的中间、两端部位绑牢；第三，钢筋保护层和受拉部位的钢筋搭接长度都要符合设计标准，不能随意调整；第四，绑扎钢筋前，按照设计图弹线。弹线检测无误后，开始绑扎钢筋。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 后浇带施工技术

自缩裂缝、沉降裂缝是钢筋混凝土结构常见问题，影响房屋建筑施工质量。为消除自缩裂缝、沉降裂缝问题，通常采用后浇带施工技术，在基础底板、梁、墙等相应位置留设临时施工缝。后浇带施工技术主要包括防水施工、模板施工、二次混凝土浇筑等。

第一，防水施工。后浇带防水施工是一个重要工序，影响着后浇带施工质量及其作用发挥。后浇带防水施工包括墙面防水、底板防水等部分。墙面防水施工以外墙后浇带实心球为主，通过防水施工防止墙面受潮，从而保证后浇带干燥。底板防水施工材料以防水材料为主，通过铺设防水材料来防止水侵入底板，使底板部分始终保持干燥。底板防水施工前设置好止水带，再修补好留设的施工缝。施工缝涂抹材料使用具有防水性能的材料，防止水渗入施工缝。

第二，模板施工。后浇带模板工程包括梁支撑和板支撑等部分，不同的模板部分选择不同的模板施工方案。模板施工前按照施工方案，利用计算机构建模板的三维立体模型，并借助BIM技术检测模型是否有不合理之处，以便及时发现问题并作出处理。之后，搭建好钢架、脚手架结构，确定钢架稳固后再整合安装模板，予以保证模板结构牢固。在整个模板施工过程中，做好安全防护工作。当模板高度超过5m时，必须在脚手架上设置防护栏。

第三，二次混凝土浇筑。模板施工完成后，对后浇带进行二次混凝土浇筑。二次混凝土浇筑选用的材料与一次混凝土材料相同，混凝土的强度等级、型号等都不易再调整。即使调整，选用的混凝土材料也要优于一次浇筑使用的混凝土材料。使用同等级、同型号的混凝土材料，能保证钢筋混凝土结构整体的一致性，避免结构稳定性出现问题。

2.4 混凝土施工技术

混凝土施工技术是钢筋混凝土结构施工技术的关键技术，决定着整体结构的稳定性。混凝土施工前先按照设计配比制作混凝土混合料，再把混合料运送到施工现场，按照方案浇筑混凝土，予以保证结构安全。混凝土施工技术操作过程中的注意要点：第一，对砂石、水泥等原材料质量进行检测，防止使用不符合规格的原材料；第二，预制混凝土混合料时，按照配比依序的添加原材料，不要随意调整原材料添加次序。混合料搅拌时间一般控制在120s左右，搅拌温度不易过高。搅拌后的混合料表面没有花白等现象，拌制后立即用于混凝土浇筑施工；第三，混凝土浇筑采用分层、分段浇筑法。如底板混凝土浇筑施工时，根据浇筑厚度确定浇筑层的数量，每一层的厚度应在0.5cm左右，尽量一次性的完成浇筑。底层混凝土浇筑结束后不能静置太长时间，应在混凝土初凝前进行上层混凝土浇筑，以免出现缝隙。分段浇筑时，相邻两段混凝土浇筑时间不宜间隔太久，防止出现施工缝。边浇筑边振捣，采用快插慢拔的振捣方法，避免混凝土出现离析现象，防止混凝土内部有气泡。以上施工工艺结束后，混凝土静置90min，即可进行洒水、保温养护，增强混凝土强度。完成混凝土结构施工后，利用无损检测技术等对混凝土结构进行检查，查验是否存在空洞、裂缝等问题，及时发现及时修复。

3 结束语

综上所述，房屋建筑钢筋混凝土施工技术主要包括材料选择、钢筋绑扎技术、后浇带施工技术、混凝土施工技术等，其中的任何一项技术都十分关键、重要。房屋建筑采用钢筋混凝土结构时，要通过严格的施工技术操作控制裂缝等质量问题，优化施工技术管理水平，予以保证钢筋混凝土结构施工质量。

参考文献

[1]蒋秀华.关于房屋建筑工程质量监督工作存在问题及对策探讨[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2018（10）：24-25.

[2]李力广.钢筋混凝土结构施工技术在房屋建筑工程中的应用[J].山西建筑，2018，（27）：90-92.

[3]袁劲松.房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术的应用分析[J].工程建设与设计，2018（18）：195-196

论文作者:林嘉俊

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年8期

论文发表时间:2019/7/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/43de6b5e1bcd9d86f3dc7f33.html