# 论水利施工技术及灌浆施工应用论文_曹志平,张健

江苏鼎尊建设工程有限公司 江苏泰州 225300

摘要：近几年来，随着很多新的施工技术在水利工程方面推广运用，使得我国水利工程快速发展。当前，我国水利建设在施工的规模与质量等方面都得到了大幅度的提升，施工机械设备方面也通过不断改进和创新，使得机械设备容量变得更大、效率变得更高。但是，目前我国应用的灌浆技术在水利工程建设施工管理中依然存在很多问题，需要对水利工程灌浆技术的建设管理进行进一步的研究。

关键词：水利施工技术；灌浆施工；应用

1灌浆施工技术在水利工程中的重要性

灌浆技术是指采用压送的方法把具有凝胶时间的浆液注入到松散的泥土中或者含水的裂缝中，等到浆液凝结之后对裂缝可以起到填充作用从而改善土层或者岩层的力学性质和水理性质，使得整体得到优化。灌浆是为防止混凝土坝与基岩斜坡面脱离而进行的灌浆。具有加强坝体与基岩接触面的结合能力，提高坝体抗滑稳定性和坝基防渗性能等作用。灌浆是为防止混凝土坝与基岩斜坡面脱离而进行的灌浆。具有加强坝体与基岩接触面的结合能力，提高坝体抗滑稳定性和坝基防渗性能等作用。近些年来，随着我国科学技术的不断发展，我国在水利工程建设方面已经有着巨大的科技突破。但是，部分施工单位在建设水利工程时仍然面临着一些技术问题。而地基问题，便是现代水利工程施工中最为常见的问题之一。针对地基问题，大部分的水利施工单位会采用具有良好适应性的灌浆技术作为主要施工方式。

2灌浆技术的主要特点

现代水利工程中的灌浆施工技术应用中一般存在以下几个特点：（1）一般的灌浆工艺技术比较简便，而且施工设备操作简单，对环境的选择性较低。（2）在灌浆工作中，对其的影响因素较小，其储量扩散范围广，有很好的加固效果。（3）作为灌浆的原材料有很好的力学性能，材料耐老化，而且具有环保绿色性能。（4）灌浆技术使用的时候，主要是对材料进行选择，不选用质量差的劣质材料。所以要详细了解后再进行使用，把不合格的原材料应用于实际生产中会造成严重影响。（5）在操作中，还要注意压力所造成的影响。防止出现较大的压力，这就会在一定程度上避免损失。（6）灌浆工作中要注意个人安全问题，尤其是对火的预防，使用承受住耐压浆的设备，防止在施工过程中因为设备的原因造成的危害。

3灌浆施工技术的步骤分析

3.1钻孔

钻孔是在水利工程施工中应用灌浆技术的第一个环节，钻孔的基本要求就是做到垂直钻孔，从而有效固定灌注桩。钻孔时要按照施工标准合理划分钻孔区域，确保打凿的孔洞满足不同区域的要求，还要注意测量孔斜，对孔洞的直径进行合理的控制，以免影响后续的施工。由于水利工程具有不同的项目类型，因此对钻孔的要求也各不相同，因此在钻孔施工时压迫根据项目类型来进行钻孔形式的确定。

3.2冲洗

冲洗工作会直接影响到灌浆施工的质量。大部分施工单位清理孔洞利用的是高压水枪，可以有效清洁孔洞内部。但由于高压水枪具有较大的压力，在用其清晰孔洞内壁的过程中容易出现开裂的问题，直接影响到灌浆施工的质量。因此，在完成清理工作后还要进行全面检查并做好防范措施，确保清理干净后再进行后序的施工。

3.3压水

完成冲洗环节后就是压水工作，压水的质量受到灌浆施工自身情况的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在进行压水施工前施工人员要对孔洞地层的情况进行全面了解，对孔洞内部的各个细节进行清楚的掌握，对孔洞进行仔细测量，详细记录相关测量数据，对孔洞的渗透能力进行研究和分析。施工人员在进行测试时要测量水压，并从上至下进行压水，确保压水工作能够顺利进行。

3.4灌浆

在开灌阶段要适当分析和选择灌浆的顺序和灌浆的方法，现价段灌浆方式主要有循环式灌浆和纯压式灌浆两种。纯压式灌浆只是压入灌液于岩石中并不可以在地面循环，是适用于有较大裂缝的岩石的情况，而循环式灌浆使浆液在搅浆机里面进行返回搅拌，把颗粒沉淀物大大减少，有效提高灌浆质量。相比于纯压式灌浆，循环式灌浆应用的最为普遍。此外，无论采用哪种灌浆施工技术，都必须遵循规定的顺序来进行灌浆，灌浆顺序可以分为一序孔、二序孔、三序孔等，灌浆孔的密集度是随着序数的增加而增加，其中有分段灌浆法和一次灌浆法两种。

3.5封孔

要按照规范的顺序来展开封孔施工，待到灌浆结束后要利用压力法来进行封孔，确保灌浆施工的安全和质量。

4灌浆施工技术在水利工程中的实际应用

在进行岩缝灌浆时，应当合理划分灌浆时间，每次灌浆工作结束后需有一段缓冲期。施工单位应当对各次灌浆的时间间隔进行准确测量，根据水利工程施工现场的实际情况进行划分。对于吸浆量较大的水利工程，施工单位可采取多次灌浆法对其灌浆。一般来讲，大多数水利工程在进行多次灌浆法时，可将灌浆间隔时间定位8h，只有保证灌浆间隔时间稳定，才能够有效发挥多次灌浆法的作用。施工单位可通过限制砂浆流量的方式，减少单位时间内灌注入岩缝中的砂浆数量。在具体的实施过程中，施工建设单位可将砂浆流速控制在10~15Lmin之间。通过有效降低砂浆的流动速度，从而显著提升砂浆的沉淀时间，并加快砂浆的凝结速度。施工单位可通过减低灌浆压力，减缓砂浆流动速度的方式减少输浆数量。在实际操作过程中，施工单位应当通过减低砂浆压力，使砂浆保持稳定的自流状态。在砂浆进行自流的过程中，砂浆能够自行凝结。需要注意的是，施工单位应当对砂浆压力进行实时把控，确保砂浆一直处于自流状态，防止砂浆断流并凝固。

5水利灌浆施工技术中对灌浆材料进行优化

为了保障灌浆技术的整体性，最重要的就是拥有好的灌浆工艺技术和性能优良的灌浆材料。一般在施工中的材料分为以下类型：（1）水泥，水泥是施工建设过程中最常被用到的一种施工建设材料，水泥的性能质量较为稳定，凝固以后可以变成胶结体。水泥的选择要依据灌浆所需要的要求来决定，水泥一定要符合生产和使用的条件，注意过期或者放置受潮的水泥不能使用。如果水泥地质比较细，一定注意水泥的存放时间，绝对不能受潮。（2）水玻璃浆体是水泥进行配奖工作中必须使用的一种浆体，它的加入可以提高浆液对工程的适用性。（3）化学浆液，是一种和真溶液很相似的浆液，有一定的特殊性，黏度比较低对凝结时间可以进行精准的把握。虽然这类浆液有很大的优点，但是它的价格相对昂贵，而且有毒，会给环境造成一定的负担。应当选择抗老化性佳、抗腐蚀性强的材料，所以在一些较差的环境之下，还可以按时的完成工作任务。

6结语

随着经济的不断发展，我国的水利工程的施工技术也得到了不断的进步，但是在实际的施工中仍然存在很多的问题，灌浆施工在水利工程项目施工中占据重要地位，且施工难度较大，施工过程相对复杂。由此可见，灌浆施工的质量会对水利工程项目建设整体质量带来直接的影响。这就要求施工技术人员更加需要去关注和研究这些常见问题，寻找科学有效的解决方法，进而不断提高我国灌浆技术在水利工程建设中管理应用。

参考文献：

[1]张春梅.水利施工技术与灌浆施工分析[J].科技创新与应用，2016（33）：228.

[2]赵加敏.水利施工技术及灌浆施工的应用研究[J].科技创新与应用，2016（21）：252.

[3]孙立明.浅析水利施工技术及灌浆施工应用[J].黑龙江科技信息，2016（05）：171.

论文作者:曹志平,张健

论文发表刊物:《防护工程》2019年10期

论文发表时间:2019/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/43e565c361e1958a97112c6c.html