# 装配式混凝土建筑的施工工艺分析论文_曾强

中国十九冶集团有限公司 四川省成都市 610031

摘要：混凝土装配式施工技术与传统的施工技术相比更加环保节约和经济适用，并且造价较低、施工质量高、施工工期短、使用性能优良，具有广阔的发展空间。因此，文章针对装配式混凝土建筑施工工艺，探讨了混凝土装配式住宅建筑施工技术优势，提出了混凝土装配式施工技术优化措施，旨在为混凝土装配式住宅建筑施工技术的更好推广。

关键词：混凝土，装配式建筑，施工技术

1混凝土装配式住宅建筑施工的优势

1.1工期优势

构件在工厂里预制好，现场吊装施工简单，养护时间短。PC板的外墙和面砖、窗框等已在工厂里做好，现场不需要外脚手架，局部打胶、涂料仅用吊篮就行，不占用总工期。对10〜18层楼，仅此一项就可以节约工期3〜4个月。

1.2利于推进资源整合，提高管理效率

在装配式建筑全面推进产业化后，盖房子、卖房子，就像去商场采购，构件是标准的，结构是可以组合的，装配可以很简单地完成。PC构件在一定程度上是已完产品的拼装，组合，管理轻松，效率高。可以降低管理人员工作强度。

1.3提高工程质量

混凝土装配式施工技术在住宅建筑中的应用为预制施工，因此在质量控制方面，经过了双重的验证和测试，预制材料的验证测试；预制成品的验证和测试。另外由于预制施工中通过模版操作进行预制，因此预制“产品”在规格方面，应用性能方面较之传统的现场施工技术，有着较大的优势。极大的规避了因传统施工中的质量监管不到位，造成的工程施工质量不合格，以及工程施工偷工减料现象的出现。由于混凝土装配式材料应用中其为预制生产，因此如施工建筑要求较为特殊，其可在预制材料中加入一定的隔音、保温等材料，以此发挥混凝土装配式施工的综合优势，并且达到减少施工工序合理管控施工成本的目的。工厂化施工，同时减小了渗漏、裂缝等通病防治压力。

1.4环境保护

传统的建筑施工技术中，建筑材料的有害物质、施工的粉尘、运输材料的噪音对人们的生活环境都有影响，整个工期可能长达几年，对于附近居民的影响大。而混凝土装配式住宅施工技术由于是预先在设定好的标准下进行建筑主体材料的生产，材料的生产工艺进一步的提高，从而在运输中、装卸、堆放中减少对建筑工地附近的污染，避免环境污染。模板的重复利用率高，施工垃圾和装修垃圾、材料消耗、用水量大幅减少，建筑节能大幅提高，装配式建筑现场工人可以减少89%，大大缓解了施工现场的环境压力。

2混凝土装配式住宅建筑施工工艺要点分析

混凝土装配式住宅建筑施工技术在建筑房屋设计中发挥着重要作用，它在实际施工操作过程中，对建筑设计整体平面布置及内部规划有着先进指导作用。因此，必须充分把握混凝土装配式住宅建筑施工工艺的技术要点，保证装配式住宅建筑施工质量满足设计要求。

2.1调配技术要点

混凝土材料质量是影响装配式住宅建筑构件质量的重要因素，因此施工技术人员必须把握好混凝土建筑构件调配要点。进行混凝土调配前，施工技术人员必须先了解住宅建筑工程的需求，有针对性地调配出满足施工质量要求的混凝土材料，调配时可采用实验调配的方法，即选取一定的试验品材料进行混合比例调配，保证调配出来的混合物比例与实际工程施工所需的混凝土比例相近，之后再继续加入施工材料进一步调配出满足工程需求的混凝土。需要注意的是，施工技术人员必须加强对混凝土材料配合比的控制，在调配混合物时要注意定时加入适量水对混合物进行稀释。当调配出的混凝土颜色均匀时，则表明调配出来的混凝土质量满足要求，可以正式投入施工使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2安装技术要点

在装配式住宅建筑施工过程中，建筑构件安装技术应用十分广泛，例如PC板、叠合阳台板、楼梯板、飘窗、预制外墙板等设施都需要利用到安装技术。施工技术人员在安装PC板时，应科学选择临时固定架，保证PC板的拼接安装不会影响后续的混凝土浇筑施工。在安装飘窗时，必须处理好螺栓和螺母之间的连接，确保飘窗安装不会出现质量通病。安装楼梯板时，要做好楼梯板的支撑处理，保证楼梯板在安装完成后不会出现因支撑强度不足而坍塌的情况。安装叠合阳台板时，利用螺栓固定好阳台板，同时控制好叠合阳台板的高度，确保阳台板安装满足设计要求和使用需求。在进行预制建筑外墙板安装时，要根据建筑平面设计图纸控制好预制外墙板的安装位置，保证外墙板的支撑能力满足施工质量要求。

2.3浇筑技术要点

浇筑技术主要应用于装配式住宅建筑PC板、叠合阳台板、混凝土墙体的施工。浇筑技术质量好坏会直接影响装配式住宅建筑的结构强度，从而影响住宅建筑的使用安全性能。若施工技术人员没有把握好浇筑技术要点，就容易引发施工质量问题，降低建筑结构的强度，造成施工安全隐患。因此，施工技术人员在进行浇筑施工时，要注意以下几方面：在浇筑PC板时，要自上而下浇筑混凝土从而控制好混凝土浇筑高度，保证PC板的浇筑质量。在浇筑混凝土墙体时，要精确控制混凝土墙体厚度，保证浇筑的墙体不会因为厚度偏差而减小住户的建筑使用空间。在进行浇筑施工时可以选择分层浇筑方式，当墙体浇筑完成后，还要利用振捣器对混凝土进行均匀压实，避免漏振，保证建筑墙体表面均匀平滑，保证住宅建筑墙体的美观性；振捣时要避免碰撞预埋构件、模板和钢筋；振捣时间也要控制好，当石子下沉或浮浆出现在表面时即可停止振动。另外，混凝土浇筑完成后也要定期对其进行养护处理，提高混凝土的强度和刚度。

2.4灌注技术要点

灌注技术主要应用于住宅建筑外墙板的浇灌作业，当施工技术人员完成预制墙板的施工矫正后，就可以借助灌浆套筒将灌浆液灌注到预制墙板中，先从套管底部先开始灌注，再到PVC灌浆孔的灌浆，最后当套筒中灌浆满了，则可用软木塞将溢流孔和灌浆孔严密封堵，保证灌注施工之后的墙板能达到良好的密封性和坚固性。灌浆完成后在四小时内不能使墙板受到振动，以防墙体出现偏移。注意，在进行灌注施工时，要先按照配合比将灌浆液调配好，保证灌浆成分配比合理、灌浆均匀且质量满足施工质量要求。灌注施工要严格按照施工操作工艺有序进行，避免操之过急，必须要等预制墙体矫正后才能进行灌注施工。

2.5吊装技术要点

预制叠合阳台板、飘窗和楼梯板等大型建筑构件的运送安装都离不开吊装技术，吊装技术的实施水平也会直接影响住宅建筑的安装质量水平，当吊装施工出现较大偏差时，就会降低建筑结构的支撑能力，容易引发施工安全事故。因此，施工技术人员在进行吊装作业时，必须控制好吊装施工速度，做好临时支架，吊装做到平稳缓慢，吊装距离作业层3cm处要停顿调整，保证建筑构件吊装位置准确，安装到位，不会给后续的基础设备施工作业带来重大影响。吊装飘窗时，也要在距离作业面3cm处，根据位置线缓慢移动飘窗，当飘窗螺栓调节到穿墙孔洞的位置时，将定制U型飘窗水平放置飘窗上，用溜绳牵引飘窗，再对其进行穿墙稳固处理。

3结语

混凝土装配式住宅建筑施工与其他建筑施工技术相比有很多应用优势。从长远来看，我国的混凝土装配式建筑施工技术的应用推广，有利于环保型建筑的发展，能够推动节约型社会的建设，推动建筑施工技术革新有着重要的意义。因此，施工企业必须加大装配式建筑施工技术的研究力度，推动混凝土装配式施工技术的不断发展创新。

参考文献：

[1]赵雪瑞.混凝土装配式住宅建筑施工技术探究[J].住宅与房地产，2018（13）：211.

[2]陈旭.混凝土装配式住宅施工技术的发展趋势研究[J].智能城市，2018，4（7）：148-149.

[3]邵程旺.混凝土装配式住宅的施工方法探讨[J].工程技术研究，2018（2）：51-52.

论文作者:曾强

论文发表刊物:《建筑模拟》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/43ebb060109a3e754b4e401f.html