# 高层建筑电气设计的主要内容及有关问题论文_刘辉

刘辉 沈阳华维工程有限公司 110169

摘要 基于国家经济整体实力的不断提升与基础设施建设以及城市化建设推进速度的不断加快，这就为我国建筑行业的发展带来了新的机遇。当前建筑行业已经兴起高层建筑建设浪潮，所以本文将对高层建筑中电气设计的主要内容及有关问题进行研究。

关键词 高层建筑 电气设计 主要内容

在我国人均经济收入不断增加的今天，人们对生活居住质量提出了更高的要求。伴随着大量公民向城市的涌入，这就为城市的收容能力带来了挑战。所以推广高层建筑符合社会供给需求，同时高层建筑中电气设计的主要内容与相关问题也逐渐的得到了大众的重视与关注。

一、高层建筑电气设计的主要内容

1.1对高层建筑电气设计中设备总负荷的计算

高层建筑内部使用了大量的电气设备，所以其电力系统承载的电量也比较大。通过对高层建筑电力系统设计的全面分析，有助于完善电气系统的设计，提高电气设备总负荷计算的准确性。当前高层建筑电气负荷计算主要由负荷密度法与系数法两种。

1.2高层建筑电气设备供电选择分析

由于高层建筑对电量需求较大，所以会存在两个供电电源，且彼此之间相互独立、互不影响，二者同时为大楼供电，一旦一个耗尽电量，另一个则会充当备用电源的角色继续为大楼供电。如果两个电源同时断电，那么高层建筑中安装的柴油机组就开始工作，柴油机组在停电后的十五秒内恢复供电，保证高层建筑内的电梯、照明和消防设备等一级负荷用电。这样的设计不仅保证了高层建筑供电可靠性，也保证了供电居民的安全性。一般我国的高层建筑用电负荷和参数都是依据建筑的实际功能用电来设计的。

1.3高层建筑供配电的设备选择

高层建筑内部供配电设备相对较多，大量的变压设备、高低压供电设备、应急设备等都共同存在与建筑内部。一般高压供电设备的开关柜通常为真空开关手车式柜，而低压供电设备则是固定配电屏式，需要注意的一点是，变压设备在使用中绝对不能够让油浸泡，否则将会引发火灾。为了避免高层建筑突然断电造成了危险，一般其内部都会安装应急的燃油动力发电机，从而提高了电气设备设计的安全可靠性。

1.4高层建筑照明设备设计分析

照明系统是高层建筑中不可或缺的重要组成部分。一般在照明设备的设计中主要由灯具、光源等几个因素组成。通常时候，在进行灯具的选择与布置的时应重视其节能环保的标准、保证其得到安全使用的要求，其外观还应该具有一定的美感，但是大多时候还是选择简单大方的灯具比较好。在进行光源选择的时候，应根据建筑的实际状况进行确定。在进行照明设备选择设计时，应做好照度的控制，设计理念应遵循节能、环保的相关要求。

1.5高层建筑高低压配电系统的设计

当前我国高层建筑内部供电计费的方式以高供高计为主。在电压输出端一般都装有电度计费表，一般采用电价法计费。高层建筑内部大多使用的变压器容量较大，从而降低变压器使用的数量、节约楼内空间。为了提高供电的稳定性，低压母线之间往往需要安装联络装置。在进行高层建筑配电线路选择的时候应基于不同电压线路敷设距离及负荷状况进行电缆负荷等级的选择以及线路的设计。

1.6高层建筑防雷与接地设计

由于高层建筑高度较高，所以做好防雷设计十分重要。在现代高层建筑防雷设计的时候一般以安装避雷针与接闪带为主，不过最近出现的发射型避雷针与消雷器也在被广泛的使用。虽然后两种防雷设施一定范围内得到了使用，但是其可靠性依旧存在争议。由于高层建筑以钢筋混凝土为主要材料，其整体稳固性非常好，所以防雷的关键就是做好金属管线的接地。在具体的防雷接地过程中，必须做好保护、防雷、工作三合一联合接地系统的设计与完善。其接地电阻通常按照最小要求设计，一般都是1Ω以下。利用建筑物的钢筋混凝土基础作接地板。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆尽管基础钢筋等自然接地体已能满足接地电阻的要求，为更好达到接地电阻要求，还可装设水平的人工接地体，将主要的建筑物基础连接成接地网，这对均衡电位，提高安全性都有好处。

二、高层建筑电气设计的有关问题

2.1在电气设计中未能够遵守或偏离规范规定

如果在进行电气设计的过程中没有严格的遵守相关设计规范，就会造成设计的安全性的缺失。比如说在高层建筑抵押配电线路中使用了不符合规定设计的要求的界面电缆。由于民用高层建筑用电负荷绝大多数为单相负荷，三相负荷不平衡必然导致中性线通过不平衡电流，随着电脑及各种家用电器设备的发展与普及，低电压网高次谐波污染日益加剧，3次整数倍及非三次整数倍奇次谐波均构成中性线电流、中性线过电流并由此引发电气火灾的现象也日渐增多。为此，相关设计规范已规定民用建筑配电系统的干线、支干线及支线的导线截面原则上均应选择N或PEN线截面与相线截面相同。然而当前仍有为数不少的名用高层建筑配电设计中扔沿用80年代前曾采用过的做法，选用的N或PEN线截面仍为相线的1/2甚至1/4-1/3，这也是最常见的电气设计安全问题之一。另外还可以是在变配电设备位置的选择中违背的设计规范，没有考虑到设备使用的安装及运输、维修等问题。通过对近些年我国高层建筑项目的分析，发现很多单位在变配电设备的配制中都没有遵循相关设计规范规定，从而为高层建筑电气系统的使用埋下了安全隐患。

2.2在高层建筑电气设计虑深度方面存在不足

目前电气施工图设计深度达不到建设部《建设工程设计文件编制深度规定》要求的现象相当普遍，现有的设计文件可实施性存在不足，从而使得施工企业在安装中遇到各种困难或者出现安装错误；同时，由于设计文件内部存在设计错误等原因未能够被及时发现而引起的影响建筑电气系统性能发挥的问题也比比皆是。但是由于我国近几年建筑行业发展较快，内部规定没有得到良好的完善，最终就导致很多企业提供的电气设计文件只在系统设计图的设备符号周围标准需要的设备型号，面对当前国内外市场众多同型号的不同生产厂家的时候，不知道从哪里下手，最终造成了各种错误的出现。

三、高层建筑电气设计中应注意的问题

高层建筑电气设计应重点注意以下几点问题：第一，高层建筑内部存在大量照明、给排水等服务性设备，其电量需求大，所以对供电可靠性要求较高；第二，高层建筑中所使用的照明及动力符合应避免共用干线，在设计中供电方式应以反射式、母线槽配电式为主；第三，在高层建筑的顶棚应以标准化、系统化吊顶设计为主；第四，应重视电气设备光线防火措施的实施；第五，由于高层建筑内部用电设备较多，且多为分散分布，所以为了做好集中管理工作，应建立电脑管理及监控中心，对相关设备进行管理、监控；第六，应、实用、经济合理等设计要求，要将建筑电能消耗指标纳入经济性指标分析当中对高层建筑内部使用的灯具等电器设备、穿透墙体布置的管线、建筑伸缩缝等进行防震设计处理，从而提高电气设备的防震、抗震能力；第七，由于高层建筑人口密集程度大、电气设备多、供量需求大等特点的存在，导致其极易发生火灾，所以其消防设计必须到位；第八，高层建筑电气设计应遵循环保、节能、安全。

总之，做好高层建筑电气设计工作有助于提高高层建筑的整体质量。本文通过对高层建筑电气设计内容及相关问题进行了简要的分析，在未来的发展中只有严格遵守国家法律法规，做好施工设计以及材料质检等工作，才能够进一步提高高层建筑电气工程施工质量。

参考文献

[1]段红海 试论高层建筑电气设计的主要内容及节能原则 科技与企业 2013年10期

[2]程锦平 浅论高层建筑电气设计内容及注意事项 科技创新与应用 2014年30期

[3]张敬涛 浅谈高层建筑电气设计的主要内容及节能原则 中国新技术新产品 2011年22期

论文作者:刘辉

论文发表刊物:《中国科技教育·理论版》2016年第2期

论文发表时间:2016/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/43ee77a74b51a8d3a6785106.html