# 浅谈对卫生间加强型中空螺旋排污管配件的改进论文_李荣繁

广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 广西南宁 530022

摘要：室内卫生间是现代人们生活不可缺少的一部分，卫生间防水施工质量好坏直接关系到其功能的发挥。虽然目前建筑防水材料性能已经有了很大的改善，施工质量也得到了显著的上升,但是时至今日,卫生间渗水问题仍然时有发生。通常而言，卫生间防水需要遵循防水与排水相结合的原则，主要是以防水为主，注重排水功能，需要采取刚柔并济的措施。本文是针对卫生间产生渗漏问题，对新型加强中空螺旋排污立管配件创造性改进，以达到更佳的预防卫生间渗漏问题。

关键词：卫生间；排水；加强型中空螺旋排污立管；配件；渗漏；改进

1、工程概况

南宁市新民路24号危旧房改住房项目位于南宁市青秀区东葛路与新民路交汇处，本工程地下3层，地上由4幢高层单体组成，总建筑面积约为10.8万㎡。地下室1～3层为汽车库；A#楼1层为架空层，2层至33层为住宅；B#楼1～4层沿街部分为商铺，2层～4层非临街部分为住宅，5层至33层为住宅；C#、D#楼1～3层为商铺和物业用房，4层至32层为住宅。经统计：住宅套数为615户，卫生间总计约1036间。本工程采用污、废水合流排水方式，最高日排水量为451.13m³。其中卫生间的排污立管采用特殊单立管旋流降噪排水系统，立管为加强型中空内螺旋管，配套的专用管件采用同层旋流三通、内塞型检查口、底部大曲率异径弯头。

2、卫生间渗漏问题的提出

广西区政府的第一个危旧改项目是公司重点项目，建设单位及公司从项目基础施工开始，就一直强调要严抓建筑防水工程的施工质量，而卫生间的防水施工质量关系到每个住户的切身利益，因此项目部高度重视该分项工程的实施。在本工程卫生间单立管施工过程中，项目部遇到以下难题：本项目卫生间回填采用陶粒混凝土，由于陶粒回填层内部空隙较多，在卫生间使用过程中，如果管道连接胶粘剂老化，沉箱底部不可避免会出现积水现象，因此采用同层排水方式时，需设置沉箱二次排水装置。而市面上能采购的旋流降噪三通，在设计时仅考虑坐便器的施工情形，本项目537个蹲便器卫生间（沉箱高度500mm）在施工时由于存水弯的设置，三通的二次排水口比沉箱防水层要高50mm，原设计的二次排水装置无法起作用，造成卫生间底板渗漏隐患。因原设计无法达成沉箱二次排水的问题，该如何解决项目蹲便器沉箱的特殊单立管排水系统，确保沉箱无渗漏隐患？为此，新型加强型中空内螺旋排水立管由于配件的特殊构造很容易产生渗漏是我们排水管安装过程中必须解决的难题！

3、卫生间加强型中空螺旋排污立管配件容易产生渗漏处理方案的提出

针对在原同层旋流三通的设计基础上进行创新改进，解决采用蹲便器的卫生间特殊单立管排水系统，沉箱中无二次排水的问题。项目部借鉴以往的卫生间双立管排水系统：通过在立管与楼板交接处增设排水孔实现，但是特殊单立管排水系统又不同于双立管排水系统，旋流三通作为特殊单立管排水系统中的一个独立配件，也是系统中增加排水流速、减少流水噪音的重要部件。如果只是“依葫芦画瓢”，采用在立管与楼板交接处钻孔的“土办法”，会不会造成另外的漏水隐患，这不得而知。但是，通过对沉箱二次排水方案进行周全的考虑，并进行现场实践活动，是可以解决这一问题的。以下是由原供货厂家提供的二次排水处理方案原理图：

依据以上二次排水的原理，围绕“因原设计无法达成沉箱二次排水的问题，该如何解决项目蹲便器沉箱的特殊单立管排水系统，确保沉箱无渗漏隐患？”项目部对这一问题开展专题讨论会。围绕课题提出了两个大的处理思路：1、异层排水；2、同层排水。项目部顺着这两个大方案梳理出多条意见和建议，经讨论总结以上二次排水处理方案得出四个子处理方案：①异层三通侧排、②异层地漏侧排、③同层三通侧排、④同层地漏侧排。

4、确定最佳处理方案

针对以上四个子方案，项目部成员分别从技术可行性、施工工期、经济合理性、施工难易、施工影响等方面进行分析、评估：

方案一做法：异层三通侧排法---直接更换采用异层旋流三通，并通过在沉箱底部新增一个DN110-DN50的普通三通，侧边管口采用一个管径转换装置DN50-DN20，通过这个DN20的小孔排出沉箱积水，达到二次排水的目的。

方案二做法：异层地漏侧排法---通过在沉箱底部钻孔，增设一排水地漏，沉箱中积水通过地漏→DN32管→普通三通→立管，从而达到二次排水的目的。

方案三做法：同层三通侧排法---通过在对同层旋流三通进行改造，将原三通的侧排孔移至DN160的套管上，并在套管与同层旋流三通交界口位置填塞防水填料。

方案四做法：同层地漏侧排法---沉箱底部采用水泥砂浆从找坡，在最低处设置地漏，通过DN20的PVC管，连接至同层旋流三通的新增侧排孔（通过新增套管实现），并将原侧排孔封堵。

项目部经过对以上四种处理方案从技术可行性、施工工期、经济合理性、施工难易、施工影响五个方面进行分析评估对比得出：同层三通侧排方案技术基本可行、施工难度一般、改造的渗漏隐患风险不高，措施费用较低、缩短了施工时间，比其它三个方案优。为此，项目部决定选用方案三——-同层三通侧排法作为沉箱二次排水的处理方案。

5、实施效果

本项目采用所有卫生间采用同层三通侧排法作为沉箱二次排水的处理方案后，项目部通过沉箱蓄水试验均合格，且箱内积水能通过侧排孔全部自行排水，达成了项目部制定的目标——-“解决了采用蹲便器的卫生间特殊单立管排水系统沉箱中无二次排水的问题”。

5.1效果检查

（1）本项目的所有卫生间沉箱蓄水试验均合格。

（2）沉箱内积水可以通过新设的三通侧排孔排入立管内，实现了二次排水的功能，达到了预期的目标。

5.2经济效益分析

经计算，本工程卫生间立管套管安装实际发生成本为：

（1）套管及防水填料新增费用：537套×20.8元/套=11169.6元；

（2）人工费：21.5工日×250元/工日=5375元；

（3）项目部创新改进活动经费：2000元；

总费用合计为：18544.6元。

假设仍采用普通旋流降噪三通进行安装，按以往经验统计，沉箱由于积水原因导致需要施工方返工的数量占比为2%左右，即本工程约需返工处理11个沉箱，而隐形的返工处理费用计算如下：

（1）破除及垃圾清运费用，300元/个×11个=3300元；

（2）沉箱防水施工及回填：55元/㎡×11个×（4.6+4.3）㎡/个=5384.5元；

（3）沉箱便池安装及重新回填：（150+206）元/个×11个=3916元；

（4）天棚腻子修补费用：10元/㎡×11个×4.6㎡/个=506元；

（4）瓷砖铺贴费用：400元/㎡×11个×4.6㎡/个=20240元；

经以上各项统计得出，本工程返工处理费用合计约为：33346.5元。

通过此次创新改进活动，本工程间接节约了14801.9元，达到了可观的经济效益。

6、结束语

建设单位及公司从项目基础施工开始，就一直强调要严抓建筑防水工程的施工质量，而卫生间的防水施工质量关系到每个住户的切身利益，如卫生间因积水导致渗漏问题将会给公司带来难以估计的恶劣影响。本项目通过对卫生间加强型中空螺旋排污立管配件容易产生渗漏进行创新改进活动，解决了沉箱的二次排水问题，消除了卫生间因积水原因导致的渗漏隐患，获得了业主、监理、社会各界人士的一致好评，赢得了良好的口碑，树立了品牌，使企业在本行业和社会上的影响力进一步得到提升，同时也使我公司参与后续建设项目投标的竞争力得到了提高。

参考文献

[1]张宏楼. 关于装修工程防水施工——浅谈卫生间防水施工质量控制实际运用[J]. 中国建筑装饰装修, 2015(9):122-122.

论文作者:李荣繁

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/44042a568b06bdad3b19f44d.html