# 高层建筑节能施工技术要点分析论文_徐广彬

身份证号码：12022219910909XXXX 天津 301700

摘要：当今，随着我国经济的快速发展，而为了能够减少能源的使用，各个行业在积极完善相关的对策，在高层建筑的施工中，也将节能理念融入其中。因此，文章将对高层建筑节能施工技术要点进行分析。

关键词：高层建筑；节能；施工技术；要点

引言

近些年来，随着我国建筑行业的不断发展，建筑工程的规模不断扩大，高层建筑的数量也得到了极大的提升。在可持续发展理念的影响下，在高层建筑工程施工中，节能技术的应用变得越来越广泛，如何在保障建筑工程施工安全和质量的前提下实现各项资源的有效节约就成了当前阶段施工单位需要重点关注的问题。本文将就这一主题进行深入研究，希望能够为我国高层建筑绿色施工提供一定的参考。

1高层建筑节能的施工要求

近年来在我国城市建设过程中，高层建筑已成为城市建筑的主要形式，也是未来城市建筑发展的主要趋势。所以做好高层建筑节能施工具有极为重要的意义。高层建筑节能通常情况下可以从外墙、屋面和门窗等几个方面入手，通过提高高层建筑围护结构的热阻值及密闭性来实现建筑物使用能耗的节约。在高层建筑施工过程中，需要针对高层建筑节能设计施工图，并针对其自身的特殊性来制定切实可行的施工方案，对施工质量进行有效控制，确保施工过程中严格按照相关的操作程序进行，同时还要确保施工周期。做好施工人员技术交底工作。施工过程中不仅需要选择质优价低的节能建筑，同时还要做好质保资料查验和试配工作，质检人员需要在施工过程中把好质量关，特别是需要做好隐蔽工程的验收工作，确保整体工程的质量能够得到有保证，节能目标能够实现。

2高层建筑在节能施工中的注意事项

2.1注重建筑墙体使用材料以及技术的节能性

通过对多数高层建筑的了解，其在墙体施工中，主要使用的材料便是空心砖。在建筑物的承重墙堆砌时，需要将整砖平铺与墙体施工标线中，但该项环节的施工过程中，空心砖不能够根据墙体形状的需要进行调整，因此若在墙体施工时出现需修整处，还需使用实心砖将其补充。在墙体内若需要涉及管道贯穿，应用实心砖堆砌，在此环节中，应参考管道走向以及相关的数据，判断预留孔洞的大小，避免因孔洞直径不精准影响后续的施工。尽量保证施工过程在质量无误的前提下一次性完成，减少因质量问题而堆砌济进行泥沙的重新填充。在堆砌墙体时，若使用空心砖材料，则需要仔细的研究施工图纸，并与水电设计的人员联系，提前计划好水电管道需要预留的孔洞大小及位置，需注意结合相关的施工经验，增强墙体的保温性，并降低墙面在后续的使用中出现裂缝或渗水的可能性，充分发挥空心砖的作用，提升墙体施工的质量。在对空心砖组织固定的过程中，可根据需要的材料用量搅拌砂浆，避免出现施工材料浪费或偷工减料的现象，需按照工程的标准对墙体进行砂浆浇灌，减少墙体出现裂缝的几率。在搭建空心砖墙体时，保证砖块之间的契合与均匀。在墙体与屋顶、或门窗的连接位置或转折点，应特别注意其严密性。

2.2门窗节能施工

（1）增强门窗的气密性和保温性在门窗节能施工中，需要有效的确保门窗的气密性和保温性。在当前高层建筑施工过程中，通常会使用内衬钢材窗框，配合中空玻璃或是低辐射的中空玻璃，这样可能有效的提高热舒适性。（2）使用低辐射新型玻璃低辐射新型玻璃具较非常低的反射率，其将半导体氧化物薄膜镀在原有玻璃的表面，对于红外光和其他可见光和较高的透光率，有效的降低了光的反射作用。利用这种新型玻璃能够获取大量的太阳光辐射能力，有利于建筑物保温性能的提高，与单层玻璃相比具有非常好的保温效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3利用新能源

在高层的建筑节能环保上，新型可再生能源的运用至关重要。可再生能源通常指的是环保的清洁可循环性能源，比如说太阳能、潮汐能、地热能、风能这些清洁的新型能源。人们对各种太阳能的利用方式已经有了一番探索和成果，发展方向比较清晰，使太阳能在某些领域得到了广泛应用，但从总体来说，目前太阳能在建筑方面的利用规模还不大，技术算不上完善，成本也太高，仍然需要继续尝试实验和研究。关于地热能的运用，对于节能建筑来说，一方面地热能的高温可用来进行发电或热能烧水提供采暖热能等；另一方面还可用地热能的泵与地道通风管道，达到低温地热实现供暖的目的。风能发电机常用于各大型的风力发电场和常遭受强风的超高层建筑上，在上海和北京已有不少成功的项目，在高层建筑领域，最为常见的风能利用设计还是通风管口。

2.4保温屋面施工

（1）建筑节能材料的选择一般情况下，在屋面板和防水层之间设置导热系数小、容重低、吸水系数低的保温材料，如散料加水泥现场浇筑的珍珠岩、浮石、炉渣；板块状有聚苯乙烯、水泥或沥青珍珠岩板、加气混凝土块、水泥蛭石板；现场发泡浇筑的有粉煤灰、水泥和硬质聚氨脂泡沫塑料为主料的泡沫混凝土。（2）屋面保温施工的准备工作屋面保温施工时的隔热材料，可以采用60mm厚挤塑板聚苯乙烯板。进场前，应检查保温材料是否具有技术性能检测报告、质量合格证等相关资料，导热系数、抗拉强度、软化系数等指标是否符合设计要求。在完成基层施工后，要清扫干净基层表面，使之干燥、平整后，才可以进行保温材料的铺设。（3）屋面保温层的施工施工现场存放保温材料时，应注意防潮，防止污染和损伤。屋面保温层不能在雨天施工，同时，在雨季应采取遮盖措施。施工过程中，聚苯板块要铺平垫稳，用同类材料的碎屑嵌填实相邻两块板之间缝隙，表面要和相邻两板的高度相同。（4）屋面保温层的质量验收对于基层、隔气层和屋面热桥等部位，应进行隐蔽工程验收，并有详细的图片的资料和文字说明。用于屋面的保温隔热材料，其压缩强度、阻燃性、干密度或密度等应符合相关标准的规定。屋面保温隔热层的厚度、敷设方式、屋面热桥部位、缝隙填充质量的保温隔热做法，应符合相关要求。板状保温材料的保温层厚度不能大于4mm，误差不能超过±5％。

结语

环保节能技术的运用是建筑发展的大趋势，主要目的还是让能源利用率变得更高，减少能源的损耗。在高层建筑环保节能方面前期投入的研究和成本虽然可能都是不小的，但那都是值得的。在这个能源危机的时代，由于占比较大，高层建筑节能环保技术的研究、发展、运用对建筑行业有着非比寻常的意义。综上所述，环保节能在高层建筑的设计和施工中都显得尤为重要。所以在高层建筑的节能设计施工中，都必须合理运用，综合考虑各种节能技术的使用可能，按照其节能技术水平和建筑节能的可行性，注重一些细节元素的处理，如日照采暖、门窗通风、空调能耗等。可以说，高层建筑的节能技术运用与研究，为今后建筑的可持续发展铺平了道路。

参考文献：

[1]陈亮.节能环保技术在建筑施工中的运用[J].住宅与房地产，2017（24）：202.

[2]崔连刚.房屋建筑工程中的节能施工技术探析[J].住宅与房地产，2017（36）：181.

[3]袁军.房屋建筑工程节能施工技术研究[J].工程技术研究，2017（11）：80-81.

[4]毛裕国.建筑节能现状及对策探析[J].工程技术研究，2016（07）：235.

[5]吴晨．解析在绿色建筑设计中高层民用建筑设计的应用[J]．建材与装饰，2017（44）：91－92．

[6]满乐，王绍刚．建筑节能中外墙保温技术的应用[J]．工程建设与设计，2018（6）：31－32，35．

论文作者:徐广彬

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4438837f8dbaf06d4e018efe.html