# 基于10kV高压供配电设计探讨论文_陈明开

（江门电力设计院有限公司 广东江门 529000）

摘要：对于高压供配电线路的控制，在整个电力系统的控制中尤其重要。在整个电力系统的有效运行过程中，高压供配电线路的主要作用是传输和配送电能，因此高压供配电线路的设计是否科学、合理，运行状态的优劣将直接影响到整个电力系统是否能够有效地运行。这就要求在电力运行的管理之中，大大加强对高压供配电线路的科学、合理设计。

关键词：10kV高压供配电；设计要点

引言

对于城市电网来说，10kV高压供配电设计是其中比较重要的组成部分，其直接负责向用户供电，有效的提高了配电网的建设水平。因此，对于电力企业来说，要尽可能的推动配电网自动化发展，建立一套集智能化、自动化及信息化为一体的配电网，以确保供电的安全性与稳定性。

1 10kV供配电设计中的常见问题

1.1设计工作前没有明确电源位置

供配电设计工作必须结合周围环境、建筑实际情况、供电电源地点等相关信息进行开展，但是大多数10kV供配电设计工作者在没有明确电源位置时就开始设计工作，这是现阶段10kV供配电设计中最常见的问题之一。没有明确的电源位置，设计工作者就不能全面、详细的了解到实际设计场所的环境条件，也不能清楚的知道工程中是否具有开关房、电房类型及数量，如果施工人员按照未了解实际情况的10kV供配电设计进行施工，那么工程出现返工问题的概率就会大大提高，其结果是不仅影响到施工的进程，还会造成时间、财力和人力等方面的浪费。

1.2电费计量表设置不科学

通常情况下，10kV供配电设计中电费计量表分为供电部门所使用的电费计量表和小区等物业部门所使用的电费计量表。现阶段，供电部门所使用的电费计量表存在不合理的情况，有很多地方会出现多设的现象，这会浪费资源和资金；还有部分地区出现少设的问题，使供电部门不能良好的实现对用电的控制，特别是在一些存在复合用电的综合楼房中，综合楼房中的住户类型不同，既有商业住户，又有普通居民，如果都按照同一个标准进行计费，就会造成电费不合理的现象，从而引起住户与供电部门之间的矛盾。因此在设计工作时，需要注意电费流量表的设置问题。

1.3其他设施安放位置问题

1.4电缆线选择问题

电缆线的选择是10kV供配电设计中重要的一部分，如果电缆线选择不合理，很容易造成电缆线的老化。在进行电缆线选择时，主要存在以下两种问题：首先是没有明确工程外部环境，选择了YJV型交联聚乙烯电缆，这类电缆虽然质量很好，但价格也相对较高。如果是在室内环境中应用，根本不需要应用此类电缆线；其次是由于缺少对环境的考察，在进行外部电缆线选择时，很可能会选择VV型聚氯乙烯电缆，虽然该类电缆价格相对较低，但是其使用寿命与YJV型交联聚乙烯电缆相比差很多，这会提高电缆线的更换概率，使得电缆在使用过程中故障频繁，从而影响到电缆运行的安全性、可靠性。

2 10kV高压供配电设计要点

2.1配网子站系统

配网子站系统主要分为监控功能型和通信汇集型子站。监控功能型子站一般负责对辖区内所涉及到的配电终端数据进行采集、处理、控制和应用；通信汇集型子站主要负责对辖区内所涉及到的配电终端的的相关数据进行汇集、处理、转发。实际上，通信汇集型子站所具有的功能包括：终端数据的处理、汇集与转发；终端通信异常的有效检测和上报；远程通信；远程维护和自诊断。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而监控功能型子站所具有的功能包括：通信汇集型子站的所有功能；对所辖区域内出现的配电线路故障进行自动判断、隔离，并确保非故障区域的正常供电。

2.2供配电终端

在10kV配网自动化中供配电系统中，供配电终端一般在电网开关、变电站、变压器、环网柜、供配电工作、柱上开关、供配电线路等环节得到了广泛的应用。根据不同的使用方式可以将其划分为站所终端（DTU）、馈线终端（FTU）、故障指示器、配变终端（TTU）等部分。另外，10kV配网自动化中的供配电终端所具备的主要作用是借助自动化综合装置、远动装置（RTU）、重合闸控制器等来进行供配电系统的正常运行。供配电终端系统的基本功能是：借助模块设计可以提高其扩展性能；对电网运行过程中所涉及到的相关数据进行采集，对故障进行记录、故障设备的诊断维护、实时通讯等功能。

2.3做好导线的防震设计

在现实设计的过程中，要充分考虑到防震的设计要求，档距、风速、地形、风向及线路架设高度等因素可能引起导线的振动，从而不同程度地对线路正常运行造成影响，这就要求在具体的线路设计过程中采取相应的防震措施。因此在进行导线的防震设计过程中，应将导线的安全系数、应力大小、线路途经以及经过的地貌与地形特征等一系列因素进行综合考虑。

2.4 10kV配网自动化系统设计

在对于10kV配网自动化系统进行设计的时候，应该采用多层分布式体系结构，就是一个常见的多层分布式体系结构的配网自动化系统结构。在设计的过程中，可以对于面向对象的开发方法、网络环境下的多层应用程序架构以及开放式系统标准等加以应用，同时再结合实时监控、综合地理信息系统以及数据库管理技术等，就能够使得系统性能得到更好地提升。系统可以将实时SCADA系统和GIS系统作为平台，通过对于FM/AM/GIS、高级分析、生产管理以及数据监控等手段来使其更为有效地结合在一起。在对于FM/AM/GIS软件进行选择时，应该选用实用性较高且较为成熟的产品，而且在对于软件进行采购的过程中，必须要与生产厂家进行有效地沟通，从而保证系统的开放性。而且还可以让10kV配网自动化系统和MIS管理数据相互连接在一起，保证系统能够更好地对于开放数据互连标准加以应用，同时还需要在不影响系统功能的前提之下，尽量地简化一次或者二次设备。

2.5 10kV供配电网规划方法的优化

对于10kV供配电网规划工作而言，技术人员必须要明确规划方法，对其进行创新、优化处理，保证可以达到相关标准，满足未来城市与农村发展需求。①规划设计人员与技术人员需要综合考虑高压站建设工作，明确高压站的建设时间，并科学设置高压站的位置，保证可以合理的划分电力供电区域，提升负荷分配工作质量，增强电力能源的平均化程度。②技术人员与管理人员需要科学分析新增负荷，明确新增电缆的数量，保证架空回数符合相关规定，提升电力系统运行稳定性与可靠性，达到预期的规划目的。③技术人员需要明确10kV供配电网电缆线的长度，科学估测低压线路与配变容量，以此提升规划设计工作质量。④技术人员需要明确开关台数量与干架变容量，增强其发展效果。

结束语

对于10kV高压供配电线路的设计问题，将会直接影响到整个电力系统的稳定运行，与企业的经济效益、社会效益息息相关。设计人员在设计过程中必须要重视10kV高压供配电线路的实际设计要求，综合线路的具体实际情况，进而能够设计出科学、合理的实施方案，确保电能的高效率安全运输，保证整个电力系统的安全稳定运转。

参考文献：

[1]邝凯华．10kV配电线路故障及防范措施探讨[J]．中国科技纵横，2013，36（6）.

[2]陈雷．10kV配电线路故障原因分析及防范措施[J]．城市建设理论研究，2012，43（15）.

[3]刘艳光．10kV配电线路故障原因分析及防范措施[J]．黑龙江科技信息，2010，38（21）.

论文作者:陈明开

论文发表刊物:《电力设备》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/44473c9f66af2de414803cfd.html