# 建筑工程中外墙防渗漏施工技术分析论文_王德亮

身份证号码：37290119880117xxxx

摘要：在新时代背景下，随着城市化进程的加快，建筑行业得到了良好的发展，建筑的质量也随之成为了人们关注的重点。在建筑工程中，防渗漏施工技术是非常重要的一项技术，大部分建筑都需要进行外墙防渗漏施工，如棚顶、门窗等。如建筑出现渗透问题，就表明施工项目整体质量出现问题，进而会影响到人们的生活质量。因此，施工企业需给予外墙防渗漏施工技术足够的重视，对施工中每个环节的施工程序都要做到严格控制，并按照要求施工，在最大程度上防止出现渗漏。基于此，本文主要对相关问题进行分析，以供参考。

关键词：外墙防渗漏；施工技术；应用

前言

伴随着人们生活质量的全面提升，人们对于建筑物的质量要求也在逐渐提高。而建筑工程的外墙是主体结构，对于整个建筑的质量存在直接的影响，所以需要提起足够的重视。从目前建筑结构来分析，建筑外墙的主要功能就是保温、防火、防燥、抗载荷等，如果外墙存在严重的问题，必然会给人们的生命财产安全造成不利的影响。因此，应该加大力度进行外墙的防渗漏处理，选择合适的防渗漏施工技术，从而可以大大提升工程的质量水平。

一、建筑工程外墙出现渗漏的基本原因

1、建筑材料方面的原因。在建筑施工过程之中，混凝土和砌体都是其中非常重要的材料，以此能够有效提升墙体自身的使用效果。由于材料的种类非常丰富，同时使用效果也非常方便，整体十分耐用，因此在施工项目中往往会有着非常高的应用率。然而对于混凝土来说，自身很容易出现热胀冷缩的情况，造成墙体出现干缩的情况，并使得墙面本身的美观性大幅度下降。如此一来，外墙自然很容易会有渗漏情况出现。不仅如此，如果施工人员选择了错误的材料，同样有可能导致渗漏的概率提升。

2、墙体自身问题。根据相关调查显示，造成建筑工程外墙渗漏的重要原因是墙体自身问题。在建筑工程施工过程中，由于施工人员的不规范操作和不合格的施工技术，致使在建筑使用过程中外墙出现了裂缝，进而导致外墙渗漏。具体原因如下：第一，在进行混凝土建筑时，没有对混凝土进行充分振捣，混凝土实际密度无法满足浇筑密度标准，以至于在使用过程中，外墙出现了裂缝问题；第二，在对混凝土进行浇筑时，同时进行了板和墙的施工，外墙浇筑的混凝土没有得到充分沉实，也会造成外墙裂缝；第三，在对外墙进行后期养护管理工作时，没有充分浇水，特别是在温度较高且光照充足的夏季，由于建筑的内外温差较大，进而外墙出现了裂缝。

3、实际施工过程方面的原因。在建筑工程的施工过程中，为了保证施工方便，通常会在外墙结构中预留相应的孔洞，在施工结束后对其进行填补。但是如果这些预留孔洞在后期得不到科学合理的填补处理，则会直接导致外墙结构出现渗漏现象。同时，在外墙装修过程中，如果外墙装修缺乏科学合理性，则极易引发外墙裂缝现象，从而导致外墙渗漏问题。另外，在外墙进行门窗安装环节，墙体结构的砌筑环节，混凝土材料的振捣环节以及后期的养护管理环节等，同样会引发外墙渗漏问题。

三、建筑工程外墙防渗漏技术的应用方法

1、对框架结构墙体的细节做好处理。（1）在施工前，需要结合验收标准，对砌块的质量进行严格掌握，挑选砌体的干燥收缩值不得超过0.5mm/m，抗压强度不得低于5MPa，在对混凝土砌块进行加工时，需要保证其含水率在15%以内。（2）根据相关标准规范，需做好防雨准备，对进场以后的砌块进行妥善管理，针对墙体与梁、柱等地方，需要做好拉结筋构造。并且，在施工之前，需要把砖进行完全浸湿。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（3）在砌筑过程中，针对不同强度和不同干密度的加气混凝土砌块进行分开砌筑。（4）在施工框架结构墙体时，需加强控制每天的砌筑高度，尽量不要超过1.4m。在砌筑框架结构墙体时，需保证其到梁底的距离是200mm。想要有效提升气体的变形稳定能力，需要保证其静待7d。在施工实心同材质的辅助小型砌块时，需要根据相关要求，施工顶砖。（5）针对梁底和柱等交接部位，需要先削除调泥疙瘩，进而保证浆密实填嵌。并且，需要通过1∶1的水泥砂，抹出厚度为5mm的灰，以防由于交接处出现裂缝而导致外墙漏水。

2、外墙抹灰施工技术。外墙抹灰施工前，应该采取必要措施进行基层结构部分的处理，需要保证墙体表面不会存在任何污物、浮尘等杂质，也不会存在松散物等物质。同时墙体结构需要具备一定的含水量，通常应该达到10%～15%之间，这样才能保证外墙结构的施工质量达到标准的要求。在外墙结构施工环节，要按照工程的设计方案和技术标准来选择合适的水泥砂浆施工材料，通过水泥砂浆拉毛的方式以提升结构层与砂浆层的黏结性能，具备较强的防水性能。在墙面部分施工完成后，达到一定的干度之后，应该进行全面的检查与管理，确定是否存在裂缝、裂纹等严重的问题。此外，在外墙抹灰施工完成之后，要组织人员对外墙表面进行必要的喷水养护施工，同时还需要采取必要的防雨、防晒等处理，更好的防护外墙结构，从而可以满足正常使用的需要，也能有效的延长外墙的使用寿命，充分保护内部墙体结构。

3、加强基层的处理工作。为了能够提升外墙的稳定性，在开展施工工作的时候，基层处理的工作同样非常重要，以此促使其变得更为稳定和坚固，以防会有任何塌陷情况产生。在针对基层进行处理的时候，首要工作便是提升施工的规范性，通过使用高压水枪，以此将前面位置上残留的所有杂质全部清理干净，以此保证其有着足够的平滑性。等到完成外墙施工之后，还要对墙体展开检查。其次则是需要做好饰面砖的粘贴工作，在实际粘贴的过程中，理应参照图纸提供的基本要求，以此保证施工更具科学性以及合理性。在完成处理之后，还要做好勾缝的处理工作，以此确保墙体自身的粘结性有所提升。等到所有工作全部结束之后，还要对其进行保养。

4、加强外墙保温层方面的处理。在外墙保温层中应用防渗漏技术时，需要严格控制保温材料的质量，特别是钢丝网材料的质量和玻璃纤维的质量尤为需要重视。在具体的施工环节，要做好材料之间的充分连接，提高材料的防腐功能和防潮功能，特别是墙体的边角位置和窗脚位置，需要利用钢丝网进行特殊处理，避免引发渗漏现象。同时，在进行保温层抹灰操作时，需要严格按照具体施工技术的相关要求与标准，规范施工行为，避免外墙出现开裂而引发渗漏问题。例如，将抗裂剂应用在抹灰层与保温层之间，当第一次抹灰凝结后利用钢丝网进行加固处理，待钢丝网处理稳固状态后再进行第二次抹灰施工，保障抹灰施工的均匀性并预防外墙开裂现象，降低外墙渗漏的概率。

结束语

在建筑工程中，应用外墙防渗漏施工技术是非常重要的，不仅可以有效提升建筑的整体质量，还可满足人们对建筑的安全质量要求。在日常生活中，建筑出现渗漏现象非常常见，并且该问题长期困扰着人们。因此，在房屋建筑工程中，施工企业结合实际情况，通过合理有效的手段，对外墙防渗漏施工技术进行充分利用，进而有效解决建筑的渗漏问题。并且，施工企业需严格根据相关要求和规范来进行施工，进而有效提升施工质量和水平，使人们的生活不受影响。

参考文献

［1］赵天亮，王海军.浅析建筑工程施工中外墙防渗漏技术的作用［J］.城市地理，2019（8）：70-71.

［2］张佳.外墙防渗漏技术在建筑工程施工的运用［J］.科学技术创新，2019（20）：244-245.

［3］李冬冰.建筑工程施工中外墙防渗漏技术的应用［J］.建材与装饰，2019，（26）：33-34.

论文作者:王德亮

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/44513586edcf4a8d8325fe8d.html