# 城市燃气管道施工工艺的探讨论文_陈立基

佛山市华禅能燃气设计有限公司 广东省佛山市

摘要：近年来随着我国社会发展水平与人们的生活质量的不断提高，城市燃气管道也逐步成为我们日常生活中不可替代的一项设备。其主要气源便是天然气，其在国际的能源中占据高达百分之二十的比重，对我国经济发展与环境维护存在重大影响。因此有关城市燃气管道施工项目引起我国各领域的关注。下面我们一起来简单了解下有关“城市燃气管道施工工艺的探讨”的详细内容。

关键词：城市；燃气管道；施工工艺；探讨

在针对城市燃气管道进行规划初期，我们需要考虑当地管道实际运行状况，将各个环节的因素进行综合分析，不仅要符合当地城市的实际情况，还要具备一定程度的预见性。其管道施工在能够满足居民生活需求的前提要，要规划的更符合科学合理性更人性化。在城市燃气管道实际施工过程中还是存在很多问题，因此我们需要严格按照标准要求进行操作，将其可能引发的安全隐患进行有效预防，为之后的燃气管理工作提供良好的基础。

一、当前我国城市燃气管道设计施工管理过程中存在的问题

(一) 监理单位在城市燃气管道施工过程中存在的问题

在城市燃气管道项目中监理单位是非常重要的一个模块，但是在实际施工过程中其作用并没有充分发挥出来，并被很多燃气建设企业所忽视。在城市燃气管道实际施工过程中，其监理单位不具备良好的管理积极性，也无法针对其存在的各种问题提出科学建议和有效措施。其监理单位的相关工作人员也缺乏较高的综合素质，甚至存在较大的员工流动性，多数施工现场的监理工作人员无法履行自身的职责。

(二) 燃气管道施工前没有与有关部门协调

在城市燃气管道规划施工之前，其相关企业没有向当地城市的路政管理单位以及规划部门等组织进行报备，在不具备相关证件文件以及这些相关部门没有对其施工方案进行批准的时候就开始进行施工，如此会给该项目带来很大的隐患问题。开始施工之后因为某些不合格的问题被阻断工程，从而影响其施工进度。如：在燃气管道路过某些公路的时候，若没有和路政管理单位进行有效沟通，则可能会因为当天交通量大而被迫停工，不仅影响了其进度，由此导致的某些问题也无法及时进行处理等。

(三) 燃气管道施工过程中的净距无法达到标准要求

我国针对城市燃气管道颁布了很多条令法规，其中便有燃气管道和建筑物以及其他管道彼此之间的净距要求标准，这些标准是城市燃气管道规划设计的相关工作人员必须考虑遵守的。可在实际施工的时候因为很多城市的地下管道相对较多、较复杂，很难满足其规定的净距离标准。

二、有效处理城市燃气管道施工管理问题的施工工艺

(一) 在燃气管道施工之前就要征得有关部门的批准

在城市燃气管道施工规划图纸和文件作出的时候，就要及时向我国当地城市有关部门进行提交，在这些相关部门同意批准之后，在进行实际施工的准备工作。取得对应的文件证件之后，和城市的各个部门进行沟通协调，从而有效减低交通阻碍等问题的发生，降低影响施工进度的各项压力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

(二) 燃气管道的焊接和安装施工工艺

为了保障城市燃气管道的实际施工质量，我们必须做好其焊接和安装工作，目前常使用的焊接和安装工艺是手工电弧焊工艺。在进行焊接施工前，我们工作人员需要对其将面临的所有焊接材料进行了解，掌握其施工规划图纸、清晰了解其各项标准要求。在进行焊接施工阶段要注意其开孔边缘距离焊缝之间要大于 10cm，若无法满足这项要求则需要以开孔为中心、直径增至一点五倍将其进行焊缝处理。在两个管子进行对接的时候我们要注意将螺旋焊缝避开，两者彼此间的距离要大于15cm。我们要对每个焊缝进行检查，若其成型没有问题，就将焊口的高度加强到0.2cm，与坡口宽相比其焊缝宽要多出0.2cm~0.3cm，注意其咬边的深度要低于0.05cm。

(三) 钢质管道的防腐施工工艺

一般情况下，我们针对质管道的防腐施工工艺主要有两种，即绝缘特加强级防腐、石油沥青防腐。该施工工艺在实际施工之前需将管道表面的所有污物碎屑、铁锈等东西进行彻底清除，可以借助酸或机械进行除锈。其防腐施工工艺采用的方法主要是五油四布，其施工完毕后的总厚度不得低于0.7cm。

(四) 燃气管道的敷设施工工艺有效解决净距不足问题

在城市燃气管道和热力管道或水管道等其他管道彼此之间的净距无法满足标准要求的时候，若燃气管道的管线相对较短，我们可以采用有效解决其问题的施工工艺如下：在其外侧安置两个具有较大管径的套管，并采用具有防水、防腐性能的材料将其开口进行密封。若燃气管道的管线比较长，则我们可以在用户同意的前提下安置一个隔气沟等，选择水泥砂浆的强度等级为M7.5以及砖强度等级为MU10的材料砌墙，将其隔离。

当燃气管道和城市管沟两者彼此之间的净距不能满足标准要求的时候，我们可以采用有效解决其问题的施工工艺如下：在用户同意的前提下，废弃这个管沟。若该管沟不能废弃，我们就采用水泥和沙浆把将管沟墙进行勾缝处理，这其中水泥和沙浆的比例为一比二，同时再用比例为一比三的水泥和沙浆的将墙体涂抹两次，确保其抹面的厚度能够大于二十五毫米，再使用厚度为二毫米以上的热沥青烫面。

结语：

本篇文章针对“城市燃气管道施工工艺的探讨”的有关内容，为大家详细讲解了当前我国城市燃气管道设计施工管理过程中存在的问题，如：施工过程中把别的的管道挖断、回填沙量过少、沟槽深度不够、净距无法达到标准要求、燃气管道施工前没有与有关部门协调等等，同时针对上述问题向大家简单阐述了有效处理城市燃气管道施工管理问题的施工工艺，如：在实际施工之前就要征得有关部门的批准、钢质管道防腐施工工艺、有效解决净距问题的施工工艺等等。

参考文献：

[1]张小华. 住宅燃气管道的暗埋设计与施工Residential design and construction of gas pipeline's dark bury[J]. 中国建材科技,,:1-2.

[2]. 中国城市燃气协会、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会关于联合举办“2012年PE燃气管道应用技术交流培训班”的预通知[J]. 城市燃气,2012,06:51-52.

[3]周淑慧,杜国敏,陈进殿. 积极稳妥高效发展城市燃气业务——中国石油集团城市燃气业务发展之我见[J]. 国际石油经济,2008,06:29-35+96.

论文作者:陈立基

论文发表刊物:《基层建设》2017年6期

论文发表时间:2017/6/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/448eafdedc7b79c64522988f.html