# 10kV电力电缆安装制作工艺分析论文_徐永杰

身份证号码：44190019900906xxxx

摘要：在社会经济的不断发展，科技的不断创新中，我国电力行业在发展中发生了巨大的变化。众所周知，电力电缆对人们的生活和工作都有着一定的作用影响，而且其用途也比较广泛，逐渐获得人们更好的重视程度。现阶段，10kV电力点看的安装制作工艺水平在逐渐上升，为我国电力事业的更好发展打下坚实的基础。基于此，本文就10kV电力电缆安装制作工艺进行科学合理的分析与研究。

关键词：10kV电力电缆；安装制作工艺；分析与研究

在社会经济的不断发展中，我国对电力的需求量也在逐渐增加，电力对我国经济建设的各个方面都有着重要的作用，对人们的生活和工作也有着一定的影响。电力电缆对电力行业的重要性可想而知，在其中发挥不可或缺的重要作用。在能够满足正常运行的基础上，电力电缆还埋藏于地面以下和水环境中，不仅能够美化市容，而且对自然环境也有一定的促进作用。此外，电力电缆在建设中需要的费用比较大，日过发生故障会造成严重的经济损失，所以。怎样能够更好的促进电力电缆安装的制作工艺，已经成为人们需要探讨的话题。

一、10kV电力电缆的安装分析

（一）准备阶段

在对10kV电力电缆安装之前，就要对安装施工的工艺方式进行合理的选择，这种情况下，就要将10kV电力电缆安装的区域环境以及地形等因素进行明确的了解，具体在以下几个方面：第一是将土建工程的安装位置进行仔细的考量，检查孔洞和尺寸方面能否满足安装的标准要求规定；第二是要根据安装的标准需求，设计好电缆的支架、将地基坑进行妥善的处理，之后再将电缆支架固定在螺栓上；第三是将施工现场打扫和清理彻底，保证施工场地的清洁，对孔洞的情况要加强防护措施；第四是按照安装设计的相关标准，布置好电缆曲线滚轴，首先要将滚轴进行良好的固定处理，在进行电缆线的拉动，这样才能够保证工作能够按照标准规定的要求来进行，使得10kV电力电缆的安装质量情况得到有效的保证。

（二）10kV电力电缆安装工作的进行

在进行10kV电力电缆的安装过程中。第一步就是要根据安装工艺的标准要求规定来进行，根据设计图纸中的线路为参考进行电缆线的铺设，并且要对地形、地质条件等因素可能造成的不良影响都考虑妥当，特别是地下斜坡等地方。所以，在进行铺设中要准确的做好铺设工具能够完整，在电缆线的铺设中更加顺利的进行。另外，为了便于后期的检查工作，要将各个环节的设计都进行妥当，并且根据设计的环节来进行电缆线的铺设，如果有必要，还要将每个步骤的进行都采取记录的方式。

第二部是要按照10kV电力电缆的功率和型号，特派专业的技术指导，对电缆的安装过程进行严格的监督和指导。在将发电机组设置完好后，10kV电力电缆的铺设工作才能够正式进行，在此期间，利用电缆输送机来进行电缆线的铺设工作。另外，还要注意的就是电缆输送机的操作，要由专业技术人员来进行对电缆输送机的传送速度来进行合理的把控。在此基础上，专业的工作人员来注意对电缆线的拉动，才能够有效的保证电缆线的可靠性和安全性。

第三步是电力电缆铺设阶段中十分重要的步骤，就是电缆线的固定。待电缆线达到设置的位置时，就要将其进行妥善的固定处理，这对于电缆的使用有着重要的促进作用，也是保证穷稳定性和安全性的关键所在。利用工具进行电缆的固定时，不仅要保证其稳定性，还要保证其具有绝缘性。还要注意的是固定电缆的力量不宜过大，若是过大会导致电缆的绝缘皮造成损坏，造成漏电。因为，电站的供应电力负荷和输出量比较大，因此要利用蛇形的方式来进行铺设和固定。如果10kV电力电缆要在井下进行铺设，就要有效的做好绝缘处理，将电缆绝缘皮进行有效的保护，避免损坏的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、10kV电力电缆的制作工艺分析

（一）10kV电力电缆头的制作工艺

对于10kV电力电缆的安装情况来说，其电力电缆头的作用十分重要，电力电缆头的制作情况对日后工作以及设备口的连接都有着一定的作用影响，所以，就要对这项制作给予高度的重视。首先，在进行电力电缆头制作的过程中，要保证场地的干净整洁，这样才能够满足制作的标准要求。其次是制作电力电缆头的环境要符合标准要求的规定，对环境的温度、湿度等因素进行详细的了解，户外的温度要尽量控制在10⁰C至30⁰C的范围内，灰尘度也不能超过20CPM，而湿度也不能超过60%。在阴雨天气或是有无天气的情况下，不适合施工的进行，会发生危险。接下来就是就是制作电力电缆头时，要讲材料准备齐全，特别是铜导体、绝缘层、半导体层等材料的配备。

电力电缆头的制作工艺有以下几点：第一是在进行制作之前，要将电缆便曾的灰层擦拭干净，保证电缆层面的清洁，再利用器具对电缆进行校正，保证其终端安装的尺寸能够满足实际的标准要求，接下来进行切割处理；第二是将电缆的绝缘皮割开，对铜丝进行校正。在此期间要注意处理铜丝编织线和外半导体层时要尽量小心，避免铜丝和外半导体层造成破坏；第三是要运用专有的工具来对铜丝导体进行处理，另外，铜丝导体法加工顺序并不能够发生改变，才能够保证铜丝导体的安全性；第四是铜丝导体在加工完成之后，要对主绝缘和外半导体层进行处理，反复的打磨，使得其表面处于光滑的状态即可。之后再运用游标卡尺对其直径进行测量，保证能够符合标准规定；第五是利用压线钳将导体的连接部位处理妥当，并且根据要求的规定，进行反复的打磨，保证导体的导电性能；第六是将导体结缘位置进行有效的处理，使得位置与电缆的绝缘层粘合稳固；第七是将编织线进行焊接处理，注意尺寸的掌握要控制好；第八是利用下套管将制作的终端头套牢，与导体进行有效的连接，采用决绝措施来进行。

（二）10kV电力电缆制作后的检查工作

10kV电力电缆制作后的检查工作对后期的安装进行有着严重的作用影响，所以，在制作完成后要对其质量和各个细节进行有效的检查，主要采用的方式是耐压测试。这种方法能够对电缆的制作工艺进行严格的把控，能够对10kV电力电缆的实用性能进行严格的检查，保证10kV电力电缆在以后的工作中保证其稳定性和安全性。正常情况下，利用高压变频串联的方式能够对电力电缆来进行耐压测试。在此基础上，还能够对抗压的持续时间和过程来进行仔细的检验，对局部放电也能够进行测试。对于10kV电力电缆来说，要按照安装电站发电机组的容量的实际情况来进行耐压测试犯非法的选择，只有这样才能够保证耐压的结果的有效性，对10kV电力电缆的安装情况进行合理的判断。

结束语

综上所述，要想保证10kV电力电缆安装制作工艺的有效性和稳定性，就要其中的需要注意的事项进行了解的分析，将其中遇见的困惑进行及时的解决，避免日后有严重事故发生，造成不良的影响。在此基础上还要建立安全可靠的保证机制。使得10kV电力电缆在运行中更加安全和稳定。

参考文献：

[1]李兆阳，翟峰，张敏，李翔.10kV电力电缆安装制作工艺探究[J].低碳世界，2016，02：40-41.

[2]李海威，廖怀东.10kV三芯交联电缆头制作工艺及安装方法引起绝缘击穿常见问题分析[J].广东科技，2006，08：105-106.

[3]马涛，郜志.10kV电缆中间接头制作工艺缺陷分析及改进措施[J].河北电力技术，2015，03：60-62.

[4]许永强.铁路10kV电线路交联电缆头制作及电缆敷设的探讨[J].科技创新与应用，2013，13：140.

论文作者:徐永杰

论文发表刊物:《基层建设》2017年5期

论文发表时间:2017/6/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/44b49da02071b3e4b9367862.html