# 对风景园林工程施工技术的探讨论文_廖伟龙

廖伟龙

惠州铭丰盛建设工程有限公司

摘要：随着我国经济快速发展，城市化的进程越来越快，要更好地改善城市环境，就必须搞好风景园林景观工程。风景园林景观能够形成各种各样的景观，可以满足人们的观赏心理。搞好风景园林景观能够更好的提高城市建设水平，更好地改善人们生活的环境，对城市发展影响很大。本文将重点对风景园林施工现状进行分析，然后对风景园林施工技术中应当注意的问题进行说明。

关键词：风景园林；施工技术；探讨

1 风景园林施工现状

随着我国经济的快速发展，风景园林工程不断增多，人们对环境意识也不断增强，对居住环境的要求也越来越高。我国改革开放也不到四十年，对推行风景园林建设的时间也不长，各个方面都存在许多问题和相关工艺流程的掌握程度都欠佳，因此难免存在一些工程问题：第一，在风景园林建设过程中，需要很多的部门参与才能完成，每个部门与每个部门之间的沟通就尤为必要，在施工之前通常要进行详细的协调和研究，从而保证工程的正常进行。在目前的实际工程施工环节中，管理人员对于不同部门之间的沟通问题重视程度不够，使得每个部门的协调性不足，偶尔存在工程中同时对某一场地进行使用的情况，产生工程施工矛盾，难以满足设计的工程进度要求，延误了工程期限，还会对施工方的信誉产生不利影响。第二，施工单位与设计人员的沟通不够深入，在表达设计人员意图时出现不充分的情况，施工人员没有对设计者的设计意图和核心全面把握，对景观的精髓思想就难以充分体现，从而将园林建设的实际效果与设计期望值产生误差，降低了工程的整体收益。同时施工管理单位的管理精度不足，对工程施工计划和材料的管理不够细致，施工人员工程任务分配不合理，没有全面进行管理和要求，施工中使用的材料和设备是否满足条件。管理不到位，为工程的最终质量产生隐患。第三，施工人员整体素质不高，在我国的风景园林施工过程中，部分施工人员采用的是外雇人员，由于其本身的专业水平较低，整体文化水平也不高，因此对于设计人员的设计理念和设计思想领会存在问题，难以全面表达设计人员想要传达出整体效果，专业技术能力不高。在对工程施工人员的管理环节中，管理人员的管理制度制定不够完善，管理方法比较落后，没有设计严格的方案和计划，因此在施工过程中把握程度也不够，使得施工人员的施工质量不高，导致整体工程质量也难以保证。第四，在风景园林工程管理中，我国一直都是重视工程建设，而对建设完成后的设施养护工作管理不到位，因此出现风景园林工程种植树木较多，但是真正成活的数量有限，还要进行二次操作来保证园林景观，其主要原因就在于对于植物的养护工作存在问题。养护人员的普遍素质较低，对于植物的整体习性了解不足，盲目的进行浇水和施肥等操作，不但降低了整体工程的经济效益，而且人力和物力损失也十分严重，难以保证风景园林景观的美观性。

2 风景园林施工技术分析

风景园林建设是城市发展环境的重要保证途径，也是城市人们的居住环境要求提高的必然要求，风景园林工程可以为居民提供良好怡人的休息空间，而且对保证城市生态系统具有积极效果。城市风景园林景观的增加能够增加城市内生物种类，可以使人们在工作的闲暇时间欣赏优美的风景，与自然环境进行亲密的接触，有效的放松自身的心情，陶冶情操。风景园林工程是城市景观的重要组成部分，因此为了保证其价值的全面实现，需要对其施工技术进行全面的加强，更好的实现风景园林建设的目的，实现自然与人的和谐统一。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2． 1 风景园林施工技术应以图纸为中心

工程设计的图纸是工程开展和施工过程中的重要参考标准，同时也是指导工程全面实施的重要规范，设计人员已经对工程场地内的信息进行全面分析之后才设计出的施工图纸内容，因此风景园林施工过程中应当严格按照工程施工图纸进行施工，严格执行图纸为核心的理念，保证其指导地位不可改变。工程正常开展的基础程序是设计内容的指导，没有相应的图纸进行指导就不能完成施工过程，因此施工人员应当加强与设计人员的沟通，确保工程施工人员的施工思路和顺序与设计人员的要求一致，将设计人员的设计精髓和思想充分的展现出来，保证园林的整体艺术效果。在施工环节中施工人员应当与设计人员保证较高程度的沟通，保证施工操作时能够将图纸中的内容全面落实到场地内部，使景观效果得到保证。

2． 2 重视风景园林施工中的放线问题

在风景园林施工放线操作时，通常采用方格网放线法和平板仪联合法开展工作，在进行定点时，不但要保证种植位置标明，而且对于种植穴的中心点也要进行标注，遵循准确、规范的原则进行放线定点工作，保证将图纸上设计人员要求的行距和株距进行认真落实，提高精度。

2． 2. 1 方格网放线法

方格网放线法适用于测量精度不精确的场地内，其主要原因在于方格网放线法非常容易受到地形因素的影响导致误差偏大，而且方格网放线法受操作人员的主观影响比较大，也会对最终结果产生较大的影响。方格网放线法在没有标志物的场地几乎无法使用，这种方法的主要参照依据就是周围标志物的作用，但由于该方法本身设备要求较低，因此可以在设备条件不良时对于小范围内的场地进行布置。

2． 2. 2 平板仪联合法

平板仪联合法相对方格网放线法的精度要高的多，但是同样对于场地条件的限制比较明显。平板仪联合法在使用时需要将设计图纸平铺于平板上，因此对于天气条件的也有较高的要求，在雨雪天气基本不能进行测量放线工作。由于平板仪在设计理念上是以平面条件为基础的，因此对于起伏较大的地形条件下，其优势也难以发挥。

2． 3 加强植物的存储和保护工作

风景园林工程最重要的元素是植物景观的制造，因此必须重视植物的运输和存储工作，在植物开始运输之前应当通过专业的技术人员对树木进行起苗和装载处理，保证根部的水分达到指定标准，同时在温度较低的季节应当注意保温措施的操作。在进行种植时，操作人员应当根据图纸的设计内容对树木的数量和规格进行查验，检查完成之后才能将其在规定位置上进行种植。如果采用的是相对规则的种植设计，应当注意两边的对称性，行列种植的树木应当处于一条直线上，同时植物的直径、高度和形状应大致相似，避免出现突兀的情况。种植时应确保其处于竖直状态，严禁倾斜。

3 结束语

风景园林工程是一项十分复杂的工程，如果施工技术存在问题将严重影响工程的质量和风景园林设计想要达到的效果。风景园林工程的良好开展能够对整体环境质量产生良好的促进作用，其凭借本身的景观造型和园林植物有机结合为人们呈现出优美的生态环境，对响应可持续发展具有积极作用。

参考文献：

［1］骆海俊． 探究风景园林工程施工技术［J］． 工程科技，2012（04）：260－ 260．

［2］孔宇飞． 试析风景园林工程施工技术［J］． 江西建材，2014（7）：199－ 199．

［3］肖万波． 风景园林工程施工技术分析［J］． 科技创新与应用，2014（9）：98 － 98．

［4］林祥发． 对风景园林工程施工技术中的常见问题的思考［J］． 中华民居，2014（6）：1 － 1．

论文作者:廖伟龙

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/44c4e29f5d9b8efdf91817ec.html