# 市政道路施工中软土地基施工处理分析论文_孙赫

（辽宁省驰通工程管理有限公司，辽宁省 110000）

摘要：随着经济社会的发展，现代人们的出行逐渐增多，各个城市不断扩大市政道路施工规模。但因为地质条件的不同，市政道路的修建过程中偶尔会遇到软土地基，由于软土地基比较复杂，不可以直接施工，必须采用相应的措施对软土地基进行改善，根据不同的情况采用科学合理的处理措施不仅能加快处理效率，还能将处理效果达到最佳，因此，本文对市政道路施工中软土地基施工处理方式进行详细的分析。

关键词：市政道路；软土地基；处理方式

软土地基的稳定性较弱，在强烈震动下很容易造成坍塌。所以，在市政道路的修建过程中，遇到软土地基若不特殊处理，道路的荷载能力就会非常弱，并很可能出现干裂情况，严重威胁群众的出行安全。因此，在施工过程中处理好软土地基的稳定性非常重要，本文对软土地基的特点进行分析，同时提出处理措施，将存在的问题逐一解决。

一、软土地基特点分析

（一）高压缩低抗剪

高压缩系数和低抗剪强度是任何形式的软土地基都存在的特征。高压缩系数指的是：地基在承受压力的过程中，由于自身的特性，会被高强度的压力压缩成土块，这时会导致上部结构出现大规模的沉降情况。低抗剪强度指的是：地基在遭受到剪力时，因自身无法抵抗剪力，致使上部结构不稳。由以上这两点可以看出，市政道路因软土地基的这两个特点所以无法在软土地基的条件下直接施工。从原理上讲，软土地基是因为内部存在很多空隙所以才会出现高压缩系数和低抗剪强度的特点，这些空隙会在一定程度上削弱地基力学的性能，导致出现以上两特点的出现。不仅如此，软土地基高压缩系数和低抗剪强度的特点还会导致市政道路安全指数降低，维护工作困难等情况出现。

（二）高触变性和高流变性

同样，高触变性和高流变性是软土地基的普遍特点，高触变性指的是软土地基经外力的影响产生的变形幅度，变形幅度较大时，会增加上部结构坍塌的概率，形成安全隐患。高流变性指的是软土地基在受到外力作用时，变形幅度不断加大的特点，通俗讲就是失去外力作用，但外力影响并没有改变，那么软土地基就会不断的发生变形。在这种高流变性的作用下，任何不良的影响都会被持续的放大，若处理不及时，很可能造成严重后果。

（三）含水量较高

由于软土地基的自身特性，绝大多数情况下都存在于近水的环境中，比如河道附近等地。因此，土体与水避免不了出现接触，导致土地吸附了大量的水分，所以高含水量是大部分软土地基都存在的特点。水分过高对软土地基有着很大影响，不仅会在软土地基内造成大量空隙，还会与土内的电荷产生水蒸气，降低软土地基的力学强度。

（四）土质成分

高含水量是软土地基的普遍特征，但却不是必要特征，软土地基同样存在含水量较低的情况，只是比较稀少。软土地基的形成是由于区域中存在大量土质应力很低的黏土和粉土，这种应力较低的土体大量集中，就形成了软土地基。不仅如此，软土地基与正常的软土地基相比，因为其中水分较低，还可能存在高脆性的特点，一旦遭受外力的冲击，便会碎裂坍塌。

二、市政道路施工中软土地基的施工处理

（一）排水法

高含水量是软土地基比较常见的特点，排水法的应用主要就是为了解决软土地基中含水量过高的问题，排水法主要分为表层排水和深层排水两种方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆①表层排水法主要措施是在软土地基的基础上铺垫砂石，用来吸收地基中的水分，若想提升排水效率，可以将压力排水和砂石共同使用，很大程度上帮助了软质土层的沉降固结，为道路的安全作出保障。②深层排水法与表层排水法的区别是：深层排水法运用的是挤密技术，需要与表层排水法对软土地基共同进行处理。将挤密装置打入到软土地基的内部，通过挤压的方式将多余的水分抽出，提升软土地基的固结度。考虑到软土地基厚度等综合条件，在保证地基含水量的基础上要严格按照技术流程进行施工操作，若与其他处理方法一起使用会产生更好的效果，也可以与其他处理方法一起进行。

（二）垫砂法

垫砂法是软土地基的处理中最常见的一种处理方式，不但施工简单，并且对成本的要求也较低。主要的施工原理是：通过在软土地基上摊铺一层细沙，形成一定厚度的砂垫层，然后随着砂砾的不断渗入，软土地基土质的密实度也跟着不断提高，由此达到增强地基硬度的目的。垫砂法因为具备施工简单和成本较低的特点，所以在市政道路施工中十分常见，但在大规模的应用中会出现很多限制条件。例如，垫砂法只适用于含水量较高或土层较薄的软土地基中，若含水量较小，则砂砾无法深度深入；若土层厚度较高，砂垫的厚度也要提升，与工程建设的标高发生冲突。另外，垫砂法的施工中有一定的规范和要求，即砂垫层的厚度要结余1m~1.2m之间，不能过高或过低，否则会影响效果；为确保砂垫的透水性，砂砾要选择中砂或者细砂，在砂垫摊铺过程中要注意铺匀，避免大幅度的凸起或凹陷；砂垫层摊铺后要进行压实，保证砂垫层的密实度。

（三）强夯法

与垫砂法相同，强夯法也具备施工简单、成本较低的特点。强夯法的施工过程为：采用机械设备吊起重锤，在达到一定高度后自由落下，带给软土地基非常大的冲击力。由于软土地基具备高压缩系数特点，在重锤砸落的过程中底基层会不断的加密，同时，相应的硬度和强度都得到了一定的加强。强夯法能够有效的提高软土地基的密实程度和地基的平整度。但这种方式也存在一定的限制条件，夯实法适用于碎石土、砂土等条件下，但一旦遇到含水量较高的情况，强夯法就会失去效果，因为夯击之后被击飞的水分依旧会渗回土内，反而破坏了改善效果。强夯法的施工需要注意两点，第一点，确认软土地基中的含水情况，如果含水量较高要先进行排水处理。第二点，夯击过程中，要明确施工的标准要求，确认夯击的次、力度和重锤下落的高度。另外，强夯法无法控制地形变化，所以在市政道路建设中，夯击之后要采用压实设备进行整平。

（四）置换法

与前几种处理方法相比，置换法成本较高、施工量较大，是一种工艺较为简单的软土地基处理方法。置换法在施工的过程中主要依靠的是机械设备，先将原有的软土全部铲除，然后将满足工程要求的土壤填在空缺的地方，这样一来不仅保证了地基的强度，还可以消除软土地基中存在的沉降问题。置换法虽然应用原理比较简单，但却存在一定的负面效果，会对自然环境造成破坏。随着科学技术和建筑行业的发展，置换法还有很大的完善空间，避免采用机械设备将区域内所有的物体全部铲除的这种方式，在施工中尽可能的减少区域自然元素的破坏，维护自然环境。置换法的施工规范方面，首先确认置换土壤的强度，另外尽量采用粗粒土，增加地基密实程度；置换后对置换土层进行压实，并进行测量，若空隙率过大，则加大压实力度，避免受到水的影响。

结束语：

综上所述，本文通过对市政道路施工中软土地基的特点以及处理措施进行了详细的分析，通过对软土地基施工的四种处理方式的论述和研究对我国市政道路的安全建设有着重要意义。

参考文献

[1]詹仕发.市政道路工程中软土路基施工技术的应用分析[J].河南建材,2019,(02):2-3.

[2]郝志湘.市政道路桥梁施工中软土地基处理技术应用实践[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2018,(05):140-141.

[3]吕小忠.市政道路施工中软土地基施工处理技术研究[J].现代物业(中旬刊),2018,(04):170.

[4]沈朋飞.市政公路桥梁工程施工中软土地基处理技术研究[J].建材与装饰,2016,(07):271-272.

[5]高建.探析市政道路施工中软土地基处理技术的应用[J].江西建材,2014,(17):184.

作者简介：孙赫（1987.10-），男，黑龙江省齐齐哈尔市人，学历本科，职称助理工程师，研究方向道路与桥梁。

论文作者:孙赫

论文发表刊物:《新材料.新装饰》2018年10月上

论文发表时间:2019/6/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/44dff58f0b50a3164fc3dbc6.html