# 浅谈对高层建筑测量中垂直度控制的研究论文_谢文燕,敖平平

东莞市地理信息与规划编制研究中心 广东东莞 523129

摘要：随着我们国家社会的发展，城市化、现代化的发展也越来越快，在城市建筑方面，高层建筑逐渐取代了中低层的建筑，而高层建筑当中垂直度的测量是非常重要的。本篇文章首先对高层建筑的发展进行了简单的介绍，并对测量高层建筑的垂直控制要点进行了较为详细的分析并对几种测量方式进行了比较，给出了详细的论述。

关键词：高层建筑；垂直度；测量

前言：我们国家的社会主义建设让中国进入到了一个崭新的时期，在这几十年当中，中国在各方面的发展飞快，取得了世界惊奇的成果。伴随这发展，城市化的速度也越来越快，农村人口流向城市的数量也在逐年增加，这让城市当中的土地问题越来越严重，高层建筑的建设能够对以上问题进行一定的缓解，所以高层建筑的发展也是我们国家的大趋势。高层建筑顾名思义高度是非常高的，这也是它的施工难点之一，垂直度的控制就是高层建筑的测量当中最重要的因素之一。

1.高层建筑概述

现代的高层建筑源自于美国，从19世纪80年代开始美国开始建造一些高层建筑，并且纽约的帝国大厦也成为了世界七大奇迹工程之一。我们国家是在上个世纪90年代的末期，由于土地资源紧缺的问题促使了高层建筑的发展。通常情况下高层建筑质的是高于一定的高度或超过固定层数的多层形式建筑，而对于不同的国家对于高层建筑的标准也是不同的。但多数国家都认定高层建筑的高度标准都在26m左右，而层数标准约在7到10层之间，也就是说超过以上高度标准或者层数标准的建筑就可以被称作高层建筑[1]。

2.测量高层建筑时垂直度控制的重点

2.1传递孔的设置

在施工当中测量这一步骤是高层建筑建设的先导环节，测量当中最主要的问题就是对垂直度的把控，对它的控制准确性的高低会对高层建筑施工质量的高低形成非常直接的影响。垂直度把控指的是把建筑的基础轴线更加精准的引测到高层，同时要让每层相应的轴线处于同一个竖直平面之内，对竖直方向的误差进行控制让其不超过限度。传递孔就是要在控制点上层的混凝土顶板当中预留出一个20cm的方向孔洞，并在其周围做好上翻5cm的防水权，日常要对孔洞部分做好盖板以防治安全隐患。

2.2投测的技术要领

第一次进行投射的时候要将激光经纬仪对中整平，然后进行通电，让激光器发射激光束。事先要在测量设置的楼层楼板上留一个孔洞，让激光铅垂仪所发出的激光束在先前放的30cm有机玻璃板上产生一个圆形的光斑，对焦距进行调整让激光进行对焦，也就是让玻璃上的光斑最亮，最小。激光经纬仪本身会存在一些质量问题，这些问题会对测量的精准度方面造成一定的影响，所以为了尽可能的避免这些影响，在投射完毕后需要将激光经经纬仪原地旋转一圈，让光斑形成一个圆形的轨迹，若光斑重合度较高，那么该仪器的精确问题可以忽略。将激光靶标进行一定的移动，让激光束对准靶标当中的十字交叉点，利用细的铅笔对其进行追踪，这样会得到一个圆形的轨迹图，这个圆的圆心就是竖向的传递点[2]。

2.3分段测量与垂直度校正审核

在实际施工的时候要对仪器的质量与性能和具体的施工环境进行考虑，并且为了对测量效率进行提高，并对激光束点的误差问题进行解决，就要用到分段测量的方法，这是为了有效的对投影测程进行减小。实际的方法是需要分段对头点进行控制，一段的距离标准通常是竖向60到120米。第一段施工完成之后，下一段的首层控制点投影在上一段的初始楼层，此时需要对控制网进行检测与校正，保证一切完好之后才可以进行重新埋点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对垂直度的校正与核对上分为两步，第一步是进行分段的垂直度校核，在每一段测量施工结束之后，要使用标准一毫米的钢丝以及15千克的铅锤利用人工投点来进行对比校核。第二步是对总垂直度进行校核。在整体投测完成之后，手机的控制点，利用电子经纬仪外投方式把轴线引到最高一层并与控制线进行校核。

3.测量垂直度的常用方法

3.1内控法

内功法是最为常用的测量垂直度方法之一，它就是激光铅垂仪投测法，它的精准度比较高并且在操作上也非常简便。内控法通常使用在施工场地比较狭小的地方。它是让建筑物首层轴线竖向投射到施工层，利用的是铅直线原理，我们通常由于前直线的建立仪器不同而把内控法分为以下几种方法。第一是吊线坠法。它指的是在建筑物的首层轴线部位悬挂特殊定制的吊线坠，把首层的轴线直接竖向的向施工层传递，这时牵直线就作为了一个准绳。然而此方法对外界的环境要求比较高，通常风力的大小、吊线直径大小以及限制重量等都会对效果造成一定影响。其中风的影响是最大的，当吊线坠的重量一定时线越长风对精准度的影响就会越大。所以要选择小风或者无风的时候使用此方法进行测量，如果风大的时候要利用塑料管对其进行避风。第二种方法是光学准直法，它是采用光学准直的一些有关仪器进行的。该测量方法需要测试一个平行轴线网，把这个网建立在建筑物内部的首层，在闭合的网点上，每一层需要均匀的留下边长20厘米的正方形孔洞，将网店上的规定处设立铅直线，利用仪器把网点数值直接投射到施工层，这个施工层上使用相应的方式建立轴线。观测人员对照准部水准管后置平仪器校验的时候，需要将仪器旋转一周之后进行观测，若视线铅直的话，视线会一直对准一点，若视线为一个闭合的环形，说明没有对准，此时需要对照准部目镜的十字丝板进行反复的调节，直到视线始终对准一点。仪器的架子的时候要保证预留孔洞的安全，以防物体的掉落，在施工层的时候要注意光线问题。进行观测的时候要在四个相互垂直的方向进行观测，以更大程度的减小误差。

3.2外控法

施工场地比较大的时候，可以利用外控法，最近测量的时候主要是把经纬仪放置在高层建筑附近区域来进行竖投测，所以这种方法也叫经纬仪竖向投测法。通常会由于施工场地的差异，经纬仪的放置地点也会有所不同，通常会使用以下两种方法。第一种方法是延长轴线法，此方法的要求是建筑物的四周有着比较大的空地，把轴线延长至总高度以外，将首层的轴线作为准绳，并在延长线上架好经纬仪进行逐层的投射与测绘。第二种方法是侧向借线法，建筑地的附近没有足够开阔区域的话，轴线不能够延长到一个有效长度，此时可以对轴线的一段距离进行平移，将经纬仪架设在两端，如果视垂直角的大小小于45度的时候就可以利用侧向借线法。在施工层向内平移的时候要避免脚手架对它的影响。

4.测量方法的对比

内侧法有着最快的速度与最高的效率，此方法能够让施工的进度更快，并且在对高层建筑进行垂直度控制的时候有着非常高的精确程度。分段测量所用时间是最短的，并且使用该方法的时候不用过度的考虑一些环境因素的干扰。如果不发生建筑物地基不均匀沉降的话分段投测试最精准的。在具体的测量工作当中，投点的时候就会用到高精度的激光铅垂仪进行投测，在分段的时候也会使用超重锤进行校核，两种方式进行互补从而进行对照检验，这样能够良好的提升在施测当中的精确度。在高层建筑的垂直度控制当中针对投点的次数与频率进行加密以及对检验工作进行强化是非常重要的。建筑物的垂直度评价标准是结构用完成的平面实际形心和设计形心的坐标差值来表示的，相比于传统的工程当中使用侧外墙轴线对垂直度进行确定的方式，这一方法能够更加准确的将建筑物整体的垂直度反映出来。

参考文献：

[1]谢力分，孙彪.某工程超高层建筑垂直度控制方法[J].长江工程职业技术学院学报，2016，33（1）：22-24

[2]郑建堂.论高层建筑测量中垂直度的控制[J].山西建筑，2013，39（7）：214-215

论文作者:谢文燕,敖平平

论文发表刊物:《基层建设》2017年第23期

论文发表时间:2017/11/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/44e434f6ad3b250ab8a871b8.html