# 10kV配电线路带电作业的安全防护探讨王磊论文_王磊 张凯 周艾军 张玉鹏

摘要：10kV配电线路带电作业危险点不仅会影响作业的正常进行，严重时还会引发严重的人员和电网事故，较为典型的危险点有维修不到位、特殊气候影响、危险性作业器具、忽视安全距离，而为了尽可能消除这类危险点，正是本文围绕10kV配电线路带电作业危险点及预控措施开展具体研究的原因所在。

关键词：10kV配电线路；带电作业；危险点；安全防护

中图分类号：TM75

文献标志码：A

引言

在电力系统的运营以及发展过程当中，对其具有直接决定性作用的是配电路线能否长期以安全以及稳定的状态持续运行。实际的调查发现当配电路线出现问题并需要工作人员进行带电维修作业时，经常会发生突发性危险情况。对当时的。问题遗留下诸多危险点，在工作人员处理危险过程当中一旦出现任何技术上的失误或者疏忽，将会造成严重的危害生命安全的意外。因此对于配电线路带电作业时的安全预防和防控工作，必须想尽一切办法完善，其目的在于全方面通过改善配电线路带电作业的安全水平来提高该工作的安全性。

1带电作业方式

带电作业指的是在不停电的状态下，在高压电工设备上进行检修和测试作业，这种作业方式避免了停电的问题，使供电可以顺利进行。其主要作业内容就是带电测试、检查和维修，具体可以按照以下方式来划分。

1.1人与带电体位置划分

第一是间接作业，该作业方式下不需要作业人员直接接触带电体，可以保持相对安全的距离使用绝缘工具来进行高压带电部件作业，比如带电水冲洗和带电气吹清扫绝缘子等；第二是直接作业，这种作业人体与带电设备是在同一电位的，作业人员需要穿戴全套防护用具，利用绝缘工具来作业。而配电线路中，需穿戴全套绝缘用具作业，人体与带电体之间是通过绝缘用具来隔离开的，要求防护用具具备较高的绝缘性能。

1.2作业人员自身电位

按作业人员自身电位划分，主要有三种类型。首先是地电位作业，这种作业方式下，作业人员与大地，或者杆塔是处于同一地位的，使用绝缘工具接触进行作业；其次是中间电位作业，人体与带电体的关系为大地（杆塔）—绝缘体—人体—绝缘工具—带电体；最后是等电位作业，即人体与带电体是处于同一电位进行作业的。

1.3采用的绝缘工具

绝缘杆作业法，是作业人员按照相关作业规程中规定安全距离，与带电体之间保持一定距离，利用绝缘工具操作，可在登杆作业和斗臂车工作斗等平台作业；绝缘手套作业，是利用绝缘斗臂车等接近带电体，作业人员穿戴全套防护用具通过绝缘手套来作业。

2 10kV配电线路带电作业的危险点及危险原因

2.1处理维修工作不够妥当

10kV配电线路的分配在一定范畴中，在该范畴中10kV的电力路线分布会显得比较繁琐，在一段时间的电力供应之后会造成一些固有的电力路线故障隐患，这些隐患使得技术人员在维修电路的过程当中存在一定的挑战，例如对该路线全方位并且高效率地及时介入现场维修是非常困难的。该情况长期保持只会使这部分出现安全故障的线路在长期故障的情况下降低其线路质量，导致各项安全隐患频繁发生，并且造成现场施工人员的生命安全危险。

2.2特殊气候会引发危险点

10kV配电路线带电作业工作的原理实际上十分繁杂，由于各类环境条件影响以及社会条件的综合性影响会使得故障现场的人员对施工场地布置以及特定的检修活动难以进行，这就会使整体的配电线路带电检修工作进程全面滞后。而常见的影响带电作业的自然恶劣环境主要包括气候原因、周边环境原因、暴雨暴雪等极端天气影响原因等。尤其是当强风来袭时，带电作业的工作人员在高处进行带电作业将会难以保持身体平衡，而在阴雨天气又会造成导线电阻对于电力数值波动的影响。一旦发生严重情况将会直接使绝缘设备的绝缘保护性丧失，最终导致安全故障问题，直接危害工作人员生命安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3有较大的相间短路可能性

在进行配电线路带电作业的过程中，其相间短路出现的可能性是比较大的，如果施工中没有完全遮蔽带电体，或者其遮蔽有效性不足，即便作业人员根据规定穿戴了绝缘服等，依然会由于作业中身体摆动幅度过大，而致使裸露的脸部和背部等接触到带电体，出现相间短路的故障，导致设备损坏，以及出现人员伤亡的问题。并且带电作业的过程中，一些材料和设备接触到带电体的情况下，也会出现相间短路的问题。

3 10kV配电线路带电作业的安全防护措施

2.1细致勘查作业现场

10kV配电线路带电作业开展必须在对作业现场的安全性进行细致的勘查的前提条件下进行。通过对已有配电线路、环境以及社会环境等综合性的分析，寻找出相关故障的危险源头，对该危险进行预先防护，避免威胁重复发生。为达到此项要求，各个现代化供电企业必须在带电作业时选取专业技能过硬并且细致负责的技术工作人员。并采取督促措施保证他们作业之前先深入检查现场，完成实地勘测，仔细确认一切可能导致严重危险的危险点以及位置，并依此制定出可行的预防危险方案。

2.2完善安全知识培训体系，提高工作人员安全防范意识

虽然，在配电线路的带电作业中，相关部门也做出了相应的安全防范措施，但在实际的带电作业开展过程中，仍然存在较多的问题，威胁着工作人员的生命安全。因此，电力系统管理部门应加大带电作业安全防护宣传力度，结合现场实际地形、环境情况，充分考虑各方面存在的影响因素，具有针对性地制定带电作业方案。相关管理部门应不断完善安全知识培训体系，提高工作人员安全防范意识，使其在不同的作业环境下，熟练掌握带电作业技能。

2.3佩戴安全防护工具

在配电线路带电作业中，工作人员需按照作业要求，配备相应的安全防护用具，降低带电作业中存在的安全风险，为工作人员的生命安全提供保障。一般情况下，配电线路带电作业防护工具种类较多，针对不同的作业环境，其配备了不同的安全防护用具，主要包括遮蔽罩、绝缘服、绝缘、绝缘斗臂车、手套等。工作人员在开展带电作业时，应按照带电作业的具体工作流程以及作业要求，规范使用作业工具，将安全事故的发生概率降到最低，切实保障工作人员的自身安全。

2.4重视人体电流防护

施工人员在进行带电作业时，不可避免的将会受到部分微弱电流的影响，因此在该过程当中必须做到以下两点以做好人体电流的综合防护。①绝缘辅助设施的尾部必须安装好电流泄漏的警示设备，以便做到一旦现场可能发生较大电流的泄漏时，方便工作人员采取应对措施。②为防止带电作业区域出现的水分子以及大湿度对绝缘线路绝缘性造成影响，施工人员必须在带电作业时佩戴专用的防护设施。

2.5避免恶劣天气作业

对于恶劣天气的避免主要在于在进行带电工作之前，对天气情况进行精准的把控。只要发现有出现极端天气的可能就必须停止电力带电作业。须在一周之内进行天气预测，明确周内的天气情况之后对工作地区范围内的现场温度、湿度进行分析预测，当预测表明该线路支持在这样的湿度和温度之下进行作业后才可以进行带电作业。

3.结束语

配电线路带电作业是一种难度较大的工作，工作人员需了解当前带电作业的主要特点，结合现场实际作业特点，选择合适的带电作业方式。在带电作业开展前，工作人员需做好相应的准备工作，严格按照要求开展各项操作流程，并完善安全知识培训体系，提高工作人员的安全防范意识，确保配电线路的维护和保养工作能够稳定进行。

参考文献：

[1]王文强.配电线路带电作业安全问题综合评价分析[J].低碳世界,2017(36):125-126.

[2]王景熙.10kV配电线路带电作业操作杆作业法搭接引流线的优越性[J].通信电源技术,2018,35(4):275-276,279.

[3]刘锡洪.配电线路带电作业特点及安全防护方法[J].中国新技术新产品,2018(20):85-86.

论文作者:王磊 张凯 周艾军 张玉鹏

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/44f0e57bafd23042a0871884.html