# 建筑工程中单元式幕墙施工技术的应用研究论文_林永贵

上海骊港幕墙科技有限公司 上海 201600

摘要：伴随着建筑行业的快速发展，幕墙行业得到快速发展。单元式幕墙的出现，更是为建筑行业注入了新的活力。但愿是幕墙不仅节能环保，美观性能优良，采光性能良好，还具备透气、防水等多重功效，满足当前建筑行业可持续发展要求。因此文章就建筑工程中单元式幕墙施工技术的应用展开相关研究。

关键词：建筑工程；单元式幕墙；应用

随着现在社会的不断进步，建筑行业的不断发展，建筑的装饰装修也越来越美观和时尚。在现在的建筑装修当中，建设方越来越重视对建筑外围的装饰装修的工作。因为建筑的外围装修是给人们对留下建筑物的第一印象，必须做好建筑外围的装修。随着人们对建筑美的要求越来越高，人们越来越关注建筑的外观美，单元式幕墙可以增强建筑的美观度，随着施工技术的不断改进，也逐步满足了节能环保的要求。近年来，单元式幕墙施工普遍采用了新型的施工工艺，不但为施工企业创造了较好的经济收益，而且也满足了人民群众对建筑的审美需求。

一、单元式幕墙的特性

单元式幕墙作为建筑工程的外墙装饰架构，不仅具有防火、隔音效果，而且对美化楼体外观起到至关重要的作用。建筑幕墙主要通过柔性链接物件对主体结构产生一定的支撑作用，幕墙包括两部分结构，其一是由人造板、石板、金属板以及玻璃等材质组成的面板结构；其二是钢结构的支撑架构，支撑架构的稳定性、安全性较高。支撑架构与面板之间通过螺栓等介质连接，而二者之间事先预留了足够大的位移空间，通过这种连接方式，可以增强幕墙本身的抗变形能力。

（一）节能环保、防雨水渗漏

单元式幕墙包括全单元式幕墙与半单元式幕墙。这种幕墙不仅具有防水、防风的功能，而且也具有节能环保的特性。由于室内压力值大于室外压力值，二者之间形成一个较大的反差，使雨水倒灌入窗内，如果室内外压力值相同或者室外压力值远远小于室内压力值，即便存在接缝，也不会出现雨水渗漏的情况。而单元式幕墙可以有效解决这一问题，实现了等压效应，使内外压力值完全处在同一个水平上，有效防止了雨水渗透情况的发生。

（二）安装过程省时省力

单元式幕墙无须借助于大型的脚手架、吊车等设备，主体框架的线条比较统一、均匀，单元体之间的结合特别紧密，因此，在实际安装过程中，在每一个楼层安装预埋件就可以完成幕墙结构件的安装，不需要大量的人力资源，同时也节省了大量的安装时间，为企业创造了经济价值。

（三）现场管理简约化

由于单元式幕墙被分割成若干个单元，因此，现场管理人员只需对每一个单元板块进行管理而不用考虑其它因素。管理人员的配备也进一步得到优化，对材料及相关附件的应用也相对减少，这些优势大幅降低了投入成本。

二、单元式幕墙施工技术

（一）单元板块、施工平面布置

单元式幕墙施工技术最为复杂的就是收口技术，所以前期要为收口技术打好基础，在施工组织设计编制时，需要设计好收口点的位置，制定好收口方法，应该在每层都设计一个收口点。单元式幕墙施工具有横向逐一对插的特点，基于此，在施工平面布置图的设计中，一定要避免对垂直运输设备随意布置，必须将其布置在收口点。注意在高层建筑施工时，需要在施工设备与主结构之间留有空位，一般施工电梯和塔式起重机等设备需要与主结构留出三层拉结间隔，保证单元组件能够顺利通过，待设备拆除之后才能进行收口处理，如果留出的间隔过小不合理都会为正常的施工带来难度，及时能够及时处理补救，也不能够达到理想的效果。所以施工时一定要严格遵守施工规则，按照设计施工平面图，合理布置收口位置施工设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）合理选择垂直运输设备

悬挂单轨吊车、塔式起重机等垂直运输设备都是单元式幕墙施工中经常用到的。塔式起重机在整个建设项目中有较大的工作量和工作压力，不仅在建筑单元式幕墙中发挥重大的作用，在整个建筑项目施工过程中都起到了重要的价值，对于垂直运输，塔式起重机的工作成本较高，高层的单元式幕墙建筑工作不宜采用塔式起重机。相比之下，既能够我完成工作，又能够节约经济成本的设备是悬挂单轨吊车和起重机，但是该设备的应用也有一定的不足，它不满意满足单元建筑幕墙板块升降中，上下、左右、前后三维要求。综合考虑，在单元式幕墙施工中比较经济实惠的设备就是起重机和悬挂单轨吊车。

（三）单元式幕墙安装技术

单元式幕墙安装主要问题就是对主单元板块安装施工阶段进行划分，也就是说单元式幕墙的安装需要以局部板块为基础展开施工。还应该注意的是，施工人员应该针对单元幕墙安装的具体情况，穿插不同的阶段的施工，提升施工的灵活性，进而提升整体的施工水平。

三、单元式幕墙施工技术的应用

（一）板块起吊

单元式幕墙施工的主要材料是板块，施工的进度也受到办板块的转移输送的影响。通常单元式幕墙的建筑施工都是针对高层建筑，施工位置较高，板块的运输起吊就成为了施工的基础环节，是单元式幕墙顺利施工的保障，能够顺利运输直接影响了施工的质量和效率。板块起吊后需要在存放层储存等待安装，存放的过程需要起吊人员在存放人员的指挥下放置，二者要相互协调合作。安装施工时需要起吊人员配合施工人员的工作，既要保证起吊时不对板块产生碰撞，又要保证施工速度和施工稳定。

（二）板块翻转和插接

高层建筑是单元式幕墙的主要应用对象，主要应用其组合的方式，其中施工要点就板块的翻转和插接，笔者根据经验总结出以下几点注意问题：第一，一定要满足单元式幕墙的设计需要，把握好板块翻转和插接的施工技巧；第二、施工中做到主次分明，第一步要对板块进行翻转，第二步是板块的插接工作；第三、施工时要注意把握好板块的尺寸，若是尺寸把握不到位就会造成链接问题。

（三）板块调整

单元式幕墙的每一个板块都要保证做到“横平竖直”这是保证工程质量的基本要求，为了保证施工的效果和质量，首先要对板块进行微调，其次在微调之后要及时固定，避免其发生移动，通过这两种技术手断保证板块直接准确连接。对单元板块的局部调整，是控制其整体施工质量的体现，因此必须要严格安装施工标准，调整好板块的位置，保证其整体质量。

（四）预埋件收口处理

收口是整个单元幕墙建筑施工的关键，也是保证建筑单元幕墙质量的关键，为了保证施工质量，需要注意以下几点：（1）链接幕墙与建筑主体结够的关键部位就是预埋件，为了保证二者之间的有连接，一定要严格控制预埋件的施工过程，第一要严格检验预埋件的质量，确保质量合格才能够应用；第二做好预埋件的防腐工作，避免在施工中预埋件生锈；第三预埋件的埋件操作要严格遵守相关施工标准，在数量、位置、标高和方法上都符合施工要求。（2）由于单元式慕青的结构，最后一块单元板的安装十分困难，合理的设置幕墙收口有利于减轻其施工难度，实践证明有效的施工方式就是用起始板块的两边做双公，用封口板块两边做双母，这种操作简化了收口安装，而且优化了幕墙的气密性和防水性。

总之，随着现在人们生活水平的提高，对建筑物外观的要求也是越来越高。单元式幕墙既能够满足人们对于建筑物外观的要求，也不会对建筑内人们的生活造成影响。于是建筑单元幕墙施工技术应用逐渐广泛，备受关注。因此，建筑单元式幕墙的施工技术人员，应该对施工技术不断研究探索，提高建筑单元式幕墙的施工质量，提高建筑质量，促进人们的生活工作质量的提升，以此来提升我国建筑行业的施工整体水平。

参考文献：

[1]王叙瓴.单元式幕墙施工技术在建筑工程中的应用探讨[J].门窗，2017（11）

[2]张伟.建筑工程中单元式幕墙施工技术若干思考[J].门窗，2017（08）

[3]吴伟.刍议建筑工程中单元式幕墙施工技术的应用[J].门窗，2017（05）

论文作者:林永贵

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/44f245da383c81637d56669e.html