# 建筑工程施工中节能技术的应用论文_张秋霞

济南百思得工程咨询有限公司，山东 济南 250000

摘 要：打造节能环保型建筑是当前建筑行业非常重要的突破。这项工作具有复杂性和系统性的特点，涉及到设计和施工多个环节，因此需要树立节能环保的理念，充分的运用节能环保技术，全面提高建筑施工的节能环保水平，通过打造绿色建筑，从而为人们提供更加舒适、宜居的环境，为构建资源节约型社会打下良好的基础。

关键词：建筑工程；施工；节能；技术

现阶段将节能施工技术应用到建筑工程中逐渐成为主流趋势，这不仅引起了社会各界的广泛关注，突破技术发展中存在的局限性更成为了建筑行业发展进程中的主要难题。从当前形势来看，在我国社会经济发展速度逐渐加快的背景下，建筑的开发与建设脚步也越来越快，这就导致资源浪费情况愈发严重。在建筑工程中有效运用节能施工技术，可以大幅降低资源浪费现象，促使人们现代化生活更加节能环保。

1、建筑工程中节能施工技术的概述

节能施工技术不仅能够在节能趋势下提升建筑工程建设阶段的环保指标，更能在保证工程施工效率的前提下，合理缩减施工成本，促使建筑工程质量与预期目标高度相符。将节能施工技术应用于建筑工程中，需要从节能理念入手对建筑材料及质量进行优化选择，而节能材料的应用，能够减少资源消耗，不断提升资源利用率，防止污染环境的情况发生。所以，建筑工程建设企业要对传统建设观念进行改进，依据工程的实际状况，科学选用节能环保的建设材料及工艺，防止污染建筑四周环境，提高人民生活品质。

2、建筑工程施工中节能技术的特点

2.1环保的特点

在过去的建筑施工过程中，由于人们没有认识到环境保护的重要性，采用了一些对环境有污染的建筑材料，比如，建筑工程中经常使用的室内墙体涂料，这些涂料中含有大量类似于甲醛对人体和环境有害的化学物质，绿色建筑在设计的过程中，往往会采用一些绿色的合成材料，在施工技术方面，设计者引入先进技术手段，对传统施工技术进行改造，降低建筑材料的毒性，使绿色建筑的施工技术更加具有环保性。

2.2节能的特点

绿色建筑的施工技术的特点为节能性，在以往的建筑施工的过程中，施工人员往往不会重视到绿色建筑节能的这一特点，从而导致整个建筑工程施工所投入的各项成本增加，进而造成了极大的损失。据研究表明，世界各国建筑物消耗的能源占据社会总耗能的大多数比例，在能源日益短缺的时代背景之下，只有减少建筑耗能，才能促进经济社会的可持续发展。

3、建筑工程施工中节能技术的应用

为保证各项节能技术在建筑工程施工中取得广泛的应用，应要求相关人员对建筑工程施工时应用的节能技术实施有效分析，并按照分析结果选取适当的节能技术。理论上来说，建筑工程不同施工环节采取的节能技术存在本质上的差异。这就需要深入剖析不同施工环节的施工特点和节能要求，尽可能按照各个施工环节要求选取节能技术。在保证建筑工程各环节节能施工效果的同时，彰显节能技术优势，进一步实现我国建筑行业可持续发展的目标。

3.1 屋面节能技术

房屋建筑工程节能施工中，屋面节能施工非常重要。在实际施工过程中值得引起注意的是需要保证屋面的防水性能，将屋面节能施工与防水性能充分结合起来，采用密度较低、导热系数小且吸水能力强的材料。从而使得屋面既具备较高的节能性能，又能够满足日常正常使用。对当前屋面保温节能技术进行调查分析，主要有两种方式：第一种为泡沫混凝土浇筑法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆主要应用硬质聚氨脂泡沫塑料和粉煤灰、水泥进行现场发泡浇筑；第二种为反铺法，主要是在防水层表面铺设一层保温层。虽然这两种施工方法都能够起到较好的节能保温效果，但是从造价成本上来看，第二种方法明显成本更高，这也使得在实际施工中采用第一种方法进行施工的更多。在建筑工程屋面施工过程中，可以利用隔热防水材料形成一层构造层，并针对实际情况来选择保湿砂浆，确保屋面达到防水隔热的良好性能，通过具体的保温施工，使屋面构造层达到耐高温、耐燃、抗酸碱等性能。而且在屋面保温施工过程中还要与其他施工技术相互配合，全面提高屋面保温施工的水平，从而增强建筑屋面的防水、隔热和保温性能。在实际施工建设中还需要对房屋建筑工程的地面进行节能处理，采取有效措施控制地面的潮湿程度，这对于提升节能性有较大的帮助。

3.2 幕墙施工节能技术

随着施工技术的不断提高，幕墙在建筑工程的作用也不仅仅局限于建筑外墙部分，它同样被应用于建筑物内墙部分。如：在体育馆、大酒店、大型商场都能看到幕墙的应用。在建筑工程施工中，为了节能减排，高科技幕墙应运而生，如：智能型幕墙，通风道呼吸幕墙等，幕墙起到了越来越重要的作用。在幕墙施工中应用节能环保技术的目的，旨在降低幕墙在传热的过程中损失大量热量，提升幕墙的密封性能，降低太阳辐射带来影响。对建筑幕墙进行节能环保应用包括加固幕墙中的保温材料、处理保温材料与周围墙体结构之间的接缝、幕墙各板块之间的接缝等。在幕墙施工中应用节能技术是否成功，与可见光的投射比、保温材料的密度和导热性能、隔热材料的抗拉强度等息息相关。使用铝合金断热型材节能法、多层结构体系节能法、遮阳体系节能法都可以降低幕墙施工中的能源消耗，在应用这些技术时需要注意在保温层施工前，确定主体工程的质量合格。

3.3 门窗节能技术

在进行建筑门窗施工时也需要在其中应用节能技术，提升建筑门窗功能效果，从本源上控制建筑门窗在后期使用过程中出现问题的可能。而且从建筑工程门窗施工的角度出发，在应用节能技术时应考虑以下几方面要求：第一，在进行建筑门窗施工之前，应保证建筑门窗与建筑墙体之间的比例符合建筑工程施工要求，控制建筑工程门窗施工时材料物资消耗力度，在提升建筑工程门窗施工质量的同时，保障建筑工程施工效益和环保性。第二，众所周知，建筑门窗的作用还表现在条件建筑室内外温度和空气流通效果这两方面上。因此，在建筑门窗施工之前，必须保证门窗温度阻尼区范围符合建筑工程门窗施工要求，调度建筑物室内外温度状况。在保证建筑室内外温度平衡性的同时，降低建筑物中空调装置运行时消耗的能量，全面落实建筑工程施工节能效果提升的目标。第三，还应按照建筑工程施工要求和施工现场周边气候变化趨势选取适当的玻璃产品，提升建筑门窗透光度。避免玻璃产品对建筑物整体产生辐射。提升建筑物室内保温效果和照明力度，避免建筑物室内温度流失。

4、结束语

在建筑节能现场施工的过程中，需要对施工现场的实际情况进行详细了解，对施工中能耗严重消耗的原因进行详细分析，采取合适的方式进行有效处理。在作业落实的时候，应充分意识到节能施工技术的重要性，在把握相关理论的基础上，在实际应用的过程中不断完善施工技术，增强其适应性和有效性。做好墙体保温节能技术、门窗安装节能施工技术、保温节能施工技术等的应用与实施，通过一系列科学合理的措施，不断提升建筑节能现场施工作业的水平，提升居民的居住体验，促进建筑行业的健康稳定发展。

参考文献：

[1]李俊伟.建筑节能现场施工技术及应用价值[J].居舍，2018.

[2]吴金福.建筑节能现场施工技术及应用价值[J].建材与装饰，2018.

论文作者:张秋霞

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第17期

论文发表时间:2019/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/44f5e4569d123727a15ab411.html