# 特高压输电线路工程项目管理论文_刘志强,王慧妹

(国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 内蒙古通辽市 028000)

摘要：近年来，我国对电能的需求不断增加，电力工程建设越来越多。作为电力工程的重要组成部分，高压输电线路施工及检修直接影响电力系统的正常运转，相关研究的大量涌现也能够证明这一认知。基于此，本文将简单介绍电力工程中高压输电线路施工要点，并深入探讨高压输电线路检修策略选择，希望研究内容能够为相关业内人士带来一定启发。

关键词：新时代；样板工程；特高压；项目管理；电力工程

引言

电力在能源中是最清洁且最便宜的能源，电力对现代人类社会的发展有着重要作用，由此也可以说电力是一个国家发展的重要支柱，要想实现我国经济建设的繁荣复兴离不开电力资源的有效支撑。因此我国的电力管理部门非常重视高压电路输出的检查工作，以保证我国电力系统的正常运行。在以往的电力巡查工作中都是通过大量的人力工作人员进行巡查工作。这样的处理方式既耗时又耗力。随着现代智能技术的发展，电力管理部门在针对高压电输出线路巡查时引入了现代智能技术进行巡查作业。

1高压输电线路检修作业的意义

在高压输电线路大修期间，如果再沿用以往的管理技术和方法，已经不能满足目前输电设备巡视和检修等方面的相关需求。在电力生产经营过程中，输电线路的运行、检修和检修没有制定一个完整的方案，目标不清晰，这在一定程度上造成了一工作由多个部门重复的进行，该问题对于线路安全管理造成了极为不利的影响。但是，通过进行检修操作，可以使整个操作过程恢复活力，并且可以对检修工作进行系统性的分析和操作，进而使检修作业有章可循，防止了盲目指挥以及错误操作等问题的发生。此外，检修作业还能有效杜绝习惯性违章行为的出现，进而可以显著减少责任事故。进行检修工作可以提高检修工作效率，防止重复性工作的出现，这对于提高电力输送的安全性有着重要意义。

2特高压输电线路工程项目管理

2.1严控风险，实现“零事故”目标

工程开工后，作业人员密集，各分部工程深度交叉，将面临深基坑开挖、铁塔组立高空作业、索道运输、近电作业、特殊跨越、起重机械使用等四级及以上风险较多的安全压力。切实做好安全培训工作，严格落实国网特高压工程安全培训准入制要求，落实“铁腕治安”管理要求，严格执行安全责任清单要求，破除迎检思维，保持常态化管理；抓住关键人，管住关键点；动态评估关键人员履职能力，坚决清退不合格人员和队伍。以安全责任量化考核和专项奖惩措施为抓手，重奖重罚，落实好现场安全管控的监督责任，确保安全无事故。充分做实施工安全风险动态管控，做到“施工项目部、作业层班组、作业人员、逐基逐档”安全管控，并高度关注人员、气候、地质条件等风险影响因素，及时调整补充管控措施，确保工程安全可控、在控。

2.2特高压输电线路雷电过电压识别

通过模型建立和仿真计算，对特高压输电线路雷电过电进行仿真，得到了对应的波形和茎基部放大图片，确定故障差异性，明确了不同故障下的故障特点，为后续的识别工作奠定良好的基础。小波变换分析技术在识别特高压输电线路雷电过电压上具有着明显的优势，想要进一步识别区分这些累计类型，可以提取小波分析中的数据特征，从而对特高压输电线路雷电过电压的分类进行综合性的判断，从而更加准确的进行预防，保证特高压输电线路可以稳定进行运行，让整个电力系统的安全性得到提高。以某地区的特高压输电线路雷电过电压识别工作为例，现场采集了三个典型的雷击过电压波形，并按照上述方法进行识别[3]。第一步，计算得到三个电压波形之间的相间相似度，分别为：0.7118、0.4359、0.5483，除了A波形之外，B、C波形相间相似度都进小于0.6，因此，A为感应雷过电压波形，B、C则为直击雷过电压。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二步，按照流程具体求解电压零模分量，并且进行问小波变换分析，得到波形T分别为：-0.0.152和0.0354以及t/μs分别为：125和45，根据前文的特征量判断，可以确定B为反击过电压、C为绕击过电压。

2.3带电检修措施

电力工程中的高压输电线路检修存在较高危险性，因此安全技术措施的应用需得到重点关注。带电检修属于高压输电线路检修工作的重要组成部分，但带电检修过程的干闪烁、雨闪烁、线路老化、绝缘杆老化、绝缘绳受潮均可能引发安全事故。虽然防潮型绝缘绳早已广泛应用于高压输电线路检修，但这类绝缘绳并不能直接在下雨状态下作业，其仅用于应对突如其来的降雨。带电作业需重点关注保护间隙的运用，以此降低作业危险性，保护作业人员安全，但考虑到紧凑类型的高压输电线路存在安全距离难以测定特点，必须针对性控制绝缘串危险因素，重点实施间隙保护，绝缘检修工具限制的排除、不确定检修情况发生概率的降低、检修工具质量的保证也需要得到重视，并避免破坏间隙原有的动热稳固性，保证检修人员安全。

2.4加强全过程质量检查管控

贯彻质量终身责任制和全寿命周期理念，以生产运维关注点为管控重点，从源头把控技术方案比选、狠抓施工现场管理，以“样板开路”、“实测实量”为手段，实现“过程成优、一次成优、投产即优”和“零缺陷”移交。落实好质量管控的首要责任，达到国家优质工程金质奖标准。将标准工艺应用、材料管理、检测试验、验收管理、质量通病等管控重点，纳入量化考核。建立项目“标准工艺”应用责任清单，明确应用项目、应用效果、责任人、检查人，提升“标准工艺”应用率和应用水平。施工现场配齐检测仪器，在各级质量检查验收中全面应用实测实量手段；对质量验收把关不严、验收资料弄虚作假、主要材料设备未经检验合格就投入使用的，给予全面停工整顿和考核。落实国网公司2019版《输变电工程质量通病防治手册》要求，抓实质量通病治理，对基础蜂窝麻面、接地不规范、螺栓防松防盗装置安装不到位等突出问题，坚决给予返工处理。除例行工程节点验收检查外，采用质量巡视、专项检查等方式，深化开展全过程质量检查。

2.5在线监测智能技术

由于现代工业科学技术的快速发展，整个社会的经济也快速增长，想要实现工业经济的进一步发展，各个行业都需要对以往的工业技术进行改进，才能实现自身飞跃性的发展，从而从中获得更大的经济效益。也正是这一理念推动了整个社会发展的快速进步，在我国的电力系统的管理中也不例外。从我国电力系统的结构分布来看具有广大等特点，在进行高压输出线路巡查时还容易受到不同的地形环境的影响。因此在输电线路巡查工作中除了通过上述两项智能技术进行巡查时，还可以依靠在线监测技术对整个线路的运行情况进行及时监控，这样才能保证我国电力系统的安全性。

结语

综上所述，通过持续优化项目管理思路，充分发挥项目团队主观能动性，落实国家电网有限公司要求，特点突出、措施明确、切实可行，提升工程建设管理水平，为今后特高压电力工程项目管理提供借鉴与参考。

参考文献:

[1]张建，由静，赵建文，等.特高压输电线路工程中特殊跨越的研究与应用[J].智慧电力，2018，47（4）：75-79.

[2]刘根才.广东省电网安全管理问题研究[D].广州：华南理工大学，2018.

[3]邓明亮.架空输电线路工程植物措施管理[J].湖南电力，2018，38（5）：35-38.

[4]戴勇.特高压电网工程A项目施工安全管理策略研究[D].南京：东南大学，2018.

[5]李小兵，任伟，宋晓林，等.电子式互感器异常波形回放平台技术研究[J].智慧电力，2018，46（1）：106-110.

论文作者:刘志强,王慧妹

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/450350c358e5391086fa9505.html