# 电气焊的危害因素及作业时的预防措施论文_黄学刚,李铁峰,关成良

大庆油田有限责任公司第八采油厂第三油矿

摘要：电气焊是现代工业生产中一项重要的加工技术，被广泛应用于几乎所有制造业行业。目前电气焊的使用范围随着经济发展不断扩大，但由于电气焊存在一定的危害因素，所以会给电焊工带来严重的职业危害。为了加强对电焊工作人员的保护，我们应该探讨电焊工作业时的安全预防措施。电焊工在作业空间内应该重视对于电焊烟尘的控制，尽可能减少与电焊烟尘的接触，同时也应该注意预防火灾、爆炸事故的发生，在作业过程中很好的保护自己的安全。此篇文章首先阐述了电气焊技术的内涵，其次分析了电气焊的危害因素，最后针对电气焊作业时的预防措施展开了研究。

关键词：电气焊；危害因素；预防措施

引言：电焊是广泛应用于现代工业生产中的一项重要加工技术。当前世界范围内钢产量的50%是焊接结构，与此同时从事焊接作业的人数已经超过100万，而且还在不断增长中。随着电气焊使用范围的不断扩大，一些问题也逐渐凸显出来，部分企业存在电焊技术落后、自动化程度不高、作业污染严重的情况。电焊是通过加压或加热，使金属连接面熔化或成为塑性状态而使之达到永久牢固连接的过程。电焊工艺的基本工作原理是通过电焊机内的减压器将220V或380V工业用电的电压降低、电流加大，使焊条被焊枪产生的巨大热量熔化成为熔融态后将母材接合。焊接作业过程会产生高温高热，同时也会产生大量有毒有害物质，如金属烟雾、有毒气体等。电焊烟尘中有毒物质会对人体呼吸系统、神经系统等产生不良影响，长期接触会对身体产生严重的损害，极有可能导致多种职业病的发病。

1电气焊技术

电焊的基本工作原理是通过家庭常用的220V电压或者更大电压的工业用电，通过电焊机里的减压器降低了电压，増强了电流，并使电能产生巨大的电弧热量融化焊条和钢铁，而焊条烙融使钢铁之间的融合性更高。气焊则是利用可燃气体与助燃气体混合燃烧生成的火焰为热源，熔化焊件和焊接材料使之达到原子间结合的一种焊接方法。焊接工艺操作简便、方法多、种类多、成型方便、生产成本低、适应性强。焊接工艺生产给人类带来了巨大的利益与好处，但与之相伴的职业危害因素却直接或者间接威胁着电焊工的身体健康。

2电气焊的危害因素

人类的呼吸系统具有较大的清除异物功能，当电焊工吸入粉尘后，通过呼吸系统的清除作用，使异物排出体外。粉尘进入呼吸道后通过各种作用，部分排出体外，部分留在体内，粉尘的分散度决定着粉尘有没有排出体外，两者之间有直接关系。虽然电焊工在工作过程中吸入的粉尘大部分通过呼吸排出体外，但是还有少量停留在体内，这些没有排出体内的粉尘，长期作用于肺内，久而久之可引发一系列病理反应，从而引起电焊工出现疾病。

职业工人在生产车间实施电气焊工作中，产生很多种有害因素：臭氧、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、氟化氢、光气、紫外线等。电焊过程中产生焊接烟尘与气体以及电焊烟尘理化特性取决于电焊条的类别、组成成分以及金属和被焊金属的物理特性。企业除尘设备不能有效降低作业环境中的电焊烟尘，电焊工在电焊烟尘浓度超过职业卫生接触限值的工作环境下，没有有效的防护措施，在此条件下长期工作，就会影响电焊职工的身体健康，可引起多个系统的损害。长期吸入粉尘可导致尘肺或肺部疾患，电焊工长期接触电焊烟尘，可能会发生尘肺或引起金属烟热，吸进过多的烟尘会引起头痛、恶心、气管炎、肺炎、甚至有形成焊工尘肺、金属热和锰中毒。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

铝金属粉尘的危害主要是损害劳动者的的神经运动功能，劳动者出现明显的心理状态、神经运动速度准确性、协调能力、及副交感神经调节功能变化。

因焊接过程中会产生电弧、焊剂渣，如果焊工焊接时没有穿戴好电焊专用的防护工作服、手套和皮鞋，尤其是在高处进行焊接时，因电焊火花飞溅，若没有采取防护隔离措施，易造成焊工自身或作业面下方施工人员皮肤灼伤。

由于焊接过程中会产生电弧或明火，在有易燃物品的场所作业时，极易引发火灾。特别是在易燃易爆装置区（包括坑、沟、槽等），贮存过易燃易爆介质的容器、塔、罐和管道上施焊时危险性更大。

3电气焊作业时的预防措施

3.1注意通风除尘

当焊接工位焊接点可移动范围不大时，可以使用移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行控制；当焊接工位可变动范围较大时，应采用其他通风措施进行电焊烟尘扩散的控制；当焊接烟尘发生量大时，应采取“分层送风”措施来对电焊烟尘进行控制。通俗来讲就是在敞开空间或户外进行电焊作业时常采用自然通风，在室内进行电焊作业时采用机械通风。

3.2员工加强安全意识，规范操作流程

职工应清楚的认识到电焊作业中存在的职业性危害和可能导致的恶果。职工在作业时保证通风设备正常开启，在未穿戴正确的个人防护用品时不能直接进入作业空间或进入其他作业区域。员工必须明确个人防护用品使用的方法，在作业时如果发生危险要能够正确使用。比如电焊工在作业时必须穿戴具有阻燃性能的电焊工安全防护帽和焊工专用阻燃防护服、阻燃性能的焊接专用防尘口罩。此外，也要注意紫外线防护用品的使用，如手持式焊接面屏和防紫外线焊接眼罩。

3.3防火灾爆炸措施

电焊工在焊接前应该认真检查作业下方及周围是否有易燃易爆物，作业面是否有诸如油漆类防腐物质，如果有应事先做好妥善处理。离焊接作业点5m以内及下方不得有易燃物品，10m以内不得有乙炔发生器或氧气瓶。对在临近运行的生产装置区、油罐区内焊接作业，必须砌筑防火墙。如有高空焊接作业，还应使用石棉板或铁板予以隔离，防止火星飞溅。

结束语：电气焊作业广泛应用于建筑、矿山、机械、造船、化工、铁路、国防等工业，是机械加工制造必不可少的一种重要技术手段。工业革命以来，机械制造逐渐成为经济发展中的不可替代的重要组成部分，无论是在传统或是现代的工业技术中，焊接技术的应用领域都是非常广泛的。在前人的努力探索下，新的焊接工艺和焊接材料层出不穷，但是随之产生的危害作业人员健康的各种危害因素也是不可忽视的，作业人员在操作时必须注意防护。

参考文献：

[1].刘鑫.煤矿井下电气焊作业安全隐患排查及火灾安全管理策略[J].化工管理.2018.

[2].代金丹；卢红；李亚楠；孟凡杰.对目前电气焊行业的职业危害与防治探析[J].四川水泥.2015.

论文作者:黄学刚,李铁峰,关成良

论文发表刊物:《基层建设》2019年第8期

论文发表时间:2019/6/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/450851c7713b787ddf192c08.html