# 室内装饰设计中环保材料的分析与应用论文_赵祥茜

中冶建工集团有限公司装饰装修工程分公司 重庆 400084

摘要：经济的增长提升了社会公众生活水平的提升，室内装潢在物质享受和家居方面代表着健康追求和个人生活的回归，室内设计的艺术性、健康性和经济性是人们关注的重点，然而利用环保材料，在满足技术追求的前提下实现了经济性和健康作用的统一。结合作者多年室内装饰设计经验，就环保材料在设计中的应用做简要分析，以其为行业发展提供帮助。

关键词：室内；装饰；设计；材料；环保；质量

前言：材料在室内空间的设计中起着十分重要的作用。我们知道不同的材料有着不同的特性、质感、光泽、肌理，也会产生不同的视觉语言，对各种材料的色彩、质感、触感、光泽、耐久性等性能的正确运用，将会在很大程度上影响到人们对整体空间环境的感受。在目前建筑装饰材料品种繁多的情况下，无论是天然材料还是人造材料，无论是饰面材料还是骨架材料，我们都应对其有一个较为全面、系统的认识和掌握，只有如此，才有可能更好地选择和运用各种材料，从而达到全面提升空间设计品质的目的。

一、环保材料在装饰设计中的意义分析

在建筑工程室内装饰设计中使用新型优质节能环保材料，不仅能够迅速改善提升建筑物使用功能，而且还具有提高居住环境质量及舒适度的作用。另一方面，如果建筑工程室内装饰设计中使用具备循环利用特性的材料，就能为各类工业固体废物提供一个变废为宝、重复利用的平台。总的来说，在建筑工程室内装饰设计中推广应用各种新型的节能环保材料，能够从本质上避免出现能源及资源的浪费，迅速提升我国能源及资源的利用效率，促进建筑领域走上可持续发展道路。

二、室内一般性装潢材料的有害物质分析

1.甲醛

装饰装修用的各种人造板材、复合地板、家具、地毯、胶粘剂及用甲醛做防腐剂的涂料等会释放出大量甲醛。甲醛具有强烈的致癌和促进癌变作用。室内空气中甲醛浓度达到0.06～0.07mg/m3时，儿童就会发生轻微气喘；达到0.1mg/m3时，就有异味和不适感；达到0.5mg/m3时，可刺激眼睛，引起流泪；达到0.6mg/m3，可引起咽喉不适或疼痛；浓度更高时，可引起恶心呕吐，咳嗽胸闷，气喘甚至肺水肿；达到30mg/m3时，会立即致人死亡。

2.氨气

室内空气中氨污染主要形成的原因是由于冬季施工时，建筑物的混凝土及涂料中使用了含有尿素和氨水的防冻剂，这些含有大量氨类物质的外加剂在墙体中随着温湿度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来，污染室内空气。氨气可引起眼睛和皮肤的烧灼感。

3.总挥发性有机物（TVOC）

室内装修所用的人造板、泡沫隔热材料、塑料板材、油漆、涂料、粘合剂、壁纸、地毯等都容易产生TVOC。暴露在高浓度TVOC污染的环境中，可导致人体的中枢神经系统、肝、肾和血液中毒，通常症状是：眼睛、喉部不适，感到浑身赤热、眩晕疲倦、烦躁等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、室内装饰设计材料选择

在装修材料的选择上，严格按照国家规定标准，选择绿色环保安全型材料。不要轻信非专业性的广告宣传，要多了解有关资料和细节，理智地进行分析和比较，注意选择正规厂家的产品，最好到厂家设立的专卖店去购买。真正符合健康标准的建材，应具有齐备的权威机构出具的检测报告。尽量选用不含甲醛的粘胶剂、夹芯板、贴面板，不含笨的稀释料、石膏板材等；尽量选用水性涂料，以保证提高装修后的空气质量；尽量选用资源利用率高的材料，如用复合式材料代替实木；选用可再生利用的材料，如玻璃，铁艺件，铝扣板等，选用低资源消耗的复合型材料，如塑料管材，密度板等。

1.木质材料选择

装饰板是利用天然树种（如水曲柳、橡木、榉木、枫木、樱桃木等数十种）装饰单板或人造木质装饰单板通过精密创切或旋切加工方法制得的薄木片，贴在基材上，采用先进的胶粘工艺，经热压制成的一种高级装饰板材。按木质装饰板的材质可将其分为天然木质装饰板和人造木质装饰板两类。天然木质装饰板有天然木质花纹，其纹理图案自然、变异性大、无规则，真实感和立体感强，用于室内装修时比较受广大客户的欢迎；人造木质装饰板的纹理通直、有规则，真实感和立体感相对差一些，但由于其表面较耐磨、耐清洗、不怕水、价格低廉，因此人造木质装饰板的使用范围正在逐步扩大。由于人造装饰板在生产时使用的胶粘剂是以甲醛为主要成分的脲醛树脂，板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放，因此成为室内空气污染的主体。

2.装饰装修涂料的选择分析

在当前的室内装饰设计中，装饰装修涂料的应用仍比较广泛。装饰装修涂料可分为木器装修漆和内、外墙涂料。但由于装饰装修涂料的品牌较多，质量难以控制，导致大量劣质装饰装修涂料的出现。有些劣质内墙涂料甲醛含量超标，还含有一定量的甲苯、二甲苯、氨和铅等；醇酸色漆中铅铬的含量超标最甚，其次是苯、甲苯和二甲苯。溶剂型聚氨酯木器漆含有VOC、苯类溶剂和游离甲苯二异氰酸酯等，对大气污染和人类健康均有影响。水性涂料的出现解决了这个问题，其具有无污染、无毒害的特点，已被广大用户所接受，目前综合性能最好的水性涂料是以丙烯酸酯类乳液为基础的水性涂料。它具有以下环保性能：无毒害、无污染，环境协调性好；耐水性和抗污染性良好；耐老化，使用寿命长；高硬度、高强度，粘接牢度和光泽度良好；应用范围广。

3.壁纸、墙布的选择分析

不同的墙面材料会营造不同的氛围，不同的材料也表现出不同的质感。但若追求绿色环保的材料，就不能只是关注视觉上的效果。壁纸、墙布是室内装饰中应用较为广泛的墙面装饰材料。它的图案变化多，色彩丰富，通过印刷、压花、发泡等工艺手段可仿制出许多传统材料外观。壁纸、墙布中的增塑剂对环境的危害是值得注意的。近几年来国外环保健康墙纸、无增塑剂的塑料制品等环保型装饰装修材料得到了迅速发展和应用，受到了高度评价和欢迎。选择运用天然植物装饰墙面并不是不可能，例如，现在棉、麻、藤制品等作为基材的天然墙饰，都是环保健康的设计方式。

4.胶粘剂的应用分析

胶粘剂分为溶剂型胶粘剂和水基型胶粘剂。溶剂型胶粘剂中的笨含量在30%以上，苯化合物已经被世界卫生组织确定为强烈致癌物质。但由于其价格低廉、粘结性好，目前仍被一些家具生产厂家所使用。相对来说，水基型胶粘剂的环保性能要高于溶剂型胶粘剂，但在使用过程中，游离的甲醛会逐渐向周围环境释放，造成空气污染。因此，高性能的环保型水基胶粘剂势必会成为今后装饰用胶粘剂的发展趋势。

三、室内环保设计中材料应用分析

在建筑物建造前建筑商就应该选用环保的节能建筑材料，这些环保材料的选择可以从根源上解决环境污染的问题，这样才会对后期的室内装饰提供环保健康的基础。室内装饰中也应该选取多种节能材料，比如在窗口玻璃的选择上，就应该选择透光度强、隔热性能强的玻璃，新型的太阳能玻璃材料，而且充分使用太阳能还可以为住户提供热水、充电等一系列便捷的生活效果；在窗户装饰材料的选择上，现在家庭中有很大部分住户已经淘汰了建筑中原先配备的塑钢窗户，选择更为新型环保的铝合金窗户。在其它具体的装饰材料的选择上，应该随时注意环保材料的选用，充分利用结合当地具有的太阳能、风能等新型能源，使室内的装修效果达到最优。

结束语：

室内装饰设计离不开环保，离开了环保的室内设计是不完美的设计，而有了环保设计的室内设计，才是符合现代人生活居住条件。室内装饰设计是住户健康的保证，环保型材料的应用要根据材料特性和应用工艺深入分析，为营造一个舒适美观的空间，需要结合环保技术全面发挥材料的环保性能，减少挥发性物质对人身体的危害。改善室内设计对人居环境的影响。

参考文献：

[1]杨东江.《室内装饰材料设计与应用实验教学》 北京：中国建筑工业出版社，2012

[2]顾星凯.室内装饰设计中环保材料的分析与应用[J].建材与装饰，2015，（43）

论文作者:赵祥茜

论文发表刊物:《基层建设》2016年22期

论文发表时间:2016/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/450ae61a949f340869ebd4f8.html